21.10.2004 Perşembe
Sayı: 25620 (Asıl) 
Son Güncelleme: 23.10.2004 11:45

Yönetmelikler

Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelik

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu

hükümleri uyarınca araçların yapım ve kullanım bakımından karayolu yapısına ve

trafik güvenliğine uyma zorluluğunu yerine getirmek üzere, tadil aşamasında ve

Tip Onayı Yönetmelikleri (MARTOY, TORTOY, MOTOY) kapsamı dışında kalan

araçların yapım aşamasında uyması gereken hükümleri, bunların uygulanmasına

ait esas ve usulleri tespit etmek, Tip Onayı Yönetmelikleri kapsamındaki

araçlar için Ulusal Tip Onayı verilmesi durumunda, gerekli ilave hükümleri

belirlemektir.

Kapsam

Madde 2- Bu Yönetmeliğin kapsamına ilişkin hususlar aşağıda

belirtilmiştir.

a) Bu Yönetmelik, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümleri uyarınca

karayollarında kullanılması amaçlanan motorlu araçların ve bunların

römorklarının;

1) Tek tek tam araç onayını,

2) Tek tek çok aşamalı araç onayını,

3) Seri tadilat tip onayını,

4) Münferit tadilat onayını,

5) MARTOY, TORTOY ve MOTOY uygulamaları dahilinde olan, ancak yayımlanarak

yürürlüğe girmemiş yönetmeliklerin yerine yapılacak uygulamaları,

6) MARTOY, TORTOY ve MOTOY kapsamı dışında kalan ve seri olarak imal

edilen motorlu araçlar veya römorklara tip onayı verilebilmesi için uyulması

gereken hükümleri,

kapsar.

b) Bu Yönetmelik; Ulusal Tip Onayı için gerekli ilave hükümler hariç olmak

üzere, MARTOY, TORTOY ve MOTOY'a göre;

1) Tam araç tip onayı,

2) Çok aşamalı araç tip onayı,

3) Sınırlı sayıda tam araç tip onayı,

4) Sınırlı sayıda çok aşamalı araç tip onayı,

verilebilmesi için uyulması gereken hükümleri kapsamaz.

Ordu hizmetleri, sivil savunma, itfaiye hizmetleri ve kamu düzenini

korumakla görevli birimler tarafından kullanılmak üzere imal edilen araçlar,

iş makinaları, yol süpürme araçları ve cezaevi araçları bu Yönetmelik kapsamı

dışındadır. Ancak, araçların bu amaçlar dışında kullanılması veya 3 üncü

şahıslara devredilmeleri halinde, kullanıcıdan aranacak şartlar, Onay Kuruluşu

tarafından belirlenir.

Sayfa: 205 © Copyright; TAM Bilgi İletişim A.Ş., -REGA Bilgi Bankasi-

Dayanak

Madde 3- Bu Yönetmelik 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun değişik 29

uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Sanayi ve Ticaret Bakanlığını,

b) AT: Avrupa Topluluğunu,

c) Onay Kuruluşu: Teknik Hizmetler Kuruluşlarını görevlendiren, sistem,

aksam, ayrı teknik ünite ve Araç Tip Onayı, AİTM Onayı ve AİTM Uygunluk

Belgelerini veren ve gerektiğinde geri alan, bu konuda yapılacak uygulamaları

belirleyen, diğer onay kuruluşlarıyla muhatap olan ve bunlarla temasları

yürüten, imalatçının üretim uygunluk düzenlemelerine uyup uymadığını

belirlemekten sorumlu ve yetkili kuruluş olan Bakanlığı, (Bakanlık, AİTM

Uygunluk Belgesiyle ilgili uygulamaları kendisi yapacağı gibi, başka bir

kuruluşu bu konuda yetkilendirebilir.)

ç) Teknik Hizmetler Kuruluşu (Teknik Servis): Onay Kuruluşu adına deney

veya kontrolleri yürütecek bir deney laboratuarı olarak atanmış bir kurum veya

kuruluşu, (Bu görev Onay Kuruluşu tarafından da yerine getirilebilir.)

d) İmalatçı: Onay işlemlerinin bütün unsurlarından ve imalatın veya

tadilatın uygunluğunun sağlanmasından Onay Kuruluşu'na karşı sorumlu olan ve

en az bir sözleşmeli veya kadrolu makine mühendisi istihdam eden kişi veya

kuruluşu, (bu kişi veya kuruluşun, onay işlemine tabi olan araç, sistem, aksam

veya ayrı teknik ünite imalatının veya tadilatının bütün aşamalarıyla doğrudan

ilgili olması şartı yoktur.)

e) AİTM: Bu Yönetmeliğin kısaltılmış adını,

f) MARTOY: Avrupa Topluluğunun 70/156/AT Motorlu Araçlar ve Römorkları Tip

Onayı Yönetmeliğinin Resmi Gazete'de yayımlanan şekliyle son seviyesini,

g) TORTOY: Avrupa Topluluğunun 74/150/AT Tekerlekli Tarım veya Orman

Traktörleri Tip Onayı Yönetmeliğinin Resmi Gazete'de yayımlanan şekliyle son

seviyesini,

h) MOTOY: Avrupa Topluluğunun 92/61/AT İki veya Üç Tekerlekli Motorlu

Araçların Tip Onayı Yönetmeliğinin Resmi Gazete'de yayımlanan şekliyle son

seviyesini,

ı) Tadilat: İmalatından sonra veya hizmet süresinde, aracın niteliğini

değiştirecek şekilde yapılan işlemi,

i) AT Yönetmelikleri: Avrupa Birliği tarafından direktif olarak yayımlanan

ve Bakanlıkça yönetmelik olarak uyumlaştırılarak yürürlüğe konulan motorlu

araçlarla ilgili yönetmelikleri,

j) ECE - R: Motorlu araçlarla ilgili Birleşmiş Milletler/Avrupa Ekonomik

Komisyonu (BM/AEK) Teknik Düzenlemelerini (Regülasyonları),

Sayfa: 206 © Copyright; TAM Bilgi İletişim A.Ş., -REGA Bilgi Bankasi-

k) Araç: Raylı araçlar ve iş makineleri haricinde, karayollarında

kullanılmak üzere tasarlanmış, MARTOY, TORTOY ve MOTOY Yönetmeliklerinde ayrı

ayrı tarifleri yapılan motorlu araçlar ve römorkları, tarım ve orman

traktörleri ve römorkları ve iki, üç veya dört tekerlekli motosikletler ve

mopedler ile bunların römorklarını,

l) Tam Araç: MARTOY, TORTOY ve MOTOY Yönetmelikleri ve bu Yönetmeliğin

ilgili bütün hükümlerine uygun olarak, bir aşamada tip onayı veya AİTM

uygunluk onayı alarak imal edilen aracı,

m ) Tamamlanmamış Araç: MARTOY, TORTOY ve MOTOY Yönetmelikleri ve bu

Yönetmeliğin ilgili bütün hükümlerine uyabilmek için en az bir aşamada daha

tamamlanması gereken ve buna uygun tip onayı veya AİTM uygunluk belgesi alarak

imal edilmiş aracı,

n) Tamamlanmış Araç: MARTOY, TORTOY ve MOTOY Yönetmelikleri ve bu

Yönetmeliğin ilgili bütün hükümlerine uygun olarak, çok aşamalı tip onayı veya

AİTM uygunluk belgesi alarak imal edilen aracı,

o) İş makinası: Yol inşaat makinaları ile benzeri tarım, sanayi,

bayındırlık, milli savunma ile çeşitli kuruluşların iş ve hizmetlerinde

kullanılan; iş amacına göre üzerine çeşitli ekipmanlar monte edilmiş,

karayolunda insan, hayvan, yük taşımasında kullanılamayan motorlu araçları,

ö) Aksam: Bir aracın parçası olarak ayrı bir yönetmelik hükümlerine tabi

olan ve söz konusu yönetmelik tarafından bu araçtan bağımsız olarak da tip

onayı alabileceği belirtilen örneğin far gibi bir üniteyi,

p) Sistem: Fren, emisyon kontrol tertibatı, iç donanım gibi ilgili

yönetmeliklerdeki şartlara uygun olması gereken herhangi bir araç sistemini,

r) Ayrı Teknik Ünite: İlgili yönetmeliklerin hükümlerine tabi olan ve

ilgili yönetmelikte açıkça belirtilmesi şartıyla sadece bir veya daha fazla

tanımlanmış araç tipi ile ilgili olarak ayrı tip onayı alabilen, örneğin

arkadan çarpmaya karşı koruma çerçevesi gibi, aracın bir parçası olarak

hazırlanan üniteyi,

s) Araç Tip Onayı Belgesi: Araçlara MARTOY, TORTOY veya MOTOY

yönetmeliklerine göre Onay Kuruluşlarınca verilen belgeyi,

ş) Aksam Tip Onayı Belgesi: Araçlara ait aksam, sistem veya ayrı teknik

ünitelerin ilgili AT Yönetmeliklerine veya ECE Regülasyonlarına uygunluğu

sonucunda Teknik Servis tarafından düzenlenen rapora göre Onay Kuruluşlarınca

verilen belgeyi,

t) AİTM Onayı: Araçların bu Yönetmelik hükümlerine uygunluğu konusunda

yapılan işlemleri,

u) AİTM Tip Onayı Belgesi: Bu Yönetmeliğe göre seri olarak imal edilen

araçlar ile seri tadilatlarda, her bir araç tipi için AİTM onayı işlemleri

tamamlanarak, araçların bu Yönetmelik hükümlerine uygunluğu sonucunda Onay

Kuruluşunca verilen belgeyi,

ü) AİTM Münferit Araç Uygunluk Belgesi: AİTM onayı işlemleri tamamlanarak,

araçların bu Yönetmelik hükümlerine uygunluğu sonucunda, tek tek araçlar ve

münferit tadilat için Onay Kuruluşunca veya onay kuruluşunun yetkilendirdiği

kuruluşça verilen belgeyi,

Sayfa: 207 © Copyright; TAM Bilgi İletişim A.Ş., -REGA Bilgi Bankasi-

v) AİTM Seri Tadilat/Seri İmalat Araç Uygunluk Belgesi: AİTM onayı

işlemleri tamamlanarak, araçların bu Yönetmelik hükümlerine uygunluğu

sonucunda, seri imal edilen araçlar ve seri tadilatlar için imalatçı

tarafından verilen belgeyi,

y) Tanıtım Bildirimi: Başvuru sahibi tarafından sunulan ve bu Yönetmeliğin

EK-V'inde belirtilen belgeyi.

z) Tanıtım Dosyası: Başvuru sahibi tarafından Onay Kuruluşuna veya onay

kuruluşunun yetkilendirdiği kuruluşa Tanıtım Bildirimi gereğince verilen

bilgi, çizim, fotoğraf ve bunun gibi belgeleri içeren dosyayı,

ab) Tanıtım Paketi: Tanıtım Dosyası ile Onay Kuruluşunun veya onay

kuruluşunun yetkilendirdiği kuruluşun görevlerini yerine getirmeleri sürecinde

tanıtım dosyasına eklenmiş olan deney raporları ve diğer belgeleri,

ac) Tanıtım Paketi Fihristi: Tanıtım Paketi içinde bulunan belgelerin

uygun bir şekilde numaralandırılarak veya bütün sayfaların tanımlanabilmesine

imkan verecek şekilde işaretlenerek bir liste halinde yazılmasını,

ifade eder.

Ayrıca, bu Yönetmelikte geçen diğer terim ve tarifler bu Yönetmeliğin

eklerinde belirtilmiştir.

İKİNCİ BÖLÜM

AİTM Onayına İlişkin Esaslar

AİTM Onayı Başvurusu

Madde 5- AİTM onayı başvurusuna ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir.

a) Bu Yönetmelik kapsamındaki araçların seri imalatı ve tip onayı bulunan

araçların seri tadilatında her bir tip araç için ayrı bir başvuru yapılır.

b) Münferit imalat ve tadilatlarda her bir araç için ayrı bir başvuru

yapılır.

c) Araç AİTM Tip onayı veya AİTM uygunluk belgesi başvuruları, imalatçı

tarafından onay kuruluşuna veya onay kuruluşunun yetkilendirdiği kuruluşa

yapılır. Başvuruya, ilgili araca göre Ek V'de belirtilen bilgileri içeren bir

tanıtım dosyasıyla birlikte Ek IV ve/veya Ek VII' de belirtilen ilgili

yönetmeliklerden uygulanabilir olanlardan her biri uyarınca sahip olunan tip

onayı belgeleri, eğer yoksa, yetkili Teknik Servislerden o araç için ilgili

yönetmeliklere göre alınmış deney raporları ve gerektiğinde bu Yönetmelikte

istenilen belgeleri içeren tanıtım paketi ve tanıtım paketi fihristinden

oluşan bilgi ve belgeler eklenir.

d) Çok aşamalı AİTM onayı başvurusunda;

1) Birinci aşamada, tamamlanmamış araç ve aracın tamamlanma durumuna göre

Ek V'de belirtilen bilgileri içeren bir tanıtım dosyasıyla birlikte Ek IV

ve/veya Ek VII'de belirtilen ilgili yönetmeliklerden uygulanabilir olanlardan

her biri uyarınca sahip olunan tip onayı belgelerini, eğer yoksa, yetkili

Teknik Servislerden o araç için ilgili yönetmeliklere göre alınmış deney

raporlarını ve gerektiğinde bu Yönetmelikte istenilen belgeleri içeren tanıtım

paketi ve tanıtım paketi fihristinden oluşan bilgi ve belgeler eklenir,

Sayfa: 208 © Copyright; TAM Bilgi İletişim A.Ş., -REGA Bilgi Bankasi-

2) İkinci veya daha sonraki aşamalarda, tamamlanmamış aracın bir önceki

aşama uygunluk belgesi veya AİTM uygunluk belgesinin bir sureti ile aracın

tamamlanma durumuyla ilgili olarak Ek V'de belirtilen bilgileri içeren ve bu

yönetmelikte istenilen bilgi ve belgeler, ilgili yönetmeliklerden

uygulanabilir olanlardan her biri uyarınca sahip olunan tip onayı belgeleri,

eğer yoksa, yetkili Teknik Servislerden o araç için ilgili yönetmeliklere göre

alınmış deney raporları, tanıtım dosyası, tanıtım paketi ve tanıtım paketi

fihristi yer alır.

e) MARTOY, TORTOY ve MOTOY kapsamı dışında kalan araçların seri imalatı ve

bu yönetmeliklerin kapsamındaki araçların seri tadilatında her tip için ayrı

bir başvuru yapılır.

AİTM Onayı İşlemlerine İlişkin Onay Kuruluşu

Madde 6- AİTM Onayı işlemlerine ilişkin Onay Kuruluşunun yapacağı işlemler

aşağıda belirtilmiştir.

a) Tanıtım dosyasındaki özelliklere uygun olmak kaydıyla, bu Yönetmelikte

belirtilen ilgili yönetmeliklerin teknik özelliklerine uyan, imal veya tadil

edilmiş her bir araç için 7 nci maddede belirtilen işlemler çerçevesinde AİTM

Uygunluk Belgesi,

b) Tanıtım dosyasındaki özelliklere uygun olmak kaydıyla bu Yönetmelikte

belirtilen ilgili yönetmeliklerin teknik özelliklerine uyan seri imalat ve

seri tadilatta her bir tip için 7 nci maddede belirtilen işlemler çerçevesinde

AİTM Tip Onayı Belgesi,

verir.

Ancak, bir araç, sistem, aksam veya ayrı teknik ünitenin bu Yönetmelikteki

hükümlere uygun olmakla birlikte, yol güvenliği açısından ciddi bir tehlike

oluşturduğunun belirlenmesi halinde, Onay Kuruluşu veya Onay Kuruluşunun

yetkilendirdiği kuruluş AİTM Tip Onayı Belgesi veya AİTM Uygunluk Belgesi

vermeyi reddedebilir.

AİTM Onayı Sırasında İzlenecek İşlemler

Madde 7- AİTM Onayı sırasında izlenecek işlemler aşağıda belirtilmiştir.

a) 5 inci maddenin (b) bendine göre bir başvuru yapıldığı taktirde

İmalatçı onaylatılacak münferit araç için örneği Ek V/A3'te verilmiş olan AİTM

Uygunluk Belgesini düzenler ve tanıtım dosyasıyla birlikte Onay Kuruluşunun

onayına sunar.

b) 5 inci maddenin (a) bendine göre bir başvuru yapıldığı taktirde Onay

Kuruluşu, onaylanacak araç üzerinde araç tanıtım belgesinde bulunan, aksam,

sistem ve ayrı teknik ünitelerini inceleyerek ve belgeleri kontrol ederek

aracın orijinal tanıtım paketindeki ilgili bilgilere uygun olarak yapılmış

olduğunu bütün ilgili yönetmelik şartları için teyit eder.

c) 5 inci maddenin (d) bendine göre bir başvuru yapıldığı taktirde Onay

Kuruluşu;

1) Birinci aşamada; tamamlanmamış araç için araç tanıtım belgesinde

bulunan, aracın; aksam, sistem ve ayrı teknik ünitelerini inceleyerek ve

belgeleri kontrol ederek, aracın orijinal tanıtım paketindeki ilgili bilgilere

uygun olarak yapılmış olduğunu bütün ilgili yönetmelik şartları için teyit

eder,

2) İkinci veya daha sonraki aşamalarda; aracın tamamlanma durumuna göre Ek

V'te belirtilen bilgileri sağladığını, araç tanıtım dosyasındaki detaylara ve

ilgili yönetmeliklerin her birinin gerektirdiği teknik koşullara uygunluğunu

teyit ve daha önceden alınmış onayı geçersiz kılacak şekilde değişiklik

yapılıp yapılmadığını kontrol eder.

Sayfa: 209 © Copyright; TAM Bilgi İletişim A.Ş., -REGA Bilgi Bankasi-

d) Bu Yönetmeliğin ekleri ilgili araçlarda zorunlu olarak uygulanır.

e) Motorlu araçlar ve römorkları ile motosiklet ve mopedlerin münferit

imalat ve tadilatlarında başvurular ancak imalatçı adına, aracı projelendiren,

Bakanlık veya Bakanlık adına görevlendirilmiş kuruluşlar tarafından yetki

belgesi verilmiş makine mühendisleri tarafından yapılır. Yetkili mühendisler,

imalatçı firmanın personeli veya Makine Mühendisleri Odası Büro Tescil Belgesi

sahibi Serbest Mühendislik ve Müşavirlik Bürosu personeli olacaktır.

Tarım veya orman traktörleri ile römorkları için ise başvurular, makine

mühendisleri yanı sıra tarım makineleri dalında eğitim görmüş, Bakanlık veya

Bakanlık adına görevlendirilmiş kuruluşlar tarafından yetki belgesi verilmiş

ziraat mühendisleri tarafından da yapılabilir. Bu durumda, yetkili ziraat

mühendisleri, imalatçı firmanın personeli veya Ziraat Mühendisleri Odası Büro

Tescil Belgesi sahibi Serbest Mühendislik ve Müşavirlik Bürosu personeli

olacaktır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Tescil ve Trafiğe Çıkma, Alternatif İşlemler

Tescil ve Trafiğe Çıkma

Madde 8- Bu Yönetmeliğe göre tek tek onaylanmış yeni araçların tesciline

veya trafiğe çıkmasına, sadece Onay Kuruluşu veya Onay Kuruluşunun

yetkilendirdiği kuruluş tarafından tasdik edilmiş uygunluk belgeleri

taşımaları halinde izin verilir. Tamamlanmamış araçların sürekli tescillerine

ve trafiğe çıkmalarına tamamlanmadıkları sürece izin verilmez. Seri imalat

nedeni ile AİTM onayı olan araçlar, üretici firmanın düzenleyeceği uygunluk

belgesi ile tescil edilirler. Tadilatlar yasal süre içerisinde aracın

kayıtlarına, bu Yönetmelik uyarınca verilen seri tadilat veya tadilat uygunluk

belgelerine göre işlenir.

Alternatif İşlemler

Madde 9- Özgün niteliklerinden dolayı, bir veya daha fazla sayıda ilgili

yönetmeliğin bir veya daha fazla şartına uyması mümkün olmayan, ileri

teknoloji ve kavramları bünyesinde bulunduran araçlar için, imalatçının talebi

üzerine Onay Kuruluşu araca ait özgün niteliklerin açıkça belirtildiği bir

Uygunluk Belgesi verebilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Geçici ve Son Hükümler

Düzenlemeler

Madde 10- Bakanlık, bu Yönetmeliğin uygulanması ile ilgili olarak gerekli

düzenlemelerini yapar.

Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat

Madde 11- 3/2/1993 tarihli ve 21485 mükerrer sayılı Resmi Gazete' de

yayımlanan Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelik yürürlükten

kaldırılmıştır.

Geçici Madde 1- Bu Yönetmeliğin yürürlüğe giriş tarihinden önce alınmış

İmalat Yeterlilik Belgeleri vize süreleri sonuna kadar sahiplerince bu

Yönetmelik hükümlerine uygun hale getirilmemeleri halinde geçerlilikleri sona

erer.

Yürürlük

Madde 12- Bu Yönetmelik yayımı tarihinden itibaren 6 ay sonra yürürlüğe

girer.

Yürütme

Madde 13- Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

Sayfa: 210 © Copyright; TAM Bilgi İletişim A.Ş., -REGA Bilgi Bankasi-

EKLER

Ek I    GENEL TANIMLAR

Ek II   İKİ, ÜÇ VE  DÖRT TEKERLEKLİ MOTOSİKLETLER VE BUNLARIN RÖMORKLARI

Ek III  TARIM VEYA ORMAN TRAKTÖRLERİ İLE BUNLARIN RÖMORKLARI

Ek IV   TADİLATLAR

Ek V    TANITIM BİLDİRİMLERİ

V/A MOTORLU ARAÇLAR VE RÖMORKLARI İÇİN ÖRNEK TANITIM BİLDİRİMİ (BİLGİ DOKÜMANI)

V/B MOTOSİKLETLER VE MOPEDLER İÇİN ÖRNEK TANITIM BİLDİRİMİ (BİLGİ DOKÜMANI)

V/C TARIM VEYA ORMAN TRAKTÖRLERİ ÖRNEK TANITIM BİLDİRİMİ (BİLGİ DOKÜMANI)

Ek VI   ARAÇ TAHRİKLİ DİNGİL/DİNGİLLERİ İÇİN BAZI HAVALI SÜSPANSİYON SİSTEMLERİ VE

HAVALI OLMAYAN SÜSPANSİYON SİSTEMLER ARASINDAKİ EŞDEĞERLİKLE İLGİLİ ŞARTLAR

Ek VII  AKSAM, SİSTEM VE AYRI ÜNİTELERLE İLGİLİ HÜKÜMLER

Ek VIII ÜST YAPI İLE İLGİLİ HUSUSLAR

Ek IX   DİĞER HÜKÜMLER

Ek I

GENEL  TANIMLAR

1- ARAÇ  KATEGORİLERİ

1.1- L Kategorisi  Araçlar: 4'den az  tekerleği bulunan motorlu

araçlarıdır.

1.1.1- L1 kategorisi araçlar: Silindir hacmi 50cm3 den az veya eşit ve

yapısı bakımından azami hızı 45 km/h'ı geçmeyen 2 tekerlekli motorlu araçtır.

1.1.2- L2 kategorisi araçlar: Silindir hacmi 50 cm3'den az veya eşit ve

yapısı bakımından azami hızı 45 km/h'ı geçmeyen 3 tekerlekli motorlu araçtır.

1.1.3- L3 kategorisi araçlar: Silindir hacmi 50 cm3'den büyük ve yapısı

bakımından azami hızı 45 km/h'ı geçen 2 tekerlekli motorlu araçtır.

1.1.4- L4 kategorisi araçlar: Silindir hacmi 50 cm3'den büyük, yapısı

bakımından azami hızı 45 km/h'den fazla ve (ABOD) eksenine göre asimetrik

olarak yerleştirilmiş 3 tekerlekli motorlu araçtır.

1.1.5- L5 kategorisi araçlar: Silindir hacmi 50 cm3'den büyük, yapısı

bakımından azami hızı 45 km/h'dan fazla, azami yüklü ağırlığı 1.000 Kg' dan az

veya eşit ve (ABOD) eksenine göre simetrik olarak yerleştirilmiş 3 tekerlekli

motorlu araçtır.

Sayfa: 211 © Copyright; TAM Bilgi İletişim A.Ş., -REGA Bilgi Bankasi-

1.1.6- Elektrikli araçlarda akü hariç, yüksüz ağırlığı 350 kg'dan, azami

tasarım hızı 45 km/h'den, kıvılcım ateşlemeli motorlarda silindir kapasitesi

50cm3'den ve azami net gücü 4kw'dan fazla olmayan hafif dört tekerlekli

araçtır. Bu araçlar moped kapsamında değerlendirilir.

1.1.7- Bu Ekin madde 1.1.6'sı dışında kalan elektrikli araçlarda akü

hariç, yüksüz ağırlığı 400 kg' dan (eşya taşıma amaçlı olanlar 550 kg) ve

azami net motor gücü 15 kW'dan fazla olmayan dört tekerlekli motosiklettir. Bu

araçlar üç tekerlekli motosikletler kapsamında değerlendirilir.

1.2- M Kategorisi Araçlar: En az dört tekerlekli, motorlu yolcu taşıma

amaçlı araçlardır.

1.2.1- M1 kategorisi araçlar: Sürücü dışında en fazla sekiz kişilik oturma

yeri olan, yolcu taşımaya yönelik motorlu araçlardır.

1.2.2- M2 kategorisi araçlar: Sürücü dışında sekizden fazla oturma yeri

olan, yolcu taşımaya yönelik ve azami kütlesi 5 tonu aşmayan, motorlu

araçlardır.

1.2.3- M3 kategorisi araçlar: Sürücü dışında sekizden fazla oturma yeri

olan , yolcu taşımaya yönelik ve azami kütlesi 5 tonu aşan, motorlu

araçlardır.

1.3-  N Kategorisi Araçlar: En az dört tekerlekli, motorlu yük taşıma

araçlardır.

1.3.1- N1 kategorisi araçlar: Azami kütlesi 3,5 tonu aşmayan, motorlu yük

taşıma araçlarıdır.

1.3.2- N2 kategorisi araçlar: Azami kütlesi 3,5 tonu aşan, 12 tonu

aşmayan, motorlu yük taşıma araçlarıdır.

1.3.3- N3 kategorisi araçlar: Azami kütlesi 12 tonu aşan, motorlu yük

taşıma araçlarıdır.

1.3.4- Bir yarı römorku veya merkezi dingilli römorku çekmek için

tasarlanmış bir çekici araçta, aracın sınıflandırılmasında kullanılacak kütle;

işler durumda çekicinin kütlesine, yarı römork veya merkezi dingilli römork

tarafından çekici araca uygulanan azami statik düşey yüke tekabül eden kütle

ve (uygulanabilirliği varsa) çekici araca yüklenebilecek azami kütlenin

eklenmesiyle hesaplanır.

1.3.5- Yolcu taşımak için belirlenmemiş özel araçların donatımları N

Sınıfı araçlardaki gibi yük olarak kabul edilir.

1.4-  O Kategorisi Araçlar: Römorklar (yarı römorklar dahil).

1.4.1- O1 kategorisi araçlar: Azami kütlesi 0,75 tonu aşmayan

römorklardır.

1.4.2- O2 kategorisi araçlar: Azami kütlesi 0,75 tonu aşan, 3.5 tonu

aşmayan römorklardır.

1.4.3- O3  kategorisi araçlar: Azami kütlesi 3,5 tonu aşan 10 tonu aşmayan

römorklardır.

1.4.4- O4 Kategorisi Araçlar: Azami kütlesi 10 tonu aşan römorklardır.

1.4.5-  Bir yarı römork veya merkezi dingilli römorkta, aracın

sınıflandırılmasında kullanılacak azami kütle, çekici araca bağlı ve azami

yükte iken, yarı römork veya merkezi dingilli römorkun dingili (/dingilleri)

tarafından yere uygulanan statik düşey yüke tekabül eder.

1.5- Arazi tipi araçlar (G sembollü)

1.5.1- N1 kategorisi araçlardan azami kütlesi 2 ton'u aşmayanlar ve M1

kategorisi motorlu araçlar, aşağıdaki koşullara uygun iseler, arazi tipi araç

olarak kabul edilir:

-  En az bir ön dingili ve en az bir arka dingili eşzamanlı tahrikli

olarak tasarlanmış, bir dingilinin tahriki ayrılabilen araçlar dahil,

-  En az bir diferansiyel kilit mekanizması veya buna benzer işleve de en

az bir mekanizması varsa ve tek araç için hesaplanan %30'luk bir eğimi

tırmanabiliyorsa.

Ek olarak, aşağıdaki 6 koşuldan en az beşini de yerine getirmesi gerekir.

-Yaklaşma açısı en az  25 derece olmalıdır.

-Uzaklaşma açısı en az 20 derece olmalıdır.

-Rampa açısı en az 20 derece olmalıdır.

-Ön dingil altında, alt açıklık en az 180 mm olmalıdır.

-Arka dingil altında, alt açıklık en az 180 mm olmalıdır.

-Dingiller arasında, alt açıklık en az 200 mm olmalıdır.

1.5.2- N1 kategorisi araçlardan azami kütlesi iki tonu aşanlar ile N2 , M2

veya M3 kategorisi araçlardan azami kütlesi 12 ton'u aşmayanların arazi tipi

araç sayılabilmesi için, bir dingilinin tahriki ayrılabilen araçlar dahil

olmak üzere, bütün tekerleklerinin eşzamanlı tahrikli olması veya aşağıdaki 3

koşulu yerine getirmesi gerekir:

Sayfa: 212 © Copyright; TAM Bilgi İletişim A.Ş., -REGA Bilgi Bankasi-

- Bir dingilinin tahriki ayrılabilen araçlar dahil, en az bir ön dingili

ve en az bir arka dingili eşzamanlı tahrikli olarak tasarlanmış,

-En az bir diferansiyel  kilit mekanizması veya buna benzer işlevde en az

bir mekanizması olan,

-Tek araç için hesaplanan %25'lik bir eğimi tırmanabilen.

1.5.3- M3 kategorisi araçlardan azami kütlesi 12 ton'u aşanlar ile N3

kategorisi araçların arazi tipi araç sayılabilmesi için bir dingilinin tahriki

ayrılabilen araçlar dahil olmak üzere ya tekerleklerinin eşzamanlı tahrikli

olması veya aşağıdaki koşulları yerine getirmesi gerekir:

-Tekerleklerin en az yarısı tahrikli olan,

-En az bir diferansiyel kilit mekanizması veya buna benzer işlevde en az

bir mekanizması olan,

-Tek araç için hesaplanan %25'lik eğimi tırmanabilen,

-Aşağıdaki altı koşuldan en az dördünü yerine getiren;

-Yaklaşma açısı en az 25 derece olmalıdır.

-Uzaklaşma açısı en az 25 derece olmalıdır

-Rampa açısı en az 25 derece olmalıdır.

-Ön dingil altında, alt açıklık en az 250 mm olmalıdır

-Arka dingil altında alt açıklık en az 250 mm olmalıdır

-Dingiller arasında alt açıklık en az 300 mm olmalıdır.

1.6- R  Kategorisi Araçlar: Tarım ve ormancılıkta kullanılan römorklardır.

1.7- S Kategorisi Araçlar: Tarım ve ormancılıkta kullanılan ve traktör

tarafından çekilen tarım alet ve makineleridir

1.8- T  Kategorisi Araçlar : Tarım ve orman traktörleridir.

2- BOYUTLAR

2.1- Azami Uzunluklar:

. Otobüsler hariç diğer motorlu araçlar       ................................    12,00 metre

. Römork ..................................................................................   12,00 metre

. Yarı römorklu araç.................................................................    16,50 metre

. Bir  Römorklu katar ...............................................................   18,75 metre

. İki Römorklu katar..................................................................   22,00 metre

. Mafsallı (körüklü) otobüs .......................................................  18,75 metre

. İki dingilli otobüs ..................................................................    13,50 metre

. Üç ve daha fazla dingilli otobüs .............................................   15,00 metre

. Otobüs ve römork ................................................................      18,75 metre

. L Kategorisi araçlar .............................................. ..............        4,00 metre

2.2- Azami Genişlik:

. M1 ve L kategorisi hariç, bütün araçlar ....................................    2,55 metre

. Frigorifik araçların üstyapıları .................................................... 2.60 metre

(yan duvar kalınlıklarının izolasyonlu olarak en az 45 mm olması koşulu ile)

. M1  kategorisi.........................................................................      2,50 metre

. L1  kategorisi iki tekerlekli mopedler  ......................................   1,00 metre

. Diğer L kategorisi araçlar .......................................................     2,00 metre

Genişlikler İçin İstisnalar

2.2.1- Araçlarda genişlikler için istisnalar aşağıda verilmiştir.

2.2.1.2- Özellikle tarım işlerinde kullanılmak için imal edilmiş araçlar, yol bakım araçları, kurtarıcı araçlar ve itfaiye

araçlarında azami genişlik  ....................................................................  3,05 metredir.

2.2.1.3- Bölünmeyen özel yüklerin taşınması amacıyla imal veya tadil edilecek araçlarda, ağırlık ve boyutlar bakımından bu

Yönetmelikte verilen azami değerler aşılabilir.

2.2.1.4-Belediyelere ait troleybüslerin Azami Genişliği   .......................2,65 metredir.

2.3- Azami Yükseklik

. L  Kategorisi hariç bütün Araçlar İçin    .................................... 4,00 metre

. L  Kategorisi için .........................................................................2,50 metre

2.4- Sökülebilen üstyapılar ve standartlaştırılmış yük elemanları, örneğin

konteynerler,  bu Ekin madde 2.1, madde 2.2, madde 2.3, madde 2.6, madde 2.7,

madde 2.8  ve  madde 2.9'da tanımlanan boyutlara dahil edilmelidirler.

2.5- Otobüslerde, bu Ekin madde 2.1'de belirtilen azami uzunluklar, kayak

kutusu veya sökülebilir ilave bagaj yeri gibi eklentiler ile aşılamaz.

Sayfa: 213 © Copyright; TAM Bilgi İletişim A.Ş., -REGA Bilgi Bankasi-

2.6- Hareket halindeki herhangi bir motorlu araç veya araç katarı, dış

yarıçapı 12,50 metre ve  iç yarıçapı 5,30 metre olan bir dairesel alan

içerisinde dönebilmelidir. Araçların uyması gereken şartlar  bu Ekin  15 inci

maddesinde belirtilmiştir.

2.7- Beşinci  teker king pin ekseni ile yarı-römork arkası arasındaki  en

fazla uzunluk 12,00 metredir.

2.8- Katarın boyuna eksenine paralel olarak ölçülen, kamyonun kasasının

kabinin arkasında kalan en ön dış noktası ile römork kasasının en dış arka

noktası arasındaki mesafeden, kamyonun en arkası ile römorkun en önü

arasındaki mesafe düşülerek bulunan en fazla mesafe 15,65 metredir

2.9- Katarın boyuna eksenine paralel olarak ölçülen, kamyonun kasasının

kabinin arkasında kalan en ön dış noktası ile römork kasasının en dış arka

noktası arasındaki en fazla mesafe 16,40 metredir 2.10- Bir motorlu aracın

arka dingili ve bir römorkun ön dingili arasındaki mesafe 3,00 metreden az

olamaz.

2.11- Dingil Uzaklığına Bağlı Olarak İzin Verilen Azami Ağırlık Dört

dingilli bir motorlu aracın izin verilen azami ağırlığı, aracın en ön ve en

arka dingillerinin arasındaki mesafenin her metresi için beş ton olarak

hesaplanan değeri aşamaz.

2.12-Yarı-römorklarda king pin ekseni ile yarı römorkun önündeki herhangi

bir nokta arasında ölçülen yatay mesafe 2,04 metreyi aşamaz

3- KÜTLELER

3.1- T  Kategorisi dışındaki araçlar için izin verilen azami araç  kütlesi (ton olarak)

3.1.1- Araç Katarı Oluşturan Araçlar

3.1.1.1- İki dingilli römorklar     ........................................................................           18 ton

3.1.1.2- Üç dingilli römorklar      .......................................................................            24 ton

3.1.2- Araç Katarları

3.1.2.1- Beş veya altı dingilli römorklar

. Üç dingilli römorka sahip iki dingilli motorlu araçlar ........................       40 ton

. İki veya üç dingilli römorka sahip üç dingilli motorlu araçlar ...........            40 ton

3.1.2.2- Beş veya altı dingilli mafsallı araçlar

. Üç dingilli yarı-römorka sahip iki dingilli motorlu araçlar ......................... 40 ton

. İki veya üç dingilli yarı-römorka sahip üç dingilli motorlu araçlar ...........       40 ton

. Kombine bir taşıma faaliyeti olarak 40 ft. boyutunda ISO konteyner taşıyan

iki veya üç dingilli yarı-römorka sahip üç dingilli motorlu araçlar ..............................  44 ton

3.1.2.3- İki dingilli bir motorlu araç ve iki dingilli bir römorktan oluşan dört dingilli

katarlar .....................................................................................................................       36 ton

3.1.2.4- İki dingilli bir motorlu araç ve iki dingilli bir yarı-römorktan oluşan dört dingilli mafsallı araçlarda, eğer yarı

römorkun dingilleri arasındaki mesafe:

3.1.2.4.1- 1,3 metre veya daha büyük fakat 1,8 metreden fazla değilse ....................    36 ton

3.1.2.4.2- 1,8 metreden daha büyük ise  .......................................................................  36 ton

Eğer, motorlu aracın izin verilen azami toplam kütlesine (ATK) (18 ton) ve yarı-römorkun çift dingilli aks grubuna gelen

izin verilen azami toplam  kütlesi (ATK) (20 ton) uyulması durumunda ve tahrikli dingil, çift lastik ve havalı süspansiyon

sistemi ile veya Ek VI'da tanımlandığı gibi eşdeğer kabul edilen bir süspansiyon sistemi ile donatılmış ise, bu değer 2 ton

daha arttırılabilir.

3.1.2.5 Altı dingilliden fazla katarlar  .....................................................................       40 ton

3.1.3- Motorlu Araçlar

3.1.3.1- İki dingilli motorlu araçlar  .......................................................................        18 ton

3.1.3.2- Üç dingilli motorlu araçlar .......................................................................         25 ton

Tahrikli dingilin, çift lastikle ve havalı süspansiyon sistemi ile veya  Ek VI/B de tanımlandığı gibi eşdeğer kabul edilen bir

Sayfa: 214 © Copyright; TAM Bilgi İletişim A.Ş., -REGA Bilgi Bankasi-

süspansiyon sistemi ile donatılmış olduğu ve her bir dingilin azami ağırlığının 9,5 tonu aşmadığı durumlarda

.................................................................................................................................          26 ton

3.1.3.3- İki dümenlenebilir dingile sahip dört  dingilli motorlu araçlar: .........................32 ton

(Tahrikli dingilin, çift lastikle ve havalı süspansiyon sistemi veya Ek VI'da tanımlandığı gibi eşdeğer kabul edilen bir

süspansiyon sistemi ile donatılmış ise veya her bir dingilin azami  kütlesi 9,5 tonu aşmaz ise).

3.1.4- Üç Dingilli Mafsallı Otobüsler  .........................................................................      28 ton

3.2-   T  Kategorisi Dışındaki Araçların İzin Verilen Azami Dingil  Kütleleri (ton olarak)

3.2.1- Tek dingiller

Tek tahriksiz dingil  .....................................................................................................      10 ton

3.2.2- Römorkların ve Yarı-Römorkların İki Dingilli Aks Grupları

Eğer dingiller arasındaki mesafe (d) aşağıdaki gibi ise, her bir iki dingilli aks grubunun dingil ağırlıkları toplamı

aşağıdakileri aşmamalıdır:

3.2.2.1- 1,0  metreden küçük ise (d < 1,0)  ................................................................        11 ton

3.2.2.2- 1,3  metreden küçük fakat 1,0 metreden büyük veya eşit ise (1,0 < = d < 1,3)        16 ton

3.2.2.3- 1,8  metreden küçük fakat 1,3 metreden büyük veya eşit ise (1,3 < = d < 1,8)        18 ton

3.2.2.4- 1,8  metre veya daha fazla ise (1,8 < = d) ......................................................          20 ton

3.2.3- Römork ve Yarı-Römorkların Üçlü Dingilleri

Eğer dingiller arasındaki mesafe (d) aşağıdaki gibi ise, her bir üç dingilli aks grubunun dingil ağırlıkları toplamı aşağıdakileri

aşmamalıdır:

3.2.3.1- 1,3 metre veya daha az ise (d < = 1,3) ...........................................................          21 ton

3.2.3.2- 1,3 metreden büyük 1,4 metreden küçük veya eşit ise (1,3< d < = 1,4)............      24 ton

3.2.4- Tahrikli Dingil    ........................................................................................     11,5 ton

3.2.5- Motorlu Araçların İki Dingilli Aks Grupları

Dingiller arasındaki mesafeye göre, iki dingilli bir aks grubunda dingil ağırlıkları toplamı aşağıdaki değerleri aşmamalıdır:

3.2.5.1- 1,0 metreden küçük ise (d<1,0)  ...............................................................           11,5 ton

3.2.5.2- 1,0 metreden büyük eşit fakat 1,3 metreden küçük ise (1,0 < = d < 1,3) .......         16 ton

3.2.5.3-1,3 metre veya daha büyük fakat 1,8 metreden küçük (1,3 < = d< 1,8)  .........         18 ton

Tahrikli dingil çift lastikle ve havalı süspansiyon sistemi ile veya Ek VI'da tanımlandığı gibi  eşdeğer kabul edilen bir

süspansiyon sistemi ile donatılmış ise veya her bir tahrikli dingili çift lastikle donatılmış ve bir dingilin azami ağırlığı 9,5

tonu aşmaz ise,   ........................................................................................................         19 ton

3.3- Tarım ve Orman Traktörleri için izin verilen azami kütleler

Dingil Yükü: Tek dingilde en çok  ..............................................................................      10 ton

Toplam ise en çok   ..............................................................................       14 ton

4- M, N VE O KATEGORİSİ ARAÇLAR İÇİN GENEL TANIMLAR

(Tamamlayıcı bilgiler, M1  kategorisi için 91/21/AT, diğer kategoriler için

97/27/AT yönetmeliklerinde yer almaktadır)

4.1- Motorlu Araç: Karayolunda kendi gücüyle hareket eden, motor tahrikli

araçtır.

4.2- Römork: Yarı-römorklar hariç olmak üzere, motorlu araca bağlanacak

şekilde tasarlanmış, taşıma amacı için imal edilmiş ve donatılmış  motorsuz

bir araçtır.

4.3- Yarı-römork: Kendi ağırlığının ve yükünün ağırlığının önemli bir

kısmı motorlu araç tarafından taşınan, bir  motorlu araca bağlanacak şekilde

tasarlanmış ve  taşıma amacı için imal edilmiş ve donatılmış  motorsuz bir

araçtır.

4.4- Araç katarı: Bir motorlu araca bağlanmış bir veya iki römorktan

oluşan katardan veya bir motorlu araca bağlanmış yarı römorktan oluşan

katardır.

4.5- Frigorifik araç: Malların kontrollü sıcaklıklarda taşınması için

donatılmış sabit veya sabit olmayan  üstyapılı  bir araçtır.

Sayfa: 215 © Copyright; TAM Bilgi İletişim A.Ş., -REGA Bilgi Bankasi-

4.6-  Bölünemez yük: Karayolunda taşınması amacıyla, gereksiz masraf veya

tehlike riski taşımaksızın iki veya daha fazla yüke bölünemeyen ve aracın

kütle veya boyutu nedeniyle, yürürlükteki müsaade edilen azami kütle ve

boyutlar ile uyumlu olan kütle ve boyuta sahip bir araçla taşınamayan bir

yüktür.

4.7- Ton: Bir tonluk kütle tarafından uygulanan ağırlıktır ve 9,8

kilonewton'a (kN) karşılık gelir.

4.8- Katlanır koltuk: Seyrek kullanımlar için tasarlanmış olan ve normal

olarak katlanan yardımcı koltuktur.

4.9- Otomobil: Sürücü dahil en fazla 8 kişi ve bunların yüklerini taşıyan

motorlu taşıttır.

5- Araçların boyutları Tüm azami değerler için  pozitif tolerans sıfır

kabul edilerek ölçüm yapılmalıdır.

5.1- İzin verilen azami boyutlar: Aracın yapımı aşamasında uyulması

gereken ve bu Ekin 2 nci maddesinde belirtilen  azami boyutları

belirtmektedir.

5.2- 'Araç boyutları', imalatçı tarafından  bildirilen, aracın

konstrüksiyonunu esas alan boyutlar anlamındadır.

5.3- 'Araç boyu', 612-1978 sayılı ISO standardının  6.1 No'lu terimine

göre ölçülen bir boyuttur.

Bu standardın hükümlerine ek olarak, araç boyunu ölçerken aşağıdaki

tertibatlar dikkate alınmamalıdır:

. Cam yıkama ve silme tertibatı,

. Ön veya arka tescil plakaları,

. Gümrük mührü tertibatlar ve bunların muhafazaları,

. Tenteyi bağlamak için kullanılan tertibatlar ve bunların muhafazaları,

. Aydınlatma ekipmanları,

. Aynalar ve diğer  dolaylı görüş sistemleri,

. Görüş yardımcı sistemleri,

. Hava emiş boruları,

. Sökülebilir kasaların boy dayamaları,

. Biniş basamakları ve tutamaklar,

. Tampon üzeri lastik koruyucu takoz ve benzerleri  Aracın yük

kapasitesini arttırmaması kaydıyla, araç çalışır durumda iken boyu  300 mm.yi

aşmayan kaldırma platformları, erişim rampaları ve benzeri donanım,

. Motorlu araçlar için çeki tertibatı.

. Elektrikli araçların havai hattan akım tedarik çubukları

. Dış güneş siperlikleri

5.4- 'Araç genişliği', 612-1978 sayılı ISO standardının 6.2. No'lu

terimine göre ölçülen bir boyuttur.

Bu standardın hükümlerine ek olarak, araç genişliğini ölçerken aşağıdaki

tertibatlar dikkate alınmamalıdır:

. Gümrük mührü ve bunların muhafazaları,

. Tenteyi bağlamak için kullanılan tertibatlar ve bunların muhafazaları,

. Lastik arızası ikaz tertibatları,

. Anti-spray sisteminin esnek çıkıntılı parçaları,

. Aydınlatma donatımı,

. M2 ve M3 araç kategorileri için, çalışır durumdaki araçta, aracın yan

tarafından 10 mm'den fazla taşmamak kaydıyla biniş rampaları, kaldırma

platformları ve benzer donatım; rampaların ileriye veya geriye bakan köşeleri

5 mm'den az olmayacak bir yarıçapa sahip olacak şekilde yuvarlatılmış olmalı;

kenarlar 2,5 mm'den az olmayan bir yarıçapa sahip olacak şekilde

yuvarlatılmalıdır,

. Aynalar ve diğer dolaylı görüş sistemleri,

. Lastik basınç göstergeleri,

. Gizlenebilir basamaklar,

. Dış lastik yanağının zeminle temas ettiği noktanın hemen üstündeki

esneyen kısım,

. Görüş yardımcı sistemleri,

. Kılavuzlu otobüs sistemlerinde kullanılan, otobüslerdeki gizlenebilir

yanal yönlendiriciler (açık durumda ise).

5.5- 'Araç yüksekliği' 612-1978 sayılı ISO standardı, 6.3 No'lu terimine

göre ölçülen bir boyuttur.

Bu standardın hükümlerine ek olarak, araç yüksekliğini ölçerken aşağıdaki

tertibat dikkate alınmamalıdır:

. Antenler,

. Yükseltilmiş durumdaki pantograflar (troleybüslerin telden elektrik

akımı alan çubukları). Dingil kaldırma tertibatı olan araçlarda, bu tertibatın

etkisi dikkate alınmalıdır.

5.6- Bir yarı-römork çekici veya yarı-römork dışındaki bir aracın 'yükleme

alanı boyu', aracın boyuna düzleminde yatay olarak ölçülen, yükleme alanının

en ön dış noktasından, aracın en arkadaki dış noktasına kadar olan mesafedir.

Bu mesafe ölçülürken aşağıdakiler dikkate alınmamalıdır:

. Sürücü kabininin en arka noktasından öne doğru olan yükleme alanı,

. Bu Ekin madde 5.3 'de belirtilen tertibatlar, veya

. Yükleme alanının önünde konumlanmış olan çıkıntı yapan soğutucular ve

diğer yardımcı donatımlar.

6- ARAÇLARIN KÜTLELERİ

Tüm azami değerler için  pozitif tolerans sıfır kabul edilerek ölçüm

yapılmalıdır.

Sayfa: 216 © Copyright; TAM Bilgi İletişim A.Ş., -REGA Bilgi Bankasi-

6.1- "İzin verilen azami kütle", yüklü bir aracın trafikte kullanılmak

üzere belirtilen azami ağırlığıdır.

6.2- "İzin verilen azami dingil  kütlesi", yüklü dingil veya dingil grubu

için, trafikte kullanılmak üzere belirtilen azami ağırlığıdır.

6.3- "Aracın yürür vaziyette kütlesi", aracın üstyapılı yüksüz olarak

kütlesidir, çekici araç için ise çeki tertibatının kütlesi de buna dahil

edilir, eğer imalatçı üst yapı ve/veya çeki tertibatı monte etmiyorsa, aracın

sürücü kabinli kütlesidir. (Kullanılmış sular hariç, Soğutma sıvıları, yağlar,

yakıtın %90'ı, diğer sıvıların %100'ü, avadanlıklar, stepne ve sürücü (75 kg),

ve M2 veya M3 kategorisi araçlarda eğer araçta kabin görevli koltuğu mevcutsa,

kabin görevlisinin kütlesi (75 kg) dahil edilecektir).

6.4- "Boş ağırlık", sürücü hariç, aracın çalışır durumda kütlesidir.

Otomobiller için yakıt tankının en az %10'una kadar yakıt doldurulması

yeterlidir. M2 veya M3 kategorisi araçlarda eğer araçta kabin görevli koltuğu

mevcutsa kabin görevlisinin kütlesi de (75 kg) hariçtir.

6.5- "Çıplak şasi kütlesi", aracın kabinsiz, soğutucu sıvısız,

yağsız,yakıtsız,stepnesiz, avadanlıksız ve sürücüsüz kütlesidir.

6.6- "Teknik açıdan izin verilen azami yüklü kütle (P) ", aracın

konstrüksiyonu ve performansına dayalı olarak imalatçı tarafından bildirilen,

azami yüklü kütlesi anlamındadır. Teknik açıdan izin verilen azami yüklü

kütle, merkezi dingilli römorklar ve yarı-römorklar hariç olmak üzere, araç

kategorisi belirlemekte kullanılır. Merkezi dingilli römorklar ve

yarı-römorklarda ise, araç teknik açıdan izin verilen azami kütleye

yüklendiğinde dingillere gelen yüke tekabül eden kütle kullanılır.

6.7- "Dingilde teknik açıdan izin verilen azami kütle (m)", aracın ve

dingilin konstrüksiyonuna dayalı olarak araç imalatçısı tarafından bildirilen,

dingil tarafından yol yüzeyine uygulanan izin verilen azami statik düşey yüke

tekabül eden kütle anlamındadır.

6.8- "Bir dingil grubundaki (F) teknik açıdan izin verilen azami kütle",

aracın ve dingil grubunun konstrüksiyonuna dayalı olarak araç imalatçısı

tarafından bildirilen bir dingil grubu tarafından yol yüzeyine uygulanan izin

verilen azami düşey yüke tekabül eden kütle anlamındadır.

6.9- "Çekilebilir kütle", motorlu araca bağlı tam römork veya beşinci

tekerli dingilli bir yarı-römorkun kütlesi veya motorlu araca bağlı bir

merkezi dingilli römork veya yarı-römorkun dingillerine gelen yüke tekabül

eden kütle anlamındadır

6.10- "Teknik açıdan müsaade edilebilen azami çekilebilir kütle (TM),

imalatçı tarafından bildirilen azami çekilebilir kütle anlamındadır.

6.11- "Motorlu aracın bağlantı noktasındaki teknik açıdan müsaade

edilebilir azami kütle", motorlu aracın ve/veya çeki tertibatının

konstrüksiyonuna dayalı olarak imalatçı tarafından bildirilen kavrama noktası

üzerindeki izin verilen azami statik düşey yüke tekabül eden kütle

anlamındadır. Tanım olarak, bu kütle çalışır durumdaki çekici araçlarının çeki

tertibatının kütlesini içermez, ancak diğer araçlarda çeki tertibatının

kütlesini içerir.

6.12- "Bir yarı-römork veya merkezi dingilli römorkun bağlantı

noktasındaki teknik açıdan izin verilen azami kütle", römorkun imalatçısı

tarafından bildirilen, römork tarafından çekici araca iletilen bağlantı

noktasındaki azami müsaade edilebilir statik düşey yüke karşılık gelen kütle

anlamındadır.

6.13- "Katarın teknik açıdan izin verilen azami yüklü kütlesi (MC)",

motorlu aracın konstrüksiyonuna dayalı olarak imalatçı tarafından bildirilen

yüklü motorlu aracın ve yüklü çekilen römorkun kütleleri toplamının azami

değeri anlamındadır.

6.14- "Kullanılan (konvansiyonel) yük kütlesi", imalatçı tarafından

belirtilen yolcu oturma konumlarının (koltuk sayısının) (katlanır koltuklar

dahil) adedi ile 75 kg'lık yükün çarpılmasıdır. Yalnız M1 kategorisi araçlar

için uygulanır.

6.15- "Fazlalık yük kütlesi", izin verilen azami yüklü kütle ile

kullanılan yükün kütlesiyle artırılan çalışır durumdaki kütle arasındaki

farktır. Fazlalık yükün  kütlesi;  açılır tavan, klima, bağlantı tertibatı

gibi isteğe bağlı donanımı içerebilir. Yalnız M1 kategorisi araçlar için

uygulanır.

6.16- "Bağlantı tertibatının kütlesi", araç imalatçısı tarafından

belirtildiği gibi bağlantı tertibatının kendisi ile montaj malzemesinin

kütlesidir. Yalnız M1 kategorisi araçlar için uygulanır.

6.17- Aracın "Bağlantı noktasındaki azami statik düşey yükü", araç

dururken,  bağlantı tertibatının merkezi yoluyla  harekete geçen ve römorku

araca bağlayan çeki demiri ile aktarılan, teknik olarak izin verilen  düşey

yüktür. Bu yük imalatçı tarafından belirtilmelidir. Yalnız M1 kategorisi

araçlar için uygulanır.

7-  M2 VEYA M3 KATEGORİSİ MOTORLU ARAÇLAR

7.1.1- "Otobüsler": Sadece oturan veya oturan ve ayaktaki yolcuların

taşınması için tasarlanmış veya imal edilmiş M2 veya M3  kategorisi araçlar

anlamındadır.

Sayfa: 217 © Copyright; TAM Bilgi İletişim A.Ş., -REGA Bilgi Bankasi-

"Minibüsler": Sürücü dahil en fazla 15 oturan kişiyi taşıyan araçlardır.

7.1.2- "Körüklü Otobüsler" ("mafsallı araç"): Birbirine mafsalla bağlı iki

veya daha fazla rijit bölümden oluşan, her bir bölümün yolcuların yolcu

kompartımanından diğerine serbestçe geçebilmelerine imkan verecek şekilde

birbirine bağlantısı olan araç  anlamındadır; iki rijit bölümün birbirlerinden

ayrılması ancak bir atölyede yapılabilecek biçimde birbirleri ile kalıcı

olarak birleştirilmişlerdir.

7.1.3- "Çift katlı Otobüsler": Yolcular için ayrılan yerlerin, aracın en

azından bir bölümünde, birbiri üstüne gelecek iki kat

halinde düzenlendiği, ve üst katta ayakta yolcular için yer bulunmayan araç

anlamındadır.

7.2-  M2 veya M3 Kategorisi Araçlarda Sınıflandırma

7.2.1- Sürücü hariç,  yolcu  taşıma kapasitesi 22'yi aşan araçlar;

7.2.1.1- "Sınıf I", ayakta yolcu taşımak için ayrılmış alanları bulunan ve

yolcu iniş binişlerinin sıkça yapıldığı araçlardır.

7.2.1.2- "Sınıf II", esasen yolcuları oturarak taşımak üzere imal edilmiş,

ve ayaktaki yolcuların koridorda ve eğer bulunuyorsa, iki çift oturma yeri

için ayrılan boşluğu aşmayacak bir alanda taşınmalarına imkan verecek şekilde

tasarlanmış araçlardır.

7.2.1.3- "Sınıf III",  yolcuları tamamen oturarak taşımak üzere imal

edilmiş araçlardır.

7.2.2- Sürücü hariç, yolcu taşıma kapasitesi 22'yi aşmayan araçlar;

7.2.2.1- "Sınıf A", ayakta yolcu alacak şekilde tasarlanmış araçlar; bu

sınıftaki bir araç oturma yerlerine sahiptir; ayaktaki yolcular için de

gerekli donatıma sahip olabilir.

7.2.2.2- "Sınıf B", ayakta yolcu alacak şekilde tasarlanmamış araçlardır;

bu sınıftaki bir araç ayaktaki yolcular için gerekli donatıma sahip değildir.

7.2.3- Bir araç birden çok sınıfa dahil olarak kabul edilebilir. Böyle bir

durumda, araç, bu Yönetmeliğin bütün ilgili şartlarına uymak zorundadır.

7.2.4- Sadece oturan veya oturan ve ayaktaki yolcuların taşınması için

tasarlanmış  araçlar dışındaki  M2 veya M3 kategorisi araçlar, özel amaçlı

araçlar olarak kabul edilir.

8- N KATEGORİSİ MOTORLU ARAÇLAR

8.1- "Kamyon", tamamen veya esasen malların taşınması için tasarlanmış ve

imal edilmiş N2 veya N3 sınıfı kategorisi motorlu araç anlamındadır. Bir

römork da çekebilir.

8.2- "Kamyonet", tamamen veya esasen malların taşınması için tasarlanmış

ve imal edilmiş N1 kategorisi  motorlu araç

anlamındadır. Bir römork da çekebilir.

8.3- "Çekici araç" ("çekici"), tamamen veya esasen römork çekmek için

tasarlanmış ve imal edilmiş N1, N2, veya N3 kategorisi motorlu araç

anlamındadır.

8.3.1- "Römork çekici araç" ("römork çekicisi"), tamamen veya esasen

yarı-römork dışındaki römorkları çekmek amacıyla tasarlanmış veya imal edilmiş

çekici araç anlamındadır. Yükleme platformu ile donatılmış olabilir. (Yükleme

platformu, öncelikle, tahrikli tekerleklerine ağırlık sağlamak amacı ile

balast yükleme amaçlıdır.)

8.3.2- "Yarı-römork çekici araç" ("yarı-römork çekici"), tamamen veya

esasen yarı-römorkları çekmek için tasarlanmış ve imal edilmiş çekici araç

anlamındadır.

8.4- Kamyonet, kamyon ve çekici araçlar dışındaki N kategorisi tam veya

tamamlanmış araçlar özel amaçlı araçlar olarak kabul edilirler.

9- O KATEGORİSİ ARAÇLAR

9.1- "Çekilen araç ("römork"), bir motorlu araç tarafından çekilmek üzere

tasarlanmış ve imal edilmiş, kendinden tahrikli olmayan bir araç anlamındadır.

9.2- "Yarı-römork", bir yarı-römork çekici araca veya bir beşinci tekerli

dingile (dolly) bağlanacak şekilde ve çekici araç veya beşinci tekerli dingil

üzerinde önemli bir düşey yük yükleyecek şekilde tasarlanmış  ve imal edilmiş,

kendinden tahrikli olmayan bir çekilen araç anlamındadır.

Sayfa: 218 © Copyright; TAM Bilgi İletişim A.Ş., -REGA Bilgi Bankasi-

9.3- "Tam römork", en azından iki dingile sahip, ve bunlardan en azından

biri dümenlenebilen, bir çekilen araç anlamındadır ve;

- (Römorka göre) düşey olarak hareket edebilen bir bağlantı tertibatı ile

donatılmıştır,

- Çeken araca önemli bir statik düşey yük iletmemektedir (100 daN'dan daha

az).

Bir yarı-römork bir beşinci tekerli dingile bağlandığında, bir tam römork

olarak kabul edilir.

9.4- "Merkezi-dingilli römork", römorkun azami yükünün %10'unu aşmayan

yüke tekabül eden sadece küçük bir statik düşey yükün, veya 1000 daN'luk bir

yükün (küçük olan seçilir) çekici araca iletilecek şekilde dingillerin aracın

ağırlık merkezine yakın olarak konumlandığı (yük dağılımı düzgün olduğu durum

için) bir rijit tam römork anlamındadır.

9.5- "Dingil grubu", bir bojinin bir kısmını oluşturan dingiller

anlamındadır. İki dingilli bir grup tandem olarak adlandırılır ve üç dingilli

bir grup da üç dingilli boji olarak adlandırılır. Aynı şekilde, bir tek

dingil, tek dingilden oluşan bir grup olarak kabul edilir.

9.6- Yük nakletme ve özel bir işlevi yerine getirmek için özel gövde

düzenlemeleri ve/veya teçhizatlar gerektiren araçlara özel amaçlı römork

denir.

10- ARAÇ SİSTEMLERİ

10.1- "Dingil-kaldırma tertibatı", aracın yükleme şartlarına göre,

dingillerdeki yükü arttırma veya azaltma amacıyla bir araca sürekli olarak

bağlı bulunan bir tertibat anlamındadır.

Bu tertibat yüke duyarlı veya doğrudan sürücünün kumandasında olabilir.

Tertibat;

a) Tekerlekleri yerden yukarı kaldırarak/yere indirerek, veya

b) Tekerlekleri yerden yukarı kaldırmadan (örneğin, havalı süspansiyon

sistemleri, veya başka sistemler olması durumunda), tahrikli dingildeki yükü

arttırarak, araç tam yüklü değilken lastiklerdeki aşınmayı azaltmak için,

ve/veya motorlu araçlar veya araç katarları için kaygan zemindeki ilk kalkışı

daha kolaylaştırmak amacıyla kullanılır.

10.2- "Kaldırılabilir dingil", bu Ekin madde 10.1'in (a) bendinde

belirtilen dingil kaldırma tertibatı ile, kaldırılabilen veya indirilebilen

dingil anlamındadır.

10.3- "Yüklenebilir dingil", dingil üzerindeki yükün, dingil kaldırılmadan

bu Ekin madde 10.1'in (b) bendi ile belirtilen dingil kaldırma tertibatı

kullanılarak değiştirilebildiği bir dingil anlamındadır.

10.4- "Havalı süspansiyon", hava yaylanmasının neden olduğu yay etkisinin

en az % 75 olduğu süspansiyon sistemidir.

10.5- "Havalı süspansiyona eşdeğer kabul edilen süspansiyon", Ek VI

şartlarına uyan bir araç dingili veya dingil grubu için olan bir süspansiyon

sistemi anlamındadır.

11- M1 KATEGORİSİ

M1 kategorisi araçların tipleri Motorlu Araçlar ve Römorkları Tip Onay

Yönetmeliğinin Ek II C Bölümünde tanımlanmıştır.

11.1- M1 Kategorisi Araçlarda Yük Dağılımı

M1 kategorisi araçlarda yük dağılımı hesaplanırken, katlanır koltuklar

dahil, her koltukta oturan yolcu ağırlığı 68 kg olarak alınır ayrıca bagaj

bölmesinde, sürücü ve her yolcu için 7'şer kg bagaj kabul edilir Hesaplamada

91/21/AT Yönetmeliğinde yer alan usuller uygulanır.

12- BU YÖNETMELİKTE GEÇEN AŞAĞIDAKİ TERİMLERİN AÇIKLAMASI İÇİN ESAS ALINAN  ISO

STANDARTLARI (TS 1305)

+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------+

|Araç uzunluğu                                                                                                                          |ISO 612-1978         |

+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------+

|Römork uzunluğu                                                                                                                        |ISO 612-1978         |

+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------+

|Yarı römork uzunluğu                                                                                                                   |ISO 612-1978         |

+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------+

|Araç genişliği                                                                                                                         |ISO 612-1978         |

+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------+

|Araç yüksekliği                                                                                                                        |ISO 612-1978         |

+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------+

|Dingil uzaklığı                                                                                                                        |ISO 612-1978         |

+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------+

|Motorlu araç ve römork dingil uzaklığı                                                                                                 |ISO 612-1978         |

+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------+

|Yarı römork dingil uzaklığı                                                                                                            |ISO 612-1978         |

+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------+

|İz genişliği                                                                                                                           |ISO 612-1978         |

+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------+

|ön uzunluk                                                                                                                             |ISO 612-1978         |

+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------+

|Arka uzunluk                                                                                                                           |ISO 612-1978         |

+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------+

|Alt açıklık                                                                                                                            |ISO 612-1978         |

+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------+

Sayfa: 219 © Copyright; TAM Bilgi İletişim A.Ş., -REGA Bilgi Bankasi-

+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------+

|Rampa açısı                                                                                                                            |ISO 612-1978         |

+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------+

|Yaklaşma açısı                                                                                                                         |ISO 612-1978         |

+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------+

|Uzaklaşma açısı                                                                                                                        |ISO 612-1978         |

+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------+

|Şasinin yerden yüksekliği                                                                                                              |ISO 612-1978         |

+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------+

|Sürücü yeri arkasindaki faydali şasi uzunluğu                                                                                          |ISO 612-1978         |

+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------+

|Üst yapı uzunluğu                                                                                                                      |ISO 612-1978         |

+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------+

|Yolcu taşıyan araçlar ve çalışabilir çıplak sasiler                                                                                    |ISO 612-1978         |

+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------+

|Çalışabilir çıplak şasiler (aracın dış parçası olarak nitelendirilen motor örtüsü bulunanlar)                                          |ISO 612-1978         |

+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------+

|Sürücü yeri olan şasi                                                                                                                  |ISO 612-1978         |

+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------+

|Azami üstyapı iç ölçüleri                                                                                                              |ISO 612-1978         |

+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------+

|Çeki donanimi uzunluğu                                                                                                                 |ISO 612-1978         |

+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------+

|Çeki demiri uzunluğu                                                                                                                   |ISO 612-1978         |

+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------+

|Çekme bağlantısının konumu                                                                                                             |ISO 612-1978         |

+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------+

|Bağlantinin uzaklığı                                                                                                                   |ISO 612-1978         |

+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------+

|Bağlantinin yüksekliği                                                                                                                 |ISO 612-1978         |

+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------+

|Bağlantının araç arkasına olan uzaklığı                                                                                                |ISO 612-1978         |

+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------+

|Beşinci tekerin konumu                                                                                                                 |ISO 612-1978         |

+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------+

|Uzunluk hesabi için beşinci teker konumu                                                                                               |ISO 612-1978         |

+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------+

|Yük dağilimi için beşinci teker konumu                                                                                                 |ISO 612-1978         |

+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------+

|Kavrama yüksekliği                                                                                                                     |ISO 612-1978         |

+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------+

|Çekme bağlantisi ile çekici aracin ön ucu arasındaki uzaklık                                                                           |ISO 612-1978         |

+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------+

|Çekme donanımı ile çekici aracın ön ucu arasındaki uzaklık                                                                             |ISO 612-1978         |

+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------+

|Beşinci teker bağlanti piminden aracin ön ucu arasındaki uzaklık                                                                       |ISO 612-1978         |

+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------+

|Deve boynu serbest yarıçapı                                                                                                            |ISO 612-1978         |

+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------+

|Yarı römork ön uzantı yarıçapı                                                                                                         |ISO 612-1978         |

+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------+

|Kamber açısı                                                                                                                           |ISO 612-1978         |

+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------+

|Dingil pimi eğimi                                                                                                                      |ISO 612-1978         |

+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------+

|Dingil pimi uzakliği                                                                                                                   |ISO 612-1978         |

+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------+

|Toe-in (tekerlek kapanıklığı)                                                                                                          |ISO 612-1978         |

+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------+

|Toe-in uzunluk                                                                                                                         |ISO 612-1978         |

+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------+

|Toe-in açı                                                                                                                             |ISO 612-1978         |

+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------+

|Kaster                                                                                                                                 |ISO 612-1978         |

+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------+

|Kaster açısı                                                                                                                           |ISO 612-1978         |

+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------+

|Kaster uzaklığı                                                                                                                        |ISO 612-1978         |

+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------+

|Düşey serbestlik                                                                                                                       |ISO 612-1978         |

+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------+

|Tekerlek kalkması                                                                                                                      |ISO 612-1978         |

+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------+

|Dönüş çapları                                                                                                                          |ISO 612-1978         |

+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------+

|Direksiyon tam döndürülmüş durumda iken                                                                                                |ISO 612-1978         |

+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------+

|Ağırlıklar                                                                                                                             |                     |

+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------+

|Ölçüm şartları                                                                                                                         |ISO 1176-1974        |

+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------+

|Yüklü ağırlık                                                                                                                          |                     |

+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------+

|İmalatçının verdiği araç azami yüklü ağırlığı                                                                                          |ISO 1176-1974        |

+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------+

|Müsaade edilen araç azami yüklü ağırlığı                                                                                               |ISO 1176-1974        |

+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------+

|Faydalı yük                                                                                                                            |                     |

+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------+

|Taşıma sınırı (kapasite)                                                                                                               |ISO 1176-1974        |

+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------+

|Müsaade edilen azami faydalı yük                                                                                                       |ISO 1176-1974        |

+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------+

Sayfa: 220 © Copyright; TAM Bilgi İletişim A.Ş., -REGA Bilgi Bankasi-

+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------+

|Dingil yükü                                                                                                                            |                     |

+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------+

|Dingil kapasitesi                                                                                                                      |ISO 1176-1974        |

+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------+

|Azami dingil yükü                                                                                                                      |ISO 1176-1974        |

+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------+

|Azami çekilen ağırlık                                                                                                                  |                     |

+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------+

|İmalatçının verdiği azami çekilen ağırlık                                                                                              |ISO 1176-1974        |

+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------+

|Müsaade edilen azami römork ağırlığı                                                                                                   |ISO 1176-1974        |

+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------+

|Katar azami yüklü ağırlığı                                                                                                             |                     |

+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------+

|İmalatçı tarafından verilen katar azami ağırlığı                                                                                       |ISO 1176-1974        |

+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------+

|Katar azami toplam ağırlığı                                                                                                            |ISO 1176-1974        |

+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------+

|Yarı römorklu katarların azami yüklü ağırlığı                                                                                          |                     |

+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------+

|İmalatçı tarafından verilen azami yari römorklu katar ağırlığı                                                                         |ISO 1176-1974        |

+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------+

|Yarı römorklu katarların azami toplam ağırlığı                                                                                         |ISO 1176-1974        |

+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------+

|Çekici araç tarafından taşınan yarı römork düşey yükü                                                                                  |ISO 1176-1974        |

+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------+

|Yarı römork tarafından çekici araca iletilen düşey yük                                                                                 |ISO 1176-1974        |

+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------+

|Güç/ağırlık oranı                                                                                                                      |ISO 1176-1974        |

+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------+

13- M2, M3 ve N kategorisi araç veya araç katarının tahrikli dingili veya

tahrikli dingilleri üzerine gelen ağırlık, araç veya katarın toplam yüklü

ağırlığının %25' inden az olamaz.

14- M2, M3, N ve O kategorisi araçların boyut ve kütle ölçümleri 97/27/AT

Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esaslara göre yapılır.

15- MANEVRA KABİLİYETİ

15.1- Herhangi bir motorlu araç ve herhangi bir yarı-römork, tam bir

dairesel yörünge çevresinde iki eş merkezli daire ile sınırlanan bir alan

içerisinde 360* derece dönebilmelidir. Dış daire 12,50 m yarıçapa ve iç daire

5,30 m yarıçapa sahip olmalı ve aracın en  uç noktaları dış ve iç daire

arasında kalmalıdır (bu Ekin madde 5.4'deki araç genişliği için belirtilen

araç çıkıntıları haricinde).

Dingil kaldırma tertibatına sahip motorlu araçlar ve yarı-römorklar için

(bakınız bu Ekin madde 10.1) bu şart, dingiller kalkık durum için de

geçerlidir. Yukarıda bahsedilen şartlar aşağıdaki şekilde tespit edilmelidir:

15.1.1- Motorlu Araçlar

Motorlu aracın en ön dış noktası, dış dairenin çevre çizgisini takip

etmelidir (bakınız Şekil 1).

****************

* ŞEKİL VARDIR *

****************

Şekil  1

Sayfa: 221 © Copyright; TAM Bilgi İletişim A.Ş., -REGA Bilgi Bankasi-

15.1.2- Yarı römorklar

Bir yarı römork, eğer dingil uzaklığı aşağıdaki değerden büyük değilse, bu

Ekin madde 15.1'in şartlarını sağlıyor kabul edilecektir:

* Formül Vardır *

L, yarı-römork genişliği, dingil açıklığı bu bölüm gereğince yarı-römork

beşinci teker king-pin ekseninden, tahriksiz (boji) dingillerin  merkez

hattına olan uzaklık olarak alınacaktır. Eğer bir veya daha fazla tahriksiz

boji dingiller  bir dingil kaldırma tertibatına sahipse, (bakınız bu Ekin

madde 10.1), indirilmiş/kaldırılmış dingil(ler) durumundaki dingil

açıklığından hangisi daha uzunsa, o dikkate alınacaktır. Şüphe durumunda, onay

kuruluşu, bu Ekin madde 15.1'de açıklandığı gibi bir deneyin yapılmasını

isteyebilir

15.2- N kategorisi araçlar için ek şartlar Araç sabitken ve dümenlenen

tekerlekleri araç hareket ettirildiğinde ileri en dış noktası 12.50 m

yarıçapında bir daire çizecek şekilde yönlendirildiğinde, yere bir çizgi

çizildiğinde aracın dairenin dışına bakan yanına teğet düşey bir düzlem

oluşmalıdır.

Araç herhangi bir taraftan 12.50m yarıçapındaki daireyi izleyerek ileri

hareket ettiğinde, aracın hiç bir parçası düşey düzlemin dışına 0.80 m'den

fazla çıkamaz (bu Ekin Şekil 2'si).

Dingil kaldırma tertibatlı araçlar için bu şart, dingil(ler) kalkık

konumda iken de geçerlidir (bu ekin madde 10.1'in anlamı dahilinde) Geri

çekilebilen dingilleri kalkık konumdaki ya da yüklenebilen dingilleri yüksüz

durumdaki N sınıfı araçlar için, 0.80m değerinin yerine 1.00 m değeri konur.

****************

* ŞEKİL VARDIR *

****************

Şekil  2

15.3- M2 ve M3 kategorisi araç için ek şartlar

Araç sabitken, yere bir çizgi çizildiğinde aracın dairenin dışına bakan

yanına teğet düşey bir düzlem oluşacaktır. Mafsallı bir araç için, iki rijit

kısım düzlemle aynı hizada olmalıdır. Araç düz bir çizgiden madde 15.1'de

açıklanan dairesel alana hareket ettiğinde, aracın hiç bir parçası düşey

dışına 0.60 m'den fazla çıkmamalıdır. (bu Ekin Şekil 3 ve Şekil 4)

Sayfa: 222 © Copyright; TAM Bilgi İletişim A.Ş., -REGA Bilgi Bankasi-

****************

* ŞEKİL VARDIR *

****************

Şekil  3

****************

* ŞEKİL VARDIR *

****************

Şekil 4

15.4- Bu Ekin madde 15.1'den 15.3'e kadar şartları, imalatçının isteği

üzerine, uygun eşdeğer bir hesaplama veya geometrik gösterim yolu ile

incelenip doğrulanabilir. İmalatçının talebi üzerine, dümenlenen arka

dingilleri olmayan N sınıfı araçların geometrik özelliklerine uygun olarak

doğrulanması halinde: Arka uzunluk, araç dingil mesafesinin %60'ından fazla

değilse, aracın yukarıdaki madde 15.1'in şartlarına uygun olduğu kabul edilir.

Sayfa: 223 © Copyright; TAM Bilgi İletişim A.Ş., -REGA Bilgi Bankasi-

15.5- Tamamlanmamış araçlarda, imalatçı aracın, bu Ekin madde 15.1'den

madde 15.3'e kadar şartlarına göre kontrol edilmesi gereken azami müsaade

edilebilir boyutlarını beyan etmelidir.

16-  M2 ve M3 Kategorisi araçlar için teknik açıdan izin verilen

çekilebilir azami kütle 3,500 kg'ı aşmamalıdır.

17- MOTORLU ARAÇLARIN KAVRAMA NOKTASINDA TEKNİK AÇIDAN MÜSAADE EDİLEBİLİR

AZAMİ KÜTLE VE ÇEKİ TERTİBATLARI İÇİN MONTAJ TALİMATLARI

17.1- Merkezi dingilli bir römorku çekmek üzere tasarlanmış ve teknik

açıdan müsaade edilebilir azami çekilebilir kütlesi 3,5 tonu aşan bir motorlu

aracın kavrama noktasındaki teknik açıdan izin verilen azami kütle, teknik

açıdan izin verilen azami çekilebilir kütlesinin en azından %10'una veya 1000

kg'a, bunlardan hangisi daha küçükse ona ve ilave olarak çekici araçların

dışındaki motorlu araçlar için, eğer imalatçı tarafından monte edilmemişse

çeki tertibatının kütlesine, imalatçı tarafından monte edilmemişse çeki

tertibatının azami müsaade edilebilir kütlesine eşit olmalıdır.

17.2- Merkezi dingilli bir römorku çekmek üzere tasarlanmış teknik açıdan

müsaade edilebilir azami çekilebilir kütlesi 3,5 tonu aşmayan bir motorlu

aracın kavrama noktasındaki teknik açıdan müsaade edilebilir azami kütle,

teknik açıdan müsaade edilebilir azami yüklü kütlesinin en azından %4'üne veya

25 kg'a, bunlardan hangisi daha büyükse ona ve ilave olarak çekici araçların

dışındaki motorlu araçlar için, eğer imalatçı tarafından monte edilmişse çeki

tertibatının, veya eğer imalatçı tarafından monte edilmemişse, çeki

tertibatının müsaade edilebilir azami kütlesine eşit olmalıdır.

17.3- Teknik açıdan müsaade edilebilir azami yüklü kütlesi 3,5 tonu

aşmayan motorlu araçlarda, imalatçı, araç sahibinin el kitabında, çeki

tertibatının motorlu araca monte şartlarını da tam olarak belirtmelidir. Bu

durumda, yukarıdaki şartlar motorlu aracın kavrama noktasındaki teknik açıdan

müsaade edilebilir azami kütleyi, çeki tertibatının azami müsaade edilebilir

kütlesini, çeki tertibatının motorlu araç üzerindeki bağlantı noktalarını ve

çeki tertibatının müsaade edilebilir azami uzunluğunu (çıkıntısını)

içermelidir.

18-YOKUŞ TIRMANMA YETENEĞİ

Bir römork çeken ve katarın teknik açıdan müsaade edilebilir azami

kütlesine yüklü motorlu araçlar, en azından %12 eğime sahip bir yokuş

üzerinde, beş dakika içerisinde be kez yokuş yukarı kalkış yapabilmelidir.

19- MOTOR GÜCÜ/AZAMİ KÜTLE ORANI

Motorlu araçlar, katarın teknik açıdan müsaade edilebilir azami yüklü

kütlesinin en azından 5 kW/t (6,8 BG) bir motor gücü üretebilmelidir. Motor

gücü, 80/1269/AT Yönetmeliğinin hükümlerine göre ölçülür.

20- ARAÇ TAHRİKLİ DİNGİLLER İÇİN BELİRLİ HAVASIZ VE HAVALI SÜSPANSİYON

SİSTEMLERİ ARASINDAKİ EŞDEĞERLİLİK ŞARTLARI (Bakınız Ek VI)

21- ÖLÇÜM TOLERANSLARI

Bütün ölçmeler kalibre edilmiş aletlerle yapılmalıdır. Bu  aletlerle

yapılacak olan ölçmelerde, bulunacak değerlerle verilen değerler arasında,

aksi belirtilememişse en çok;

21.1- Araç boyutlarında: +- %1

21.2- Kütleler: +- %5,  Madde 6.3, 6.4 ve 6.5'te verilen ağırlıklar ve bu

ağırlıkların dingillere göre dağılımı için verilen tolerans: M1, N1, O1, O2 ve

azami yüklü kütlesi 3.5 tonu geçmeyen M2 dışında kalan araçlar için +- %3'tür.

21.3- Hızlarda: + %10

Ek II

İKİ, ÜÇ VE DÖRT TEKERLEKLİ  MOTOSİKLETLERİ VE

BUNLARIN RÖMORKLARI

1- ARAÇ TANIMLARI

1.1- Moped: Silindir kapasitesi 50 cm3'ten ve azami tasarım hızı 45

km/saatten fazla olmayan içten yanmalı bir motora sahip iki ya da üç

tekerlekli araçtır.

1.2-  Motosiklet: Silindir kapasitesi 50 cm3'ten ve/veya azami tasarım

hızı 45 km/saatten fazla olan içten yanmalı bir motora sahip, sepetli veya

sepetsiz, iki tekerlekli araçtır.

Sayfa: 224 © Copyright; TAM Bilgi İletişim A.Ş., -REGA Bilgi Bankasi-

1.3- Üç tekerlekli motosiklet: Silindir kapasitesi 50 cm3'ten ve/veya

azami tasarım hızı 45 km/saatten fazla olan içten yanmalı bir motora sahip,

simetrik olarak yerleştirilmiş üç tekerleği olan araçtır.

1.4- Dört tekerlekli motosikletler: Net motor gücü 15 kw'ı ve boş ağırlığı

400 kg'ı, yük taşıyan araçlarda 550 kg'ı aşmayan dört tekerlekli motorlu

araçtır.

2- KÜTLE VE BOYUTLARLA İLGİLİ TANIMLAR

2.1- Uzunluk: Aracın boylamasına düzlemine dik ve aracın sırasıyla önüne

ve arkasına teğet iki düşey düzlem arasındaki mesafedir. Aracın bütün aksamı

ve özellikle aracın önünden ve arkasından dışarı doğru çıkan bütün sabit

aksamı (tamponlar, çamurluklar, vb.) bu iki düzlem arasında bulunmalıdır;

2.2- Genişlik: Aracın boylamasına düzlemine paralel ve bu düzlemin her iki

tarafında araca teğet iki düzlem arasındaki mesafedir. Aracın bütün parçaları

ve özellikle, geri görüş aynası (aynaları) hariç olmak üzere, aracın yan

taraflara doğru çıkan bütün sabit aksamı bu iki düzlem arasında bulunmalıdır;

2.3- Yükseklik: Aracı destekleyen düzlem ile buna paralel aracın üst

kesimine teğet düzlem arasındaki mesafedir. Geri görüş aynası (aynaları) hariç

olmak üzere, aracın bütün sabit aksamı bu iki düzlem arasında bulunmalıdır;

2.4- Boylamasına düzlem:  Aracın ileri doğru sürüş yönüne paralel düşey

bir düzlemdir.

2.5- Yüksüz kütle: Aşağıdaki teçhizat ile donatılmış ve normal kullanım

için hazır olan aracın kütlesidir:

- Sadece, söz konusu normal kullanım için gerekli olan ilave teçhizat,

- İmalatçı tarafından verilen aydınlatma ve ışıklı sinyal tertibatları

dahil bütün elektrikli teçhizat,

- Aracın yüksüz kütlesinin ölçüldüğü yasalar tarafından gerekli görülen

aletler ve cihazlar,

- Aracın bütün parçalarının düzgün çalışmasını temin etmek amacıyla

gerekli olan sıvıların uygun görülen miktarları.

Not- Yakıt ve yakıt/yağ karışımı ölçmelere dahil edilmez, ancak akü asidi,

hidrolik yağı, soğutucu sıvısı ve motor yağı gibi sıvılar dahil edilmelidir.

2.6- Çalışır durumda kütle:  Aşağıdaki aksamın kütlesinin ilave edildiği

yüksüz kütledir:

- Yakıt: İmalatçı tarafından belirlenen kapasitenin %90'ına kadar

doldurulmuş tank,

- Normal kullanım için gerekli olanlara ilaveten normal olarak imalatçı

tarafından verilen ilave teçhizat (avadanlık, bagaj taşıyıcısı, ön cam,

koruyucu teçhizat, vs.).

Not- Yakıt/yağ karışımı ile çalışan bir araç için:

a) Yakıt ve yağ önceden karıştırılmışsa, "yakıt" kelimesi, yakıt ve yağın

bu çeşit ön karışımı olarak anlaşılmalıdır;

b) Yakıt ve yağ yarı ayrı konuluyorsa, "yakıt" kelimesi sadece benzin

olarak anlaşılmalıdır. Bu durumda, yağ  yüksüz kütle ölçümüne dahil edilir;

2.7- Sürücünün kütlesi: Genelde 75 kg'lık yuvarlatılmış bir değer olarak

alınır;

2.8- Teknik olarak müsaade edilen azami kütle: Belirli çalışma koşulları

için malzemenin mukavemeti, lastiklerin yükleme kapasitesi, vs. gibi etkenler

dikkate alınarak  imalatçı tarafından hesaplanan kütledir.

2.9- İmalatçı tarafından beyan edilen azami faydalı yük: Sürücünün kütlesi

(bu Ekin madde 2.7'de tarif edilen) ile çalışır durumda kütlenin  (bu Ekin

madde 3'da tarif edilen) toplamlarının teknik olarak müsaade edilen azami (bu

Ekin madde 2.8'de tarif edilen) kütleden çıkarılması ile elde edilen yüktür.

2.10- İzin verilen azami ağırlık: Yüklü bir aracın trafikte kullanılmak

üzere belirtilen azami ağırlığıdır.

2.11-  İzin verilen azami dingil ağırlığı: Yüklü dingil veya dingil grubu

için, trafikte kullanılmak üzere belirtilen azami ağırlığı.

2.13- Dönüş Çapları: Ölçülen çaplar, araç tam düz ve dik durumda iken ve

gidon tam kilitlenecek şekilde tamamıyla döndürülmüş olarak aşağıdaki şekilde

tanımlanır.

2.13.1- Aracın durma düzlemi üzerine izdüşüm yapan tüm parçaların en

önündeki ve en dış noktanın çizdiği dairenin çapıdır. Buna en büyük dönüş çapı

denir.

2.13.2- Aracın durma düzlemi üzerine izdüşüm yapan tüm parçaların en

içtekinin çizdiği daire çapıdır. Buna da en küçük dönüş çapı denir. Her aracın

sağa ve sola dönüş çapları ayrı ayrı ölçülür.

Sayfa: 225 © Copyright; TAM Bilgi İletişim A.Ş., -REGA Bilgi Bankasi-

2.14- Tırmanma yeteneği: Motorlu aracın azamı yüklü ağırlığı ile

tırmanabildiği en yüksek eğimin yataya göre tanjant cinsinden yaptığı açının,

yüzde olarak ifade edilen değeridir.

2.15- ISO standartları

Bu Yönetmelikte geçen aşağıdaki terimlerin açıklaması  için belirtilen ISO

standartları esas alınır:

+--------------------------------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------+

|MOP, MOS, MOTLARDA ÖLÇÜLER                                                      |                                                                            |

+--------------------------------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------+

|DİNGİL UZAKLIĞI                                                                 |ISO 6725-1981                                                               |

+--------------------------------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------+

|ÖN UZUNLUK                                                                      |ISO 6725-1981                                                               |

+--------------------------------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------+

|ARKA UZUNLUK                                                                    |ISO 6725-1981                                                               |

+--------------------------------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------+

|ALT AÇIKLIK                                                                     |ISO 6725-1981                                                               |

+--------------------------------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------+

|RAMPA AÇISI                                                                     |ISO 6725-1981                                                               |

+--------------------------------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------+

|YAKLAŞMA AÇISI                                                                  |ISO 6725-1981                                                               |

+--------------------------------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------+

|DÖNÜŞ ÇAPLARI                                                                   |ISO 6725-1981                                                               |

+--------------------------------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------+

|KENAR AÇISI                                                                     |ISO 6725-1981                                                               |

+--------------------------------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------+

|MOP, MOS, MOTLARDA AĞIRLIKLAR                                                   |                                                                            |

+--------------------------------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------+

|DAĞITILMIŞ AĞIRLIKLAR                                                           |ISO 6726-1980                                                               |

+--------------------------------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------+

|AĞIRLIK ORANI                                                                   |ISO 6726-1980                                                               |

+--------------------------------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------+

|DİNGİL KAPASİTESİ                                                               |ISO 6726-1980                                                               |

+--------------------------------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------+

3- GENEL ŞARTLAR

Kontroller sırasında aşağıdaki özellikler sağlanmalıdır:

3.1- Boyutlar, araç yüksüz kütlede ve lastikler imalatçının yüksüz kütle

için tavsiye ettiği basınca kadar şişirilmiş iken ölçülmelidir;

3.2- Araç düşey bir konumda ve tekerlekler düz bir çizgi üzerinde seyire

karşılık gelen bir konumda olmalıdır.

3.3- Aracın herhangi bir yedek tekerleği haricindeki bütün tekerlekleri

destek düzlemi üzerinde durmalıdır.

4- ÖZEL ŞARTLAR

4.2- Azami Kütleler

4.2.1- İki tekerlekli motorlu araçlar için azami kütle, imalatçı

tarafından beyan edilen ve teknik olarak müsaade edilen kütledir.

4.2.2- Üç veya dört tekerlekli motorlu araçlar için azami yüksüz kütleler

aşağıdaki gibi olmalıdır;

4.2.2.1- Üç tekerlekli motorlu araçlar

Mopedler: ...............    270 kg,

Üç tekerlekli motosikletler:...........10000 kg.

(Elektrikli araçlara tahrik gücü veren akünün kütlesi dikkate alınmaz);

4.2.2.2- Dört tekerlekli motorlu araçlar

Dört tekerlekli hafif motosikletler:@@ 350 kg,

İnsan taşımacılığı için kullanılan dört tekerlekli hafif motosikletler haricindeki dört tekerlekli motosikletler:

.....................400 kg,

Yük taşımacılığı için kullanılan dört tekerlekli hafif motosikletler haricindeki dört tekerlekli motosikletler:

.....................550 kg.

(Elektrikli araçlara tahrik gücü veren akünün kütlesi dikkate alınmaz).

4.2.3- Üç veya dört tekerlekli motorlu araçlar için imalatçı tarafından beyan edilen azami faydalı yükler aşağıdaki gibi

olmalıdır;

4.2.3.1- Üç tekerlekli mopedler: ............... 300 kg.

4.2.3.2- Dört tekerlekli hafif motosikletler: ............200 kg.

4.2.3.3-  Üç Tekerlekli motosikletler

4.2.3.3.1- Yük taşımacılığı için: ...............1 500 kg

Sayfa: 226 © Copyright; TAM Bilgi İletişim A.Ş., -REGA Bilgi Bankasi-

4.2.3.3.2- İnsan Taşımacılığı için:...................................   300 kg.

4.2.3.4- Dört tekerlekli hafif motosikletler haricindeki dört tekerlekli motosikletler:

4.2.3.4.1- Yük taşımacılığı için:....................................  1 000 kg;

4.2.3.4.2- İnsan taşımacılığı için:.................................    200 kg;

4.2.4- İki, üç veya dört tekerlekli motorlu araçlara, imalatçı tarafından

beyan edilen ve aracın yüksüz kütlesinin %50'sinden fazla olmayan bir kütleyi

çekmek için müsaade edilebilir.

4.3- Ölçüm toleransları: Bütün ölçmeler kalibre edilmiş aletlerle

yapılmalıdır. Bu  aletlerle yapılacak olan ölçmelerde, bulunacak değerlerle

verilen değerler arasında aksi belirtilememişse en çok

4.3.1- Araç boyutlarında:  +-% 0,8

4.3.2- Ağırlıklarda:       +- %5  (bu Ekin madde 2.5'i)

4.3.3- Hızlarda:           + %10

5- GÜÇ TANIMLARI

Denenmiş veya önerilen motor hızı, tam yükte devamlı çalışma için imalatçı

tarafından belirtilen dakikada en yüksek motor devridir.

5.1- Hız deneyleri

Aracın en yüksek hız deneyleri için deney koşulları aşağıdaki şekilde

olacaktır:

5.1.1- Motor ve transmisyon imalatçı talimatlarına uygun çalışacaktır.

5.1.2- Araç ağırlığı, bu Ekin madde 4'te belirtildiği  şekilde olacaktır.

5.1.3- Hız deneylerinde sürücü ağırlığı  motosikletlerde 75 ñ 5 kg,

mopedlerde 75 ñ2 kg olacaktır.

5.2- En yüksek hızın ölçüleceği yol azami hızın 200 m,lik bir ölçme yolu

boyunca korumasını sağlamalıdır. Bu uzunluğun toleransı 1 m'dir. Ölçme yolunun

giriş kısmı, yolla aynı özellikleri taşımalı ve aracı azami hızına ulaşmasına

yetecek kadar uzun olmalıdır. Ölçme yolu aşağıdaki özellikleri taşımalıdır.

5.2.1-Yol düz bir doğru oluşturmalıdır.

5.2.2- Temiz, düzgün (pürüzsüz), kuru, asfalt veya benzeri bir madde ile

kaplı olmalıdır,

5.2.3- Uzunlamasına %1'den fazla bir eğime, yanlamasına %3'ten fazla bir

eğime sahip olmamalıdır. Deney parkurunun herhangi iki noktası arasındaki

seviye farkı 1 m'yi aşmamalıdır.

5.3- Deneyin uygulaması

5.3.1- Aracın azami hızına ulaşmasını doğru olarak sağlayan dişli oranı

kullanılacaktır. Hava kelebeği, tam açık bir durumda tutulacak ve karışımı

zenginleştirecek herhangi bir donatım etkisiz hale getirilecektir.

5.3.2- Araç ölçme yoluna vardığında, sabit bir hıza erişmiş olmalıdır. Bu

ölçme her biri ayrı yönde ard arda iki sürüş ile yapılacaktır.

5.3.3- Ölçme yolunu her bir yönde kat etmek için gerekli olan toplam süre

"t", % 0,7 duyarlılıkla belirlenecektir.

5.3.4- Ölçüm birbiri arkasından en az iki kez yapılacaktır.

5.3.5- Aracın azami hızı, aralarında %3'ten fazla bir fark bulunmayan iki

ardışık test sırasında ölçülen hızların aritmetik ortalamasının, en yakın tam

sayıya yuvarlatılmış şekliyle km/h cinsinden belirtilecektir.

6- GENEL DİĞER HÜKÜMLER

6.1- Yük taşımak amacı ile özel şekilde imal edilmiş olan üç tekerlekli

motosikletler yolcu taşımak üzere imal ve tadil edilemez.

6.2- Yük taşıyan araçlarda bulunan kasa sürücünün rahat ve emniyetle

görüşüne ve kullanmasına engel oluşturmayacak ve genişliği iki tekerleklilerde

en çok 0,80 metre, üç tekerleklilerde en çok 1,60 metre olabilecektir. Kasa

kısmı sürücünün ön tarafında bulunamaz.

Sayfa: 227 © Copyright; TAM Bilgi İletişim A.Ş., -REGA Bilgi Bankasi-

7- MUAFİYETLER

Aşağıda belirtilen özelliklere sahip araçlarda bu yönetmelik hükümleri

uygulanmaz.

7.1- Azami tasarım hızı 6 km/h'i geçmeyen araçlar.

7.2- Yaya kontrollü tasarlanmış araçlar.

7.3- Fiziksel engelliler için amaçlanmış araçlar.

7.4- Yolda ya da herhangi bir arazide yarış için tasarlanmış araçlar.

7.5- Simetrik olarak bir tekeri önde, iki tekeri geride, karayolunda

trafiğe çıkmayan eğlence amaçlı olarak tasarlanan araçlar.

Ek III

TARIM VEYA  ORMAN TRAKTÖRLERİ İLE BUNLARIN RÖMORKLARI

1- ARAÇ TANIMLARI

1.1- Tarım veya Orman Traktörü: Ana işlevi çekme gücü sağlamak olan ve

tarım veya ormancılık alanlarında kullanılan aletleri çekmek, itmek, taşımak

veya tahrik etmek için özel olarak tasarlanmış, en az iki dingilli, tekerlekli

veya paletli motorlu araçlardır. Bu tür araçlar yük taşımak için

donatılabileceği gibi, yolcu oturma yerleri ile de donatılabilir.

1.2- Römork veya Yarı Römork: Tarım veya orman traktörleri tarafından

çekilen ve yük taşımak için imal edilmiş ve azami yüklü ağırlığı en fazla 6000

kg olan  araçtır.

1.2.1- Yük Römorku; yük taşımada kullanılan römorktur.

1.2.2- Özel Römork; yapısı ve donanımı bakımından özel bir işin

yapılmasında, veya özel bir yük taşınmasında kullanılan römorktur.

1.3-  Katarlar; katar, traktör  ile bir veya birden fazla römorktan

oluşur.

1.3.1- Çekici Katarı; çekici katarı, bir çekici ile bir veya birden fazla

römorktan oluşur.

2-  TRAKTÖRLERDE  ÖLÇME İÇİN ARANACAK ŞARTLAR

2.1- Traktör durma düzlemi yataydır, dolayısı ile uzunluklar ve

genişlikler yatay düzlemde, yükseklikler düşey düzlemde ölçülür. Traktöre

ekipman takılı olmayacaktır.

2.2- Ölçümler, traktör yüksüz ve dururken, kapıları ve pencereleri kapalı,

direksiyon ortalanmış durumda yapılır. Traktör ölçümler esnasında

çalıştırılmayacaktır.

2.3- Bütün tekerlekler, durma düzlemine oturur durumdadır. Lastiklerde

imalatçının önerdiği basınçta hava bulunacaktır.

2.4-  Ölçüler (mm), açılar (ø) 'dir.

2.5- Tekerlek orta düzlemi (TOD), bir jantın iç kenarlarına eşit

uzaklıktan geçen düzlemdir.

2.6- Traktör boyuna orta düzlemi (ABOD). AB doğru parçasına dik olan ve

AB'nin orta noktasından geçen düşey Y düzlemidir. Burada A ve B noktaları

aşağıdaki gibi tanımlanır.

2.7- Her tekerlek için, tekerlek ekseninden geçen düşey düzlem ile

tekerlek orta düzleminin (TOD) ara kesiti, traktör durma düzlemini tek bir

noktada deler.

2.8- Aynı gerçek veya sanal dingilin her iki tarafında yer alan ve her

ikiside tahrik edilen veya yönlendirilebilen tekerleklerin yukarıda tanımlanan

noktaları, A ve B noktalarıdır.

2.9- (ABOD) ön ve arka dingil iz genişliklerinin orta noktalarından geçen

ve traktör durma düzlemine dik olan düzlemdir.

2.10- Çift lastik halinde, tekerlek orta düzlemi, her iki tekerlek orta

düzlemine eşit uzaklıktadır.

2.11- Tekerleğin merkezi, tekerleğin orta düzlemi (TOD) ile, tekerlek

dönme ekseninin kesim noktasıdır.

Sayfa: 228 © Copyright; TAM Bilgi İletişim A.Ş., -REGA Bilgi Bankasi-

2.12- Kullanılan kısaltmalar aşağıda gösterilmiştir.

2.12.1- TOT : Tekerlekli tarım veya orman traktörü

2.12.2- ABOD: Araç boyuna orta düzlemi

2.12.3- TOD: Tekerlek orta düzlemi

2.13- Traktör uzunluğu

2.13.1- Traktör  uzunluğu;  traktörün en dış kenarına (ön/arka)   teğet ve

(ABOD)'a dik olan iki düzlem arasındaki uzaklıktır. Aracın arkasında veya

önündeki tescil plakası, çeki kancası, tampon ve benzeri parçalar bu uzunluğa

dahil, dış aynalar tutamaklar ve ön/arka konum lambaları  hariçtir.

2.13.2- Römork uzunluğu; çeki tertibatı ile ve çeki tertibatı hariç

olarak, bu Ekin madde 2.13.1'de verilen tanımdır, ikinci ölçü parantez içinde

verilir; Örnek: 5 500 (3 700)

2.13.3- Çeki tertibatı ile uzunluk saptanırken, çeki demiri halkasının

veya kavramanın ekseni düşey ve ön dik düzlem içinde kabul edilir.

2.14- Traktör  genişliği: Traktörün en dış  iki yanına teğet ve ABOD'a

paralel iki düzlem arasındaki uzaklıktır.

2.14.1- Traktörün yana çıkıntı yapan tüm sabit parçaları (tekerlek,

poyralar, kapı kolları, tamponlar ve benzeri) bu genişliğe dahildir. Ancak;

geri görüş aynaları, yan  konum lambaları, sinyal lambaları,  ve yük etkisi

ile lastiğin zemine oturmaktan ileri gelen şişkinliği bu genişliğe dahil

değildir.

2.15- Traktör yüksekliği (yüksüz durumda): Traktöre en büyük çaplı lastik

takılı iken durma düzlemi ile aracın (yüksüz durumda) en üst noktasına teğet

yatay düzlem arasındaki uzaklıktır.

2.15.1- Aracın tüm sabit parçaları bu yüksekliğe dahildir (anten hariç).

2.15.2- Aracın ağırlığı, bu Ekin madde 2.41'de açıklandığı gibidir.

2.16- Dingil  mesafesi aşağıda tanımlanmıştır.

2.16.1- Traktör ve Römork Dingil mesafesi : ABOD  düzlemine dik traktörün

akslarından geçen dikey düzlemler arasındaki mesafedir.

2.16.2- Sağ ve sol taraf için dingil mesafeleri farklı ise iki ölçü de

verilir ve bir eğik çizgi ile ayrılır. Birinci ölçü sol taraf içindir.

2.17- İz genişliği:  bir dingile ait iz genişliği, bu dingile takılı iki

tekerleği karşılayan AH ve BH ölçülerinin toplamıdır. AH ve BH, A ve B

noktalarından ABOD'a olan uzaklıklardır.

2.17.1- Çift tekerlek durumunda genel tanımlar: Madde  2.6'da

belirtilmiştir.

2.18- Ön uzunluk: Ön tekerlek merkezlerinden geçen düşey düzlem ile aracın

en ön noktası arasındaki uzaklıktır. Bu uzaklığa çeki kancası, tescil plakası,

ön ağırlık gibi araca sabit olarak bağlı tüm parçalar dahil, dış aynalar

hariçtir.

2.19- Arka uzunluk: En arka tekerlek merkezlerinden geçen düşey düzlem ile

aracın en arka noktası arasındaki uzaklıktır. Bu uzunluğa, çekme bağlantıları,

tescil plakası ve benzeri araca sabit olarak bağlı tüm parçalar dahildir. Çeki

alt bağlantı kolları en kısa uzunluğa ayarlanmış olmalıdır.

2.20- Alt açıklık: Traktör orta bölümündeki en alçak noktasının zemine

olan uzaklığıdır. Orta bölüm, ABOD'a eşit uzaklıkta ve paralel iki düzlemin

arasında kalan bölümdür. Bu iki düzlem arasındaki uzaklık, herhangi bir

dingilin iki ucundaki tekerlerin iç yüzeyleri arasındaki en küçük uzaklığın

%80'idir.

2.21- Çeki donanımı uzunluğu: Çeki demiri halka ekseni düşey konumda iken,

bu eksen ile römork ön tekerleklerinin ekseninden geçen düşey düzlem

arasındaki uzaklıktır.

2.22- Çeki Demiri Uzunluğu: Çeki demiri halkasının ekseni düşey konumda

iken, bu eksen ile çeki demirini römorka bağlayan pimin ekseninden geçen düşey

düzlem arasındaki uzaklıktır. Bu düzlem römorkun (ABOD) düzlemine diktir.

2.23- Çekme bağlantısının konumu: ABOD, bu bağlantıların simetri düzlemi

olarak kabul edilir. Çekme bağlantısının konumu aşağıda tanımlanan ölçülerle

belirtilmiştir.

Sayfa: 229 © Copyright; TAM Bilgi İletişim A.Ş., -REGA Bilgi Bankasi-

2.23.1- Bağlantının Uzaklığı: Çekme bağlantısı ile en arka dingil

ekseninden geçen, ABOD'a dik düşey düzlem (V düzlemi) arasındaki uzaklıktır.

Tiplere göre bağlantı uzaklığı aşağıdaki gibidir.

2.23.1.1- Küreli tiplerde, kürenin merkezinden,

2.23.1.2- Çeneli tiplerde, pim ekseninden geçen düşey ve V düzlemine

paralel düzlemden,

2.23.1.3- Kancalı tiplerde çeki halkasının takıldığı kesiti çevreleyen

sanal halkanın düşey duruma getirilmiş ekseninden V düzlemine uzaklıktır.

2.23.2- Bağlantının Yüksekliği;  traktör durma düzlemi ile bağlantı

arasındaki uzaklıktır.

2.23.2.1- Küreli tiplerde, kürenin merkezinin,

2.23.2.2- Çeneli tiplerde, pim ekseni düşey halde iken, çenenin alt ve üst

iç yüzeylerine eşit uzaklıktaki yatay düzlemin,

2.23.2.3- Kancalı tiplerde çeki halkasının takıldığı kesiti çevreleyen

sanal halkanın düşey duruma getirilmiş ekseninin araç durma düzlemine

uzaklığıdır.

2.23.3- Bağlantının Araç Arkasına Olan Uzaklığı: ABOD'a dik ve üst yapının

en arkasından geçen düzlemle, 2.26 maddesinde tanımlanan çekme bağlantısı

eksenleri arasındaki uzaklıktır. Bu düzlemin konumunu belirlerken, menteşe,

mandal ve benzeri küçük çıkıntılar hesaba katılmaz.

2.24- Çekme bağlantısı ile çekici aracın ön ucu arasındaki uzaklık: Çekme

donanımı ile çekici aracın ön ucu arasındaki uzaklık bu Ekin  madde 2.26.1

tanımlanan çekme donanımı eksenlerinin çekici aracın en önüne teğet, ve

(ABOD)' a dik düşey düzleme olan uzaklıktır.

2.25- Kamber açısı: Akson ekseninden geçen düşey düzlemde bu eksenin

yatayla yaptığı dar açıdır. Akson ekseni traktör durma düzlemini aracın

dışında deliyorsa, bu açı pozitiftir. Bu açı aynı zamanda TOD ile tekerlek

merkezinden geçen düşey doğrunun oluşturduğu açıya eşittir.

2.26- Dingil pimi eğimi: Tekerlek yönlendirme (dingil pimi) ekseninin

düşeyle yaptığı dar açının ABOD'a dik, düşey bir düzlemdeki izdüşümüdür.

2.27- Dingil pimi uzaklığı: Tekerlek yönlendirme ekseninin aracın durma

düzlemini deldiği noktanın, bu düzlemle tekerlek orta düzleminin kesiştiği

doğruya olan uzaklığıdır. Bu nokta iz genişliği içinde kalıyorsa dingil pimi

uzaklığı pozitif, dışında kalıyorsa negatiftir.

2.28- Toe-in (Tekerlek kapanıklığı):

2.28.1- Toe-in (Uzunluk), aynı dingildeki jantların kenarındaki yatay

çaplar, bir ikizkenar trapezin kenarlarıdır. Toe-in bu trapezin alt ve üst

tabanları arasındaki ölçü farkıdır. Bu fark jantlar ön tarafta arkaya göre

birbirine daha yakınsa pozitif, tersi durumda negatif kabul edilir.

2.28.2- Toe-in (Açı), akson ekseninden geçen düşey G düzlemiyle (ABOD)'a

dik düşey H düzlemi arasındaki dar açı veya tekerlek yatay çapıyla (ABOD)

arasındaki açıdır.

2.29- Kaster: Gidiş yönüne göre E noktası D'nin arkasında olursa kaster

negatif,  önünde olursa kaster pozitiftir.

2.29.1- Kaster açısı, tekerlek yönlendirme ekseniyle, tekerlek merkezinden

geçen düşeyin yaptığı açının, (ABOD)'a paralel düşey bir düzlemdeki

izdüşümüdür.

2.29.2- Kaster uzaklığı; tekerlek yönlendirme ekseninin,  traktör durma

düzlemini deldiği E noktasıyla tekerlek merkezinden geçen düşey doğrunun  aynı

düzlemi deldiği D noktası arasındaki uzaklığın (ABOD)'a paralel bir düzlemdeki

izdüşümüdür.

2.30- Dönüş çapları: Direksiyon tam döndürülmüş durumda iken yönlendirilen

tekerleklerin orta düzlemlerinin durma düzlemdeki çizdiği dairelerin

çaplarıdır.

2.30.1- Her traktörde sağa ve sola dönüş çapları ayrı ayrı ölçülür.

2.31- TOT larda ölçüler

2.31.1- Ağırlık merkezi;  ağırlık merkezinin yeri aşağıdaki gibi

tanımlanır.

2.31.1.1- Yerden yükseklik,

2.31.1.2- Arka tekerleklerin yere değme noktasından olan uzaklık,

2.31.1.3-  TOT nün (ABOD)'dan sağa veya sola uzaklık olarak tanımlanır.

Sayfa: 230 © Copyright; TAM Bilgi İletişim A.Ş., -REGA Bilgi Bankasi-

2.31.2- Uzunluk; ABOD'a dik olan ön ve arkalardaki uç noktalarına teğet

iki düzlem arasındaki uzaklıktır.  TOT'nin ön ve arkadan çıkıntı yapan bütün

parçaları (örneğin ön ağırlık, çeki alt bağlantı kolları) bu uzaklığa

dahildir. Parçaların uzunlukları ayarlanabiliyorsa, bunlar en kısa uzunluğa

ayarlanmalıdır.

2.31.3- Genişlik; tekerlekler en büyük iz genişliğine ayarlanmışken,

aracın iki yanına teğet ve ABOD'a paralel iki düzlem arasındaki uzaklıktır.

Yana çıkıntı yapan bütün sabit parçalar (örneğin tekerlek göbekleri, lastikler

dingil milleri, arka ağırlıklar) bu uzaklığa dahildir.

2.31.4- Yükseklik;   durma düzlemi ile aracın en üst noktasına teğet yatay

düzlem arasındaki uzaklıktır. Traktörün tüm sabit parçaları (kabin, güvenlik

çerçevesi yada tente, egzoz susturucusu, hava süzgeci) bu yüksekliğe dahildir.

2.32- Traktörlerde  ağırlık ölçümlerindeki şartlar:

2.32.1- Lastik tekerlekler, azami toplam ağırlığa göre şişirilmiştir.

2.32.2- Traktör yeni ve tüm standart donamını takılıdır.

2.32.3- Ağırlık veya yük, araç veya bölümlerinin statik durumdaki

kütleleridir.

2.32.4- Ağırlık veya yük, traktör dururken ve direksiyon ortalanmış

durumda ölçülür.

2.32.5- Yapılan tanımlar, başka tanımları gerekli kılan özel yapıya sahip

araçlar için kullanılmayabilir.

2.32.5.1- Tanımı yapılan ağırlık, sürücünün ağırlığını içerdiği taktirde

bu husus belirtilmelidir.

2.32.5.2- Ölçü birimi kg'dır.

2.32.5.3- İmalatçı verdiği ağırlık değerleri için, bu Yönetmelikteki

ilgili maddesini belirtmelidir.

2.33- "Aracın çalışır durumda  kütlesi": Traktör kütlesi hesaplanırken

sürücü 75 Kg olarak alınacak ve ağırlığa soğutma sıvısı, yakıt, avadanlık,

emniyet çerçevesi ve (varsa) kabin ilave edilecektir. Eğer ön ve arka

ağırlıklar gibi isteğe bağlı parçalar varsa bunların ağırlıkları

çıkartılacaktır.

2.34- Boş ağırlık (yüksüz ağırlık): Sürücü hariç , 'aracın çalışır

durumdaki  kütlesi' dir.

2.35- Yüklü ağırlık: Bir aracın yüksüz ağırlığı ile taşımakta olduğu

sürücü, hizmetli, yolcu ile yükün toplam ağırlığıdır.

2.35.1- İzin verilen azami ağırlık (İmalatçının verdiği traktör azami

yüklü ağırlığı); aracın güvenle taşıyabileceği azami yükle birlikte

ağırlığıdır. Bu ağırlık, kullanma amacına göre, araç yapısı dikkate alınarak

imalatçı tarafından verilen azami yüklü ağırlıktır. Çekilen römorktan çeki

düzenine gelen yük, azami toplam ağırlığa dahildir.

2.36-  Faydalı yükler aşağıda açıklanmıştır.

2.36.1- Dingil Kapasitesi; malzeme dayanımı ve tekerlek lastiklerinin

taşıma kapasitesi dikkate alınarak, imalatçı tarafından bildirilen aynı

dingile bağlı tekerlekler vasıtasıyla durma düzlemine iletilecek azami

ağırlıktır.

2.37- Azami çekilen ağırlık: Traktör tarafından çekilebilen römork ve/veya

yarı römorkların azami yüklü ağırlığıdır.

2.37.1- İmalatçının verdiği azami çekilen ağırlık; çekici aracın yapısı

dikkate alınarak imalatçı tarafından belirlenen azami çekilen ağırlıktır. Bir

veya daha fazla römork yada ekipman çekilebilir. Azami çekilebilir ağırlık

imalatçı tarafından belirlenir ve aşılamaz.

2.37.2- .Müsaade edilen azami römork ağırlığı; yönetmeliklere göre

aşılmaması gereken araç yapısına göre belirlenen azami çekilen ağırlıktır.

Katar azami yüklü ağırlığı

2.38-  Traktör ile römorkların azami yüklü ağırlıklarının toplamıdır. Çeki

okundan iletilen düşey kuvvet ihmal edilebilir.

2.38.1- İmalatçı Tarafından Verilen Katar Azami Ağırlığı: Çekici araç ve

römorkların, madde 2.44.1'de tanımlanan ağırlıklarının toplamıdır.

2.38.2- .Katar Azami toplam Ağırlığı: Yönetmeliklerde katar azami toplam

ağırlığı için daha düşük bir değer verilmediği takdirde, çekici araç ile

römorkların madde 2.44.1'de tanımlanan ağırlıklarının toplamıdır.

2.39- Güç/Ağırlık oranı

Sayfa: 231 © Copyright; TAM Bilgi İletişim A.Ş., -REGA Bilgi Bankasi-

2.39.1-  Net güç: Motor değişmeyen termik rejime girdiğinde ölçülen ve

imalatçı tarafından garanti edilen değerdir.

2.39.2- Ağırlık oranı: Bir aracın veya araç katarının azami ağırlıklarının

aşağıdaki şartlara göre belirlenen oranıdır: İmalatçı tarafından verilen azami

ağırlık ile yönetmeliklerde belirtilen azami toplam ağırlık

3- GÜÇ TANIMLARI

3.1- Kuyruk mili (PTO) gücü Kuyruk miline (PTO) bağlanan dinamometrede

ölçülen güçtür.

3.2- Kayış kasnağı gücü Kayış kasnağı mili doğrudan dinamometreye bağlı

iken ölçülen güçtür.

3.3- Çeki okundaki güç

Çeki okunda ölçülen ve en az 20 saniye devam edebilen güçtür. Düşük

hızlarda, en az 20 metrelik bir uzaklık üzerinden ölçülmelidir.

3.4- En büyük çeki kuvveti

İlave ağırlıkla ve araç uzunlamasına ekseni boyunca ve çeki oku yatay

durumda iken, çeki okunda sağlanabilecek en büyük çeki kuvvetidir. Araçlarda

güç deneyleri, ISO 789/1 standardına göre yapılacaktır

4- Bu  Yönetmelikte kullanılan ve Yönetmelik kapsamındaki araçlara ilişkin

hızlar ve ölçümleri aşağıda tanımlanmıştır;

Tarım ve Orman Traktörlerinde hızlar 74/152/AT Yönetmeliği hükümlerine

göre ölçülür.

5- ARAÇLARA AİT GENEL HÜKÜMLER

5.1-  Araçlarda dönüş yeteneği ile ilgili şartlar aşağıda verilmiştir.

Traktörlerde dönüş ile ilgili şartlar 75/321/AT Yönetmeliği hükümlerine göre

yapılır.

5.2- Ölçüm toleransları: Bütün ölçmeler kalibre edilmiş aletlerle

yapılmalıdır. Bu  aletlerle yapılacak olan ölçmelerde, bulunacak değerlerle

verilen değerler arasında aksi belirtilememişse en çok;

a)Araç boyutlarında: +- %0,8

b)Ağırlıklarda: +- %5

c)Hızlarda: + %10

5.3- Azami ağırlıkların incelenmesinde, araçların imal ve monte edilmiş

oldukları fabrikaca verilen dingil kapasite değerleri esas alınır.

6- TARIM RÖMORKLARI İÇİN ÖZEL HÜKÜMLER:

6.1- TORTOY kapsamı dışında kalan tarım römorklarına AİTM Tip Onay Belgesi

verilir.

6.2- AİTM Tip Onay Belgesi işlemi için yapılacak başvuruya ilişkin esaslar

ve izlenecek işlemler aşağıda belirtilmiştir.

6.2.1- AİTM Tip Onay Belgesi başvurusu onay kuruluşuna veya onay

kuruluşunun yetkilendirdiği kuruluşuna  yapılır.

6.2.2- Başvuru dosyasında, Sanayi Sicil belgesi, Mühendis Yetki Belgesi

örneği, Ticaret Sicil Gazetesi ve ilgili aracın teknik bilgilerini içeren

belgeler bulunur.

6.2.3- Römorklara takılacak  fren lambaları, sinyal lambaları, park

lambaları, plaka lambaları, reflektörlerin "E" ve/veya "e" işaretli olmaları

zorunlu olup aksam onay belgeleri onay kuruluşuna sunulur.

6.2.4- Römorklara takılacak bu Ekin madde 6.2.3'te  belirtilen aksamların

araca yerleştirilmesi 76/756/AT Yönetmeliğinde belirtilen hususlara göre

yapılır.

6.2.5- Römork etiketlerinde: İmalatçı, Marka, Tip, Şasi numarası, Dingil

Kapasiteleri ve Azami yüklü ağırlığı  bilgilerinin bulunması zorunludur.

6.2.6- Diğer hususlarda  TS 585  standardı uygulanır.

6.2.7- Onay kuruluşu veya onay kuruluşunun yetkilendirdiği kuruluş aracı

yerinde görerek veya projeleri inceleyerek uygun bulunması durumunda AİTM Tip

Onay Belgesi verir.

6.2.8- AİTM Tip Onay Belgesi alan firma yetkili mühendisinin düzenleyeceği

AİTM uygunluk belgesi ile araç trafiğe tescil edilir.

Sayfa: 232 © Copyright; TAM Bilgi İletişim A.Ş., -REGA Bilgi Bankasi-

Ek IV

TADİLATLAR

1- TANIM

Bir araç üzerinde imalatından sonra veya hizmet süresinde,  aracın

niteliğini değiştirecek şekilde yapılan işlem tadilattır.

2- KAPSAM

2.1- MARTOY, TORTOY, MOTOY ve bu yönetmelik kapsamında belgelendirilmiş

araçlar üzerinde imalatından sonra tadilat yapılabilir.

2.2- MARTOY, TORTOY, MOTOY ve bu Yönetmelik uygulamalarından önce trafiğe

çıkmış, kayıt ve tescilleri yapılmış araçlar üzerinde tadilat yapılabilir.

2.3- Bir aracın motor ve şasi değişikliği dışında  kısmi komplelerinin

aynı karakterdeki orijinalleri veya ana üreticinin onayladığı alternatifleri

(tip onayı kapsamında bulunan) ile değiştirilmesi tadilat kapsamında değildir.

Ancak Karayolları Trafik Kanununun 32 nci maddesi hükümleri saklıdır.

2.4- Ekonomik ömrünü doldurması veya başka nedenlerle hurda olduğu

saptanmış olan ve trafik kaydı silinmiş bulunan araçlara tadilat yapılamaz ve

yeniden tescil edilemez.

3- AİTM TADİLAT BAŞVURUSU

3.1- Tadilatlarla ilgili olarak  Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından

yetkilendirilen  kurum/kuruluşa müracaat edilir.

3.2- Müracaat ekinde, tadilat konusu araçla ilgili olarak, Bakanlık veya

Bakanlığın yetki verdiği kuruluş tarafından, AİTM yetki belgesi verilmiş

mühendislerce, bu yönetmelikte belirtilen esaslara göre maksada uygun yeterli

ölçeklerde çizilen tadilat projeleri ve hesapları iki nüsha halinde

hazırlanır.

3.3- Tadilatı yapılacak aracın tadilatla ilgili aksam, teknik ünite  veya

sistemi "E" ve/veya "e" belgeli ise, belgelerinde o araca uygulanabileceği

belirtilmiş ve montaj talimatı varsa,  sadece montajı yapan firma Teknik

Sorumlusunun uygunluk beyanı  aranır.

3.4- Projeye tabi olmayan tadilatlar; bu Ekin 4 üncü maddesinde yer alan

tadilatlar dışında kalan ve tanıtma bildirimlerindeki özellikleri

değiştirmeyen  ve araçlarla ilgili  kanun veya yönetmeliklerin sınırları

içerisinde kalan  tadilatlar için Ek V/D'ye  göre sınırlı tadilat bildirimi

düzenlenir ve Bakanlık veya yetkili kılacağı kuruluşa onaylattırılır. Onaylı

nüshalardan biri Araç Muayene İstasyonuna verilir ve aracın trafiğe tescili

için Karayolları Trafik Kanununun 32 nci maddesi uygulanır.

3.5- Tadilat sırasında değişen veya ilave edilen kısımlar nedeniyle aracın

aksam, sistem ve ayrı teknik üniteleri kapsamında değişiklik yapılması

durumunda, yapılan değişiklik ve bu değişikliğin etkilediği sistemler, bu

Yönetmeliğin Ek VII ve diğer ilgili hükümlerini karşılamalıdır.

3.6 -Tamamlanmamış araç Tip Onay belgesi bulunan bir araç üzerinde,

varyant ve versiyon seviyesinde yapılacak değişiklikler, ancak bu araç için

birinci seviyede Ulusal Tip Onayını almış imalatçısı tarafından

gerçekleştirilebilir.

4- MÜSAADE EDİLEN TADİLATLAR

4.1-  Motor değişikliği

4.1.1- Tip Onayı Belgesine istinaden Uygunluk Belgesiyle tescil işlemi

yapılmış olan  araçlar üzerinde yapılacak motor değişikliğinde Ülkemizde

yürürlükte olan ilgili yönetmeliklerin güncel seviyelerini sağlayan motorlar

kullanılmalıdır.

4.1.2- İmalat Yeterlilik Belgesine istinaden Teknik Belgeyle  tescili

yapılmış araçlar üzerinde yapılacak motor değişikliğinde ilgili

yönetmeliklerin en az temel seviyesini sağlayan motorlar kullanılmalıdır.

4.1.3- Aracın orijinal tipindeki motor kullanıldığı takdirde bu Ekin madde

4.1.1 ve madde  4.1.2 hükümleri uygulanmaz.

4.2- Aktarma organları tadilatı ve PTO (Yardımcı güç çıkışı) uygulaması.

4.3- Direksiyon  sistemleri tadilatı.

4.4- Şasi tadilatı:

4.4.1- Komple şasinin yenisiyle değiştirilmesi gereken durumlarda tadilat,

imalatçı firmanın yetkilendirdiği servis tarafından yapılır.

Sayfa: 233 © Copyright; TAM Bilgi İletişim A.Ş., -REGA Bilgi Bankasi-

4.4.2- M kategorisi araçlardan N kategorisi araçlara dönüşümü.

4.4.3- Kapalı kasa kamyon veya kamyonet (panelvan) olarak imal edilen

araçların, yapısı itibariyle uygun olması halinde yolcu aracına dönüşümü.

4.4.4- Çekiciden kamyona dönüşümü.

4.4.5- Gücü müsait olması  kaydıyla kamyondan çekiciye dönüşümü.

4.5- Çeki kancası ilavesi

Tescile esas belgesinde römork çekebileceği belirtilen ve/veya motor gücü

yeterli olan araçlarda yapılabilir.

4.6- Üçüncü Dingil ve Lastik ilavesi:

4.6.1- Üçüncü dingil ilavesi, madde 3.5'teki koşullar uyarınca, sadece  N3

kategorisi tamamlanmış araçlara uygulanır.

Tadilat yolu ile araçlara  3 üncü dingilden daha fazla dingil ilavesi

yapılamaz.

4.6.2- Teknik açıdan müsaade edilen azami dingil ağırlığını  geçmemek

kaydıyla lastik ilavesi yapılabilir.

4.7- Kabin ve karoseri  tadilatı

4.7.1- Belli bir marka, tip ve modeldeki  bir aracın yönetmelikte ön

görülen tadilatlardan bir veya birkaçı yapılarak yeni bir model,  tip veya bir

başka marka araç yapılamaz.

4.7.2- M  ve N kategorisi araçlarda Madde 4.7.1'e aykırı düşmemek kaydıyla

karoseri ve kabin tadilatı yapılabilir. Ancak, şasi numarası karoserinde

bulunan araçlarla ilgili hususlarda Karayolları Trafik Yönetmeliği hükümleri

saklıdır.

4.7.3- M1 kategorisi araçlarda sürücü ile arkada oturan yolcu arasında

güvenlik bölmesi yapılabilir. Gerekli şartlar Bakanlıkca belirlenir.

4.8- Tam ve Tamamlanmış araç belgesi bulunan araçlarda yükün ve işin

özelliğine göre; damper kasası, tank, vidanjör, ahşap kasa, vinç vb. üst

yapılar.

4.8.1- Tamamlanmamış tip onay belgesi bulunan N kategorisi araçlar

üzerinde yapılacak münferit üst yapılar.

4.9- Koltuk çıkartılması veya ilavesi.

4.10- TOT' lerde; kazma, yükleme, kanal açma ve benzeri ekipmanların ilave

edilmesi, tip onaylı kabinlerin takılması kaydıyla kabin tadilatı. tadilat

kapsamındadır.

4.11- Klima sistemleri tadilatı.

4.12- Fren sistemi tadilatı.

4.13- Elektrik sistemi tadilatı.

4.14- Özürlüler için araç tadilatı M2 ve M3 sınıfı araçlarda 2001/85/AT

sayılı yönetmelik veya ECE R 36 teknik düzenlemesinde belirtilen hükümlere

uygun olmalıdır.

4.15- Sürücü kursları eğitim araçları tadilatı.

4.16- Okul servis aracı tadilatı.

4.17 Ön, arka ve yan (marşpiye) koruyucu sistemler (Bull-Bar)

4.17.1 M1G, N1, N1G  kategorisi araçlara takılabilir.

4.17.2 Aracın, görüş alanı, aydınlatma, plaka alanı, çeki tertibatı ve

benzeri sistem ve aksamların onaylarını  geçersiz kılmayacak veya

çalışmalarını engellemeyecek şekilde montajı yapılmalıdır.

4.17.3 Üzerinde keskin köşe, sivri uç ve benzeri hasar verici veya çarpma

anında kişiyi yaralayıcı çıkıntıların  olmaması gerekir.

4.17.4 Ön koruma sistemi araca takıldığında  yüksekliği, aracın far

merceklerinin en üst noktalarını birleştiren hattın oluşturduğu düzlemden 100

mmden fazla olmamalıdır.

4.17.5 Tüm dışa dönük esnek olmayan yüzeyler en az 5 mm yarıçaplı bir

kavise sahip olacak şekilde tasarlanmış olmalıdır.

Sayfa: 234 © Copyright; TAM Bilgi İletişim A.Ş., -REGA Bilgi Bankasi-

4.17.6 Koruyucu sistemin toplam kütlesi, her türlü bağlantı ve sabitleme

elemanları dahil olmak üzere, koruyucu olarak tasarlandığı taşıtın kütlesinin

%1.2'sinden fazla olamaz ve bu kütle ayrıca 18 kg'dan  çok olamaz.

4.17.7 Ön koruyucu sistemler ile araç yüzeyi arasındaki mesafe  80 mm'yi

geçmemelidir.

4.17.8 Ön koruma sistemi aracın genişliğini artırmamalıdır. Aracın

genişliğinin %75'ini aşan sistemlerde uçlar içeri doğru dönük olamalıdır.

Aracın gövdesine gömülü olanlar, entegre sistemler veya uçların 100 mm çapında

kürenin temas edemediği ve gövde ile arasındaki boşluk 20 mm'yi aşmayan

sistemleri bu şartı yerine getirmiş kabul edilir.

4.17.9 Ön koruma sisteminin en ön ucu ile tamponun en ön ucu arasındaki

mesafe 50 mm'yi aşmamalıdır. Ancak basma mukavemeti 0,35 Mpa'dan daha az olan

malzemelerden yapılanlarda bu şart aranmaz.

4.18- Yakıt sistemi tadilatı:

Araçlarda alternatifli yakıt Likit Petrol Gazı (LPG) ve Sıkıştırılmış

Doğal Gaz (Compressed Natural Gaz - CNG) kullanılabilmesi için, Birleşmiş

Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonunun 1958 Cenevre Andlaşması çerçevesinde

yayımlanan LPG dönüşümlerinde ECE - R 67 Regülasyonunda, CNG dönüşümlerinde

ise ECE R-110 Regülasyonunda belirtilen emniyet ve teknik esaslar dikkate

alınarak Bakanlık veya Bakanlığın Yetki verdiği kuruluştan Yetki Belgesi almış

Makine Mühendislerine çizdirilen tadilata ait projeler Bakanlık veya yetki

verdiği kuruluşça onaylanır veya onaylattırılır.

AİTM Tip Onay Belgesi: Araçlarda LPG ve CNG dönüşüm montaj işlemleri yapan

firmalar, Bakanlık veya yetki verdiği kuruluştan Seri Tadilat için AİTM  Tip

Onay Belgesi alacaklardır.

Seri imalat ve montaj: Üretici firmalar, araçların yanma sistemlerinde

alternatif yakıt olarak Likit Petrol Gazı (LPG) kullanılmak üzere ECE - R 67

Regülasyonunu, araçların yanma sistemlerinde Sıkıştırılmış Doğal Gaz (CNG)

kullanılmak üzere de ECE R-110 Regülasyonunu dikkate alarak, Bakanlıkça

belirlenen teknik esaslara göre AİTM Tip Onay Belgesi alacaklardır.

Seri tadilat: LPG'ye dönüştürülen araçlarda kullanılan aksam ve parçalar,

ECE - R 67 Regülasyonunda, CNG'ye dönüştürülen araçlarda kullanılan aksam ve

parçalar ise ECE R-110 Regülasyonunda belirtilen teknik esaslara uygun

olacaktır. Yakıt sistemi tadilatları Bakanlık veya yetki verdiği kuruluştan

Yetki Belgesi almış Makina Mühendisleri tarafından hazırlanan projeye uygun

olarak yapılacaktır. Yakıt sisteminde kullanılacak yerli ve ithal malzemeler

"E" işaretli olacaktır. Aksam ve parçaları ithal eden veya yerli imal eden

kuruluşlar bu aksam ve parçaları prototip araç üzerine montajını yaptıktan

sonra otomotiv ana bilim dalı olan üniversiteler veya Türk Standartları

Enstitüsünden "Yakıt Sistemi Uygunluk" raporu alacaklardır. Belirlenen usul ve

esaslar çerçevesinde ithalatçı ve yerli imalatçı kuruluşlarca hazırlanan

tadilata ait proje ve teknik belgeler Bakanlık veya yetki verdiği kuruluş

tarafından onaylanır.

Münferit tadilat: Araçların LPG dönüşümlerinde ECE - R 67 Regülasyonu, CNG

dönüşümlerinde ise ECE R-110 Regülasyonu dikkate alınarak, Bakanlıkça

belirlenen teknik esaslara göre yapıldığının ve uygunluğunun Seri Tadilatta

belirtilen kuruluşlardan alınacak "Yakıt Sistemi Uygunluk Raporu" ile

belgelenecektir. Yetki Belgesi almış Makina Mühendislerince hazırlanan yakıt

sistemi tadilatlarına ait proje ve teknik belgelerin uygunluğu halinde AİTM

Münferit Araç Uygunluk Belgesi Bakanlıkça veya Bakanlığın yetki verdiği

kuruluşça onaylanır.

Tescil işlemleri: LPG ve CNG  yakıt sistemli araçların trafiğe kayıt ve

tescil işlemleri Karayolları Trafik Kanununun  32 nci maddesine ve bu

Yönetmelik esaslarına göre yapılacaktır.

Yükümlülük: Araçlarda yakıt sistemi dönüşümü ile ilgili her türlü teknik

ve mali sorumluluk; araç projelerini hazırlayan makine mühendisine, "Yakıt

Sistemi Uygunluk Raporu" veren kuruluşa, aksam ve parçaları ithal eden

ithalatçıya, bu aksam ve parçaları yurt içinde imal eden imalatçıya ve dönüşüm

montajı yapan firmaya aittir.

LPG/CNG yakıt sistemine dönüştürülen araçların muayene istasyonlarında

yapılan periyodik muayenelerinde araç sahibinden; Makine Mühendisleri

Odasından veya Türk Standartları Enstitüsünden (TSE) veya otomotiv ana bilim

dalı olan üniversitelerden alınan Gaz Sızdırmazlık Raporu istenecektir.

Emniyet ile ilgili hükümler: Araçlara dönüşüm montajları; projesine uygun,

eğitilmiş uzman kişilerce yapılacaktır. Dönüşümü yapılan araçların LPG'li ve

CNG'li oldukları ruhsatlarına işletilecektir. Araç dönüşümü yapan kuruluşlar,

dönüşüm işlemlerini yaptıkları işyerlerine ait Türk Standartları

Enstitüsü'nden Hizmet Yeterlilik Belgesi alacaklar ve bu belgeyi AİTM Tip Onay

Belgesi almak için yapacakları müracaat sırasında Bakanlığa veya yetki verdiği

kuruluşa vereceklerdir. Bakanlıktan veya yetki verdiği kuruluştan kendi

kuruluşları adına AİTM Tip Onay Belgesi alan firmalar, belgelerini diğer

firmaların araç dönüşüm işlemlerinde kullandırdıkları takdirde, bu

kuruluşların belgeleri iptal edilecektir.

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonundan veya Makine Mühendisleri

Odasından temin edilen, örneği bu Ekin Şekil 1 ve Şekil 2'de gösterilen, oval

biçimde, LPG yakıtı kullanan araçlarda üzerinde LPG yazısı, CNG yakıtı

kullanan araçlarda ise üzerinde CNG yazısı bulunan yansıtıcılı (reflektif)

etiketler, araçların ön ve arka camlarının sağ üst köşelerine

yapıştırılacaktır.

Alternatif sistemle çalışan araca ait Türk Standartları Enstitüsünden veya

Makine Mühendisleri Odasından veya otomotiv ana bilim dalı olan

üniversitelerden temin edilen gaz sızdırmazlık raporu, muayene istasyonlarında

yapılan periyodik araç

Sayfa: 235 © Copyright; TAM Bilgi İletişim A.Ş., -REGA Bilgi Bankasi-

muayenesi sırasında  araç sahibinden istenecektir. Yakıt dönüşümü yapılacak

araçlarda eski, kullanılmış, standart dışı malzemeler kullanılmayacaktır.

Araçlarda kullanılan LPG ve CNG tankının üzerinde, LPG ve CNG dönüşümü

yapan firmanın adı, adresi ve dönüşüm tarihi ile birlikte LPG ve CNG tankı

imalatçısının adı, adresi ve imal yılını belirten bir etiket sökülemeyecek

şekilde  bulunacaktır. Araçlarda bulunan LPG ve CNG tankı her 10 yılda bir

değiştirilecektir.

AİTM Tip Onay Belgesine haiz firmaların dönüşüm yaptıkları araçların

trafik tescil işlemleri, aracın trafiğe kayıtlı olduğu ilde yapılabilir. LPG

ve CNG yakıtı kullanan araçlar kapalı garajlarda park edilemez.

****************

* ŞEKİL VARDIR *

****************

Şekil 1

Sayfa: 236 © Copyright; TAM Bilgi İletişim A.Ş., -REGA Bilgi Bankasi-

****************

* ŞEKİL VARDIR *

****************

Şekil 2

5- Ek IV'de belirtilen tadilatlar ile ilgili olarak, bu yönetmelikte

belirtilmeyen hususlarda yürürlükteki diğer mevzuat ve TS standartları esas

alınır.

6- Yukarıda sayılan tadilatlar, seri imalat ve montaj tanımına uygun

olarak yapılabileceği gibi, münferit tadilat olarak da yapılabilir. Tadilatlar

sonucunda araç, herhangi bir kategoriden başka bir kategoriye dönüşüyorsa,

araç dönüştüğü kategori için bu Yönetmelikte aranan şartları karşılamalıdır.

Yukarıda sayılan tadilatlar dışındaki tadilatlarda, araçların tadilatla

ilgili konularda bu Yönetmelikte belirtilen bütün hükümlere uygun olması

zorunluluğu vardır.

Ek V

TANITIM BİLDİRİMLERİ

Ek V/A

MOTORLU ARAÇLAR VE RÖMORKLARI İÇİN

ÖRNEK TANITIM BİLDİRİMİ (BİLGİ DOKÜMANI)

0- GENEL

0.1- Markası (İmalatçının ticari markası):........................................

0.2- Tipi:........................................................................

0.2.1- Genel ticari tanımı (tanımları):...........................................

0.3- Tip tanıtım şekli, araç üzerine işaretlenmişse:..............................

0.3.1- Bu işaretin yeri:..........................................................

0.4- Araç kategorisi:.............................................................

0.4.1- Aracın taşınması amaçlanan tehlikeli maddelere göre kategorisi (sınıfları):

0.5 - İmalatçı adı ve adresi:.....................................................

0.6- Zorunlu etiketler ve yazıların yerleri ve tespit yöntemi:....................

0.6.1- Şaside:....................................................................

Sayfa: 237 © Copyright; TAM Bilgi İletişim A.Ş., -REGA Bilgi Bankasi-

0.6.2- Karoserde:..................................................................................................

0.7- Aksam ve ayrı teknik ünitelerde, (AT)  veya  (ECE R) onay işaretinin yeri

ve tespit yöntemi:.................................................................................................

0.8- Montaj fabrikasının(/fabrikalarının) adresi(/adresleri):......................................................

1- ARACIN GENEL  YAPI ÖZELLİKLERİ

1.1- Numune aracın fotoğrafları ve/veya çizimleri:.................................................................

1.2- Tüm aracın ölçekli çizimi:....................................................................................

1.3- Dingil ve tekerleklerin sayısı:...............................................................................

1.3.1- Çift tekerlekli dingillerin sayısı ve konumu:...............................................................

1.3.2- Dümenlenebilir dingillerin sayısı ve konumu:................................................................

1.3.3-Tahrikli dingiller (sayısı, konumu, birbirleriyle bağlantıları):.............................................

1.4- Şasi (varsa) (genel görünüşünün çizimi):......................................................................

1.5- Şasi yan raylarında kullanılan malzeme:.......................................................................

1.6- Motorun konumu ve yerleştirilişi:.............................................................................

1.7- Sürücü kabini (burunlu, yarı burunlu, burunsuz) :.............................................................

1.8- Sağ/sol direksiyon konumu:....................................................................................

1.8.1- Araç sağ/sol trafikte kullanılmak üzere donatılmıştır:......................................................

1.9- Motorlu aracın römork çekip çekmeyeceğini ve römorkun tam,yarı veya merkezi dingilli römork tiplerinden hangisi

olduğunu belirtiniz. Sıcaklık kontrollü (soğutuculu) taşımacılık için tasarlanmış olup olmadığını belirtiniz:..........

2- KÜTLELER VE BOYUTLAR (kg ve mm cinsinden)

2.1- Dingil uzaklığı(/uzaklıkları) (tam yüklü) :...................................................................

2.1.1- Yarı römorklarda:...........................................................................................

2.1.1.1- Beşinci teker king pin ekseni ile yarı römorkun en arka ucu arasındaki uzaklık:...........................

2.1.1.2- Beşinci teker king pin ekseni ile yarı römorkun öndeki en uzak noktası arasındaki uzaklık:................

2.1.1.3- Yarı römork özel dingil mesafesi (Beşinci teker bağlantı pimi ile arka dingil grubu arasındaki uzaklık 97/

Yönetmeliğinin Ek I, madde 7.6.1.2'de tanımlanmıştır.)  :..........................................................

2.2- Çekicilerde

2.2.1- Beşinci tekerin arka dingilden uzaklığı:.....................................................................

(azami ve asgari; tamamlanmamış araçta izin verilen miktarlar belirtilir)

2.2.2- Beşinci teker azami yüksekliği (standartlaştırılmış):.......................................................

2.3- Dingil izi (izleri) ve genişliği (genişlikleri)

2.3.1- Dümenlenebilen her bir dingilin iz genişliği:...............................................................

2.3.2- Diğer tüm dingillerin iz genişlikleri:......................................................................

2.3.3- En geniş arka dingilin genişliği:...........................................................................

2.3.4- En ön dingilin genişliği:...................................................................................

2.4- Tüm aracın   boyutları

2.4.1- Çıplak şaside;..............................................................................................

2.4.1.1- Uzunluk:..................................................................................................

2.4.1.1.1- Azami müsaade edilebilir uzunluk:.......................................................................

2.4.1.1.2- Asgari müsaade edilebilir uzunluk:......................................................................

2.4.1.2- Genişlik:.................................................................................................

2.4.1.2.1- Azami  müsaade edilebilir genişlik:.....................................................................

2.4.1.2.2- Asgari müsaade edilebilir genişlik:.....................................................................

2.4.1.3- Yükseklik (yüksüz):.......................................................................................

(yüksekliği ayarlanan süspansiyonlarda, normal seyir yüksekliğini belirtin)

2.4.1.4- Ön uzunluk:...............................................................................................

2.4.1.4.1- Yaklaşma açısı:.........................................................................................

2.4.1.5- Arka uzunluk:.............................................................................................

2.4.1.5.1- Uzaklaşma açısı:........................................................................................

2.4.1.5.2- Çekme bağlantısının müsaade edilebilir asgari ve azami uzaklığı:........................................

2.4.1.6- Alt açıklık (Ek I, madde 1.12.1.4.5'de tanımlandığı gibi):................................................

2.4.1.6.1- Dingiller arasında:.....................................................................................

2.4.1.6.2- Ön dingil(ler) altında:.................................................................................

2.4.1.6.3- Arka dingil(ler) altında:...............................................................................

2.4.1.7- Rampa açısı:..............................................................................................

2.4.1.8- Üst yapılı ve/veya iç donanımlı ve/veya teçhizatlı ve/veya

istiap haddi ile yüklü durumda ağırlık merkezini müsaade edilebilir en uç konumları:

2.4.1.9- Dingiller arası mesafe

2.4.2- Üst yapılı şasilerde

2.4.2.1- Uzunluk :.................................................................................................

2.4.2.1.1- Yük alanının uzunluğu:..................................................................................

2.4.2.2- Genişlik:.................................................................................................

2.4.2.2.1- Kasa yan duvar kalınlıkları:............................................................................

(sıcaklık kontrollü (soğutuculu) taşımacılık için tasarlanmış araçlarda)

2.4.2.3- Yükseklik (yüksüz):.......................................................................................

(yüksekliği ayarlananan süspansiyonlarda, normal seyir yüksekliğini belirtin)

Sayfa: 238 © Copyright; TAM Bilgi İletişim A.Ş., -REGA Bilgi Bankasi-

2.4.2.4- Ön uzunluk:...............................................................................................

2.4.2.4.1- Yaklaşma açısı:.........................................................................................

2.4.2.5- Arka uzunluk :............................................................................................

2.4.2.5.1- Uzaklaşma açısı:........................................................................................

2.4.2.5.2- Çekme bağlantısının müsaade edilebilir asgari ve azami uzaklığı:........................................

2.4.2.6- Alt açıklık (Ek I, madde 1.12.1.4.5'de tanımlandığı gibi):................................................

2.4.2.6.1- Dingiller arasında:.....................................................................................

2.4.2.6.2- Ön dingil(ler) altında:.................................................................................

2.4.2.6.3- Arka dingil(ler) altında:...............................................................................

2.4.2.7- Rampa açısı:..............................................................................................

2.4.2.8- Düzgün olmayan yük dağılımı durumunda yük ağırlık merkezinin en uç konumları:.............................

2.4.2.9- Dingiller arası mesafe:...................................................................................

2.5- Çıplak şasi kütlesi :.........................................................................................

(kabinsiz, soğutma sıvısız, yağsız, yakıtsız, stepnesiz, avadanlıksız ve sürücüsüz)

2.5.1- Bu kütlenin dingiller arasında dağılımı:....................................................................

2.6- Aracın, üst yapılı ve M1 kategorisi dışında varsa çeki tertibatlı

yürür vaziyette kütlesi veya imalatçı üst yapı ve/veya çeki tertibatı monte

etmiyorsa, şasinin kabinli kütlesi(soğutma sıvısı, yağlar, yakıt, kullanılmış

sular hariç diğer sıvıların %100'ü, avadanlıklar, stepne ve sürücü ve

otobüslerde eğer araçta kabin görevli koltuğu mevcutsa kabin görevlisinin

kütlesi (75 kg) dahil edilecektir.) (Her versiyon için azami ve asgari

değerler):..............................................

2.6.1- Bu kütlenin dingiller arasında dağılımı ve yarı römork veya merkezi

dingilli bir römorkta kavrama noktasındaki yük:..........

(her versiyon için azami ve asgari değerler)

Ön:..........

Arka:..........

2.7- Tamamlanmamış araçlarda, tamamlanmış araçlar için imalatçı tarafından bildirilen asgari kütle:................

2.7.1- Bu kütlenin dingiller arasında dağılımı ve yarı römork veya merkezi dingilli römorklarda kavrama noktasındaki yük:............

2.8- İmalatçı tarafından belirtilen teknik açıdan mümkün olan azami yüklü kütle:...................................

(her versiyon  için azami ve asgari değerler)

2.8.1- Bu kütlenin dingiller arasında dağılımı ve yarı römork veya merkezi dingilli römorklarda, kavrama

noktasındaki yük (her versiyon için azami ve asgari değerler):.........................................................

2.9- Dingillerden her birinde, teknik açıdan izin verilen  azami yük/kütle:........................................

2.10- Her dingil grubunda teknik açıdan izin verilen azami yük/kütle:..............................................

2.11- Aşağıdaki hallerde motorlu aracın çekebileceği römorkun müsaade edilebilen azami kütlesi:....................

2.11.1- Tam römork:................................................................................................

2.11.2- Yarı römork:...............................................................................................

2.11.3- Merkezi dingilli römork:...................................................................................

2.11.3.1- Bağlantı çıkıntısının dingil uzaklığına azami oranı:.....................................................

2.11.3.2- Azami V değeri :.........................................................................................

2.11.4- Katar azami kütlesi:.......................................................................................

2.11.5- Aracın yük çekmeye uygundur/uygun değildir:................................................................

(77/389/AT Yönetmeliği Ek II, madde 1.2)

2.11.6- Frensiz römorkun azami kütlesi:............................................................................

2.12- Aracın bağlantı noktasındaki teknik açıdan izin verilen statik düşey yük/yükle:..............................

2.12.1- Çeken araçta:..............................................................................................

2.12.2- Yarı römork veya merkezi dingilli römorkta:................................................................

2.12.3- Çeki tertibatının izin verilen azami kütlesi:..............................................................

(eğer imalatçı tarafından monte edilmemişse)

2.13- Dönüşte taranan yol:.........................................................................................

2.14- Motor gücü/azami kütle oranı (KW/kg cinsinden):..............................................................

2.14.1- Motor gücü/teknik açıdan izin verilen azami katar toplam kütlesi:..........................................

(97/27/AT Yönetmeliğinin Ek I, madde 7.10'da tanımlandığı gibi)

2.15- Yokuşta kalkış yeteneği (sadece araç):.......................................................................

2.16- Kayıt tescil/trafikte kullanıma yönelik izin verilen azami kütleler:.........................................

(İsteğe bağlı bu değerler Verildiği hallerde  97/27/AT  Yönetmeliğinin Ek IV'ünde belirtilen şartlara göre kanıtlanmalıdır.)

2.16.1- Kayıt tescil/trafikte kullanıma yönelik izin verilen azami yüklü kütle (azami ve asgari):..................

2.16.2- Kayıt tescil/trafikte kullanıma yönelik her bir dingilde izin verilen azami kütle ve yarı römork veya merkezi dingilli

römorklarda imalatçılar tarafından belirtilen kavrama noktasına gelecek yük eğer kavrama noktasındaki teknik açıdan izin

verilen azami kütleden daha az ise (azami ve asgari):..................................................................

2.16.3- Kayıt tescil/trafikte kullanıma yönelik her bir dingil grubunda izin verilen azami yüklü kütle:............

2.16.4- Kayıt tescil/trafikte kullanıma yönelik izin verilen azami çekilebilir  kütle (azami ve asgari):...........

2.16.5- Kayıt tescil/trafikte kullanıma yönelik izin verilen azami yüklü katar toplam kütlesi (azami ve asgari):...

3- MOTOR

3.1- İmalatçısı:...................................................................................................

3.1.1- İmalatçının motor kodu (motor üzerine işaretlenmiş veya başka tanıtma şekliyle):............................

3.2- İçten yanmalı motor

3.2.1- Motora ait bilgiler:........................................................................................

3.2.1.1- Çalışma prensibi (Pozitif ateşleme/sıkıştırmalı ateşleme, iki zamanlı/dört zamanlı):......................

3.2.1.2- Silindirlerin sayısı ve düzeni:...........................................................................

Sayfa: 239 © Copyright; TAM Bilgi İletişim A.Ş., -REGA Bilgi Bankasi-

3.2.1.3- Motor hacmi :.....................................................................................................................................

3.2.1.8- Azami net güç :...................................................................................................................................

3.2.2- Yakıt:..............................................................................................................................................

3.2.2.1- RON, (Araştırma Oktan Sayısı) kurşunlu:...........................................................................................................

3.2.2.2- RON, kurşunsuz:...................................................................................................................................

3.2.2.3- Yakıt tanksu girişi: doldurma boğazı ağzı daraltılmış/etiketi:....................................................................................

3.2.4- Yakıt beslemesi:....................................................................................................................................

3.2.4.1. Karbüratör(ler)le:................................................................................................................................

3.2.4.2- Yakıt püskürtme ile (sadece sıkıştırmalı ateşleme):...............................................................................................

3.2.4.2.1-  Sistem tanımı:.................................................................................................................................

3.2.4.2.2-  Çalışma prensibi (doğrudan püskürtme/ön yanma odası/türbülans odası):..........................................................................

3.2.4.2.3. Enjeksiyon pompası:.............................................................................................................................

3.2.7-  Soğutma sistemi (sıvı/hava) :......................................................................................................................

3.2.8. Hava emme sistemi

3.2.8.1. Aşırı doldurma sistemi:...........................................................................................................................

3.2.12. Hava kirliliğine karşı alınan tedbirler:...........................................................................................................

3.2.12.2.  Kirlenmeyi önleyici diğer cihazlar (varsa, ve başka başlık altında bahsedilmemişse):

3.2.12.2.1. Katalitik konvertör:...........................................................................................................................

3.2.12.2.2. Oksijen algılayıcı:............................................................................................................................

3.2.12.2.3. Hava püskürtme:................................................................................................................................

3.2.12.2.4. Egzoz gaz geri dönüşü:.........................................................................................................................

3.2.12.2.5- Buharlaşma emisyonlarının kontrol sistemi:.....................................................................................................

3.2.12.2.6- Partikül tutucu filtre:........................................................................................................................

3.2.12.2.7- Diğer sistemler:...............................................................................................................................

3.2.13-   Absorpsiyon katsayısı sembolünün yeri (yalnız sıkıştırmalı ateşlemeli motorlarda):...............................................................

3.3- Elektrik motoru

3.3.1- Tip (sargısı, beslemesi/tahrik sistemi):............................................................................................................

3.3.1.1- Saatteki azami gücü:..............................................................................................................................

3.3.1.2- Çalışma gerilimi:.................................................................................................................................

3.3.2- Akü

3.3.2.4- Konumu :..........................................................................................................................................

4-AKTARMA ELEMANLARI

4.2- Tipi (mekanik, hidrolik, elektrik vb.):...............................................................................................................

4.5- Vites kutusu

4.5.1- Tipi (mekanik/otomatik/KVK):........................................................................................................................

4.6-Vites kutusu tahvil oranları

+------------------+-------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------+-----------------------+

|Vites             |Vites kutusu iç tahvil oranları                  |Diferansiyel tahvil                                             |Toplam dişli tahvil    |

|                  |(motor devirlerinin vites                        |oranı(/oranları) (vites kutusu                                  |oranları               |

|                  |kutusu çıkış mili devirlerine                    |çıkış mili devrinin tahrik                                      |                       |

|                  |oranı)                                           |edilen tekerlek devrine                                         |                       |

|                  |                                                 |oranı)                                                          |                       |

|                  |                                                 |                                                                |                       |

+------------------+-------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------+-----------------------+

|1.                                                                                                                                                           |

|2.                                                                                                                                                           |

|3.                                                                                                                                                           |

|4.                                                                                                                                                           |

|5.                                                                                                                                                           |

|Geri                                                                                                                                                         |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

KVK = CVT = Kademesiz vites kutusu.

4.7- Araç azami hızı ve bu hıza ulaşılan vites (km/saat):..................................................................................................

6- SÜSPANSİYON

6.2- Her dingil veya dingil grubu veya tekerlekteki süspansiyon tipi ve tasarımı:..........................................................................

6.2.1- Seviye ayarı:.......................................................................................................................................

6.6.1- Lastik ve tekerlek kombinasyonu (/kombinasyonları):.................................................................................................

(lastikler için ebat tanımı, asgari yük kapasitesi endeksi, asgari hız sınıfı sembolü, tekerlekler için; jant ebadı ve göbek

derinliği (off-set)) belirtilecek)

6.6.1.1- Dingiller

6.6.1.1.1- Dingil 1:.......................................................................................................................................

6.6.1.1.2- Dingil 2:.......................................................................................................................................

6.6.1.2- Stepne :..........................................................................................................................................

6.6.2- Yuvarlanma yarıçaplarının alt ve üst sınırları:.....................................................................................................

6.6.2.1- 1. Dingil:........................................................................................................................................

6.6.2.2- 2. Dingil:........................................................................................................................................

Sayfa: 240 © Copyright; TAM Bilgi İletişim A.Ş., -REGA Bilgi Bankasi-

7- DİREKSİYON

7.2- Mekanizma ve kontrol

7.2.1- Mekanizma tipi:.....................................................................................................................................

(eğer geçerli ise, ön veya arka için olduğu belirtilecek)

7.2.2- Tekerleklere bağlantısı:............................................................................................................................

(mekanik bağlantı dışındaki sistemler de dahildir; eğer geçerli ise, ön veya arka için olduğu belirtilecek)

7.2.3-Takviye yöntemi (varsa):.............................................................................................................................

8- FRENLER

8.5- Antiblokaj fren sistemi (evet/hayır/isteğe bağlı): ...................................................................................................

8.9- Fren tertibatlarının kısa tanımlaması: ...............................................................................................................

(71/320/AT  Yönetmeliğinin   Ek IX,  İlave 1'e yapılan eklemenin madde 1.6'ya göre)

Servis Freni: .............................................................................................................................................

Yardımcı Fren   : .........................................................................................................................................

Park Freni: ...............................................................................................................................................

9- ÜST YAPI (GÖVDE)

9.1- Üst yapının tipi: ....................................................................................................................................

9.3- Sürücü ve yolcu kapıları, kilitler ve menteşeler:.....................................................................................................

9.3.1- Kapı düzeni ve sayısı:..............................................................................................................................

9.10- İç donanım

9.10.3- Koltuklar:.........................................................................................................................................

9.10.3.1- Adedi:...........................................................................................................................................

9.10.3.2- Konumu ve yerleşimi:.............................................................................................................................

9.10.3.2.1-Yalnızca araç durur haldeyken kullanılmasına müsaade edilen koltuk (lar):

9.10.4.1- Koltuk başlıklarının tipi (leri)(birleşik/sökülebilir/ayrı):.....................................................................................

9.10.4.2- Tip onay numarası (ları)(varsa):.................................................................................................................

9.12.2- Ek koruyucu sistemlerin yapısı ve yerleri(evet/hayır/isteğe bağlı)

+----------------------------------------------+-----------------------+-------------------------------+------------------------------------------------------+

|                                              |Ön hava yastığı        |Yan hava yastığı               |Kemer ön-yükleme tertibatı                            |

+----------------------------------------------+-----------------------+-------------------------------+------------------------------------------------------+

|İlk sıra koltuklar                   D        |                       |                               |                                                      |

|                                     C        |                       |                               |                                                      |

|                                     P        |                       |                               |                                                      |

+----------------------------------------------+-----------------------+-------------------------------+------------------------------------------------------+

+----------------------------------------------+-----------------------+-------------------------------+------------------------------------------------------+

|İkinci sıra koltuklar                L        |                       |                               |                                                      |

|                                     C        |                       |                               |                                                      |

|                                     R        |                       |                               |                                                      |

+----------------------------------------------+-----------------------+-------------------------------+------------------------------------------------------+

(D = Sürücü, P = yolcu, C = orta sıra, L = sol taraf, R = sağ taraf)

9.17-Zorunlu etiketler

9.17.1- Zorunlu etiketlerinin, yazıların ve şasi numarası konumlarının fotoğrafı veya çizimi:.............................................................

9.17.4- İmalatçının 76/114/AT Yönetmeliğinin Ek I, madde 3'ün gereklerine uygunluk beyanı:................................................................

9.17.4.1- 76/114/AT Yönetmeliğinin Ek I  madde 3.1.1.2'nin gereklerini yerine getirmek için kullanılmış olan, ikinci

bölümdeki ve varsa üçüncü bölümdeki harf ve rakamların anlamı açıklanmalıdır:..............................................................................

9.17.4.2- 76/114/AT Yönetmeliğinin Ek I  madde 3.1.1.3'ün gereklerini yerine getirmek için ikinci bölümdeki harf ve rakam

kullanılmışsa bunlar belirtilmelidir:......................................................................................................................

Sayfa: 241 © Copyright; TAM Bilgi İletişim A.Ş., -REGA Bilgi Bankasi-

Ek V/A1

(Sayfa 1)

T.C.

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI

Sanayi Genel Müdürlüğü

(veya Bakanlığın bu belgeyi vermek üzere yetkilendirdiği kurumun adı)

AİTM

SERİ TADİLAT/SERİ İMALAT(1)

TİP ONAYI BELGESİ

(Tam/Tamamlanmamış/Tamamlanmış (1) (2) araçlar için

Bu belge bir araç tipinin,  Araç İmal, Tadil, Montaj (AİTM)

Yönetmeliğine göre;

- Tip Onayı   verilmesi, (1)

- Tip Onayı kapsamının genişletilmesi  (1),

hakkında bildirimdir.

Tip Onay Numarası:

Genişletme sebebi/Tadilatın kısa tarifi (1):

0. GENEL

0.1. Marka (İmalatçının tescilli markası):

0.2. Tipi:

0.2.1. Genel ticari tanım (/tanımları):

0.2.2. Varyantlar:

0.3. Tip tanıtım şekli, araç üzerinde işaretlenmişse

0.3.1. Bu işaretin yeri:

0.4. Araç  Kategorisi:

0.5. Temel aracın imalatçısının isim ve adresi:

Aracın en son aşamasını imal eden  imalatçısının/tadilatçının(1) isim ve adresi

0.8. Montaj tesisinin (/tesislerinin) isim ve adresi(/adresleri):

İmza sahibi, yukarıda tanımlanmış olan  aracın (/araçların) bir

örneği (/örnekleri) onay kuruluşu veya onay kuruluşunun yetkilendirdiği

kuruluş tarafından seçilmiş ve imalatçı tarafından araç tipinin prototipi

(/prototipleri) olarak teslim edildiğini ve ekteki tanıtım belgesinde yer alan

imalatçı tanımlamalarının ve verilmiş deney sonuçlarının araç tipine

uygunluğunu tevsik eder.

Araç Tipi AİTM Yönetmeliğinde belirtilen hükümleri  karşılamaktadır.

Tip onayı verilmiştir.

..........  .................                      ...................

(Yer)

...............................

(imza)

---------------------------

(1) Uygun olmayanı çiziniz.

(2) Arka Yüze bakınız.

Sayfa: 242 © Copyright; TAM Bilgi İletişim A.Ş., -REGA Bilgi Bankasi-

(Sayfa 2)

T.C.

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI

Sanayi Genel Müdürlüğü

(veya Bakanlığın bu belgeyi vermek üzere yetkilendirdiği kurumun adı)

AİTM

SERİ TADİLAT/SERİ İMALAT(1)

TİP ONAYI BELGESİ

(Tam/Tamamlanmamış/Tamamlanmış (1)  araçlar için

Aşama 1: Temel aracın imalatçısı:...............................................................

Tip Onayı Numarası: ...................................................................

Tarih: ................................................................................

Aşama 2: İmalatçı/Tadilatçı (1):................................................................

Tip Onayı Numarası:....................................................................

Tarih: ................................................................................

Aşama 3: İmalatçı: .............................................................................

Tip Onayı Numarası: ...................................................................

Tarih: ................................................................................

---------------------------

(1) Uygun olmayanı çiziniz.

Sayfa: 243 © Copyright; TAM Bilgi İletişim A.Ş., -REGA Bilgi Bankasi-

Ek V/A2

(Sayfa 1)

SERİ TADİLAT/SERİ İMALAT ARAÇ UYGUNLUK BELGESİ

ÖRNEĞİ

AİTM

SERİ TADİLAT/SERİ İMALAT ARAÇ UYGUNLUK BELGESİ  (1)

TAM/TAMAMLANMIŞ/TAMAMLANMAMIŞ  (1) ARAÇ

SERİ TADİLATI/İMALATI (1) İÇİN

Aşağıda özellikleri belirtilen yerli/ithal (1) aracın Karayolları Trafik Kanunu ve  İlgili Yönetmeliklere uygun olarak

imal/tadil edilmiş (1) olduğunu beyan ederim.

Araç tadil edilmişse yapılan  tadilatın kısa tarifi:.........................................................................

Yetkili Mühendis                                                Tarih:

Yetki Belge No

Adı Soyadı

İmzası

Aracın:

Seri Tadilat/İmalat (1) Tip Onay numarası ve tarihi:

Tip onayını veren kurum:

0.1. Markası

0.2. Tipi

Varyant

Versiyon

0.2.1.Ticari adı

0.4. Kategorisi

0.5. Temel aracın imalatçısının adı ve adresi

Aracı en  son imal/tadil (1) eden imalatçısının adı ve adresi

0.6. Zorunlu etiketlerin yerleri:

Araç tanıtım numarası:

Şasi üzerinde araç tanıtım numarasının yeri:

(1) Uygun olmayanı çiziniz.

---------------------------

(Sayfa 2)

+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

|1. Dingil ve tekerlek sayısı                                                                                                                                 |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

|2. Tahrikli dingiller                                                                                                                                        |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

|3 .Dingil uzaklığı                                                                                                                                           |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

|5. Dingil iz genişliği/genişlikleri                                                                                                                          |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

|Ön:                                                                                                                                                          |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

|Arka:                                                                                                                                                        |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

|6.1. Uzunluk                                                                                                                                                 |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

|7.1. Genişlik                                                                                                                                                |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

|8. Yükseklik                                                                                                                                                 |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

|11. Arka uzunluk                                                                                                                                             |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

|12.1. Aracın üst yapılı ve yürür vaziyette kütlesi                                                                                                           |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

|12.2. Aracın kütlesi (sürücü, soğutma sıvısı, yağlar, yakıt hariç)                                                                                           |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

|14.1.Teknik açıdan izin verilen azami yüklü kütle                                                                                                            |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

|14.2. Bu kütlenin dingiller arasında dağılımı                                                                                                                |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

|Ön:                                                                                                                                                          |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

|Arka:                                                                                                                                                        |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

---------------------------

(1) Uygun olmayanı çiziniz.

Sayfa: 244 © Copyright; TAM Bilgi İletişim A.Ş., -REGA Bilgi Bankasi-

+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

|14.3.Her dingil üzerindeki teknik açıdan izin verilen azami kütle                                                                                            |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

|Ön:                                                                                                                                                          |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

|Arka:                                                                                                                                                        |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

|16.İzin verilen azami tavan (portbagaj) yükü                                                                                                                 |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

|17.Römorkun azami kütlesi                                                                                                                                    |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

|Frenli:                                                                                                                                                      |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

|Frensiz:                                                                                                                                                     |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

|18.Katar azami kütlesi                                                                                                                                       |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

|19.1.Römork bağlantı noktasında azami düşey yük                                                                                                              |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

|20.Motor imalatçısı                                                                                                                                          |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

|21.Motor kodu                                                                                                                                                |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

|22.Çalışma prensibi                                                                                                                                          |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

|22.1.Direkt püskürtme evet/hayır                                                                                                                             |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

|23.Silindirlerin sayı ve düzeni                                                                                                                              |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

|24.Motor hacmi                                                                                                                                               |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

|25.Yakıt                                                                                                                                                     |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

|26.Azami net güç                                                                                                                                             |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

|27.Kavrama (tipi)                                                                                                                                            |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

|28.   Vites kutusu (tipi)                                                                                                                                    |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

|29.   Vites kutusu tahvil oranları                                                                                                                           |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

|30.   Diferansiyel oranı                                                                                                                                     |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

|32.   Lastik ve tekerlekler                                                                                                                                  |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

|Ön:                                                                                                                                                          |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

|Arka:                                                                                                                                                        |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

|34.   Direksiyon, takviye tipi                                                                                                                               |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

|35.   Fren mekanizmasının kısa tarifi                                                                                                                        |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

|Servis Freni:                                                                                                                                                |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

|Park Freni:                                                                                                                                                  |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

|Egzoz Freni:                                                                                                                                                 |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

|37.   Gövde tipi                                                                                                                                             |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

|38.   Aracın rengi                                                                                                                                           |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

|41.   Kapıların sayısı ve düzeni                                                                                                                             |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

|42.1. Koltukların sayısı ve konumu                                                                                                                           |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

|43.1. Takılıysa çeki tertibatının onay işareti                                                                                                               |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

|44.   Azami hız                                                                                                                                              |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

|45.   Ses seviyesi                                                                                                                                           |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

|Dururken:                                                                                                                                                    |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

|Hareket halindeyken:                                                                                                                                         |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

|46.1.Egzoz emisyonu                                                                                                                                          |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

|CO                     NOx                  Partikül                                                                                                         |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

|HC                      HC+NOx                                                                                                                               |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

|46.2.CO2 emisyonu/yakıt tüketimi                                                                                                                             |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

|CO2                                                                                                                                                          |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

|Şehir içi şartlarda:                                                                                                                                         |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

|Şehir dışı şartlarda:                                                                                                                                        |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

|Birleşik:                                                                                                                                                    |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

|50. Notlar                                                                                                                                                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

|51. İstisnalar                                                                                                                                               |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

Sayfa: 245 © Copyright; TAM Bilgi İletişim A.Ş., -REGA Bilgi Bankasi-

Ek V/A3

MÜNFERİT ARAÇ UYGUNLUK BELGESİ

ÖRNEĞİ

T.C.

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI

SANAYİ GENEL  MÜDÜRLÜĞÜ

(veya Bakanlığın bu belgeyi vermek üzere yetkilendirdiği kurumun adı)

AİTM

MÜNFERİT ARAÇ UYGUNLUK BELGESİ

TAM/TAMAMLANMIŞ/TAMAMLANMAMIŞ (1)

ARAÇ TADİLATI/İTHALATI/İMALATI (1) İÇİN

Aşağıda özellikleri belirtilen yerli/ithal (1)  aracın Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmeliklere uygun olarak imal/tadil (1)

edilmiş  olduğunu beyan ederim.

Araç tadil edilmişse yapılan  tadilatın kısa tarifi:...................................................

Yetkili Mühendis                                                Tarih:

Yetki Belge No

Adı Soyadı

İmzası

Yaptığım/yaptırdığım kontroller ve ekte raporları yer alan deney sonuçlarına göre yerli /ithal/ ( )aracın ilgili yönetmeliklere

göre uygun imal/tadil (1) edilmiş olduğunu tespit ettim.

ONAYLAYAN KURUM

Tarih:

Sayı:

Aracın:

0.1. Markası

0.2. Tipi

Varyant

Versiyon

0.2.1.  Ticari adı

0.4.  Kategorisi

0.5. Temel aracın imalatçısının adı ve adresi

Aracı en  son imal/tadil (1) eden imalatçısının adı ve adresi

0.6. Zorunlu etiketlerin yerleri:

Araç tanıtım numarası:

Şasi üzerinde araç tanıtım numarasının yeri:

Ek: 1)Yapılan kontroller listesi

2) Alınan raporlar

+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

|   1. Dingil ve tekerlek sayısı                                                                                                                              |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

|   2. Tahrikli dingiller                                                                                                                                     |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

|   3. Dingil uzaklığı                                                                                                                                        |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

|   5. Dingil iz genişliği/genişlikleri                                                                                                                       |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

|                               Ön:                                                                                                                           |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

|                               Arka:                                                                                                                         |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

|   6.1. Uzunluk                                                                                                                                              |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

|   7.1. Genişlik                                                                                                                                             |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

|   8. Yükseklik                                                                                                                                              |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

|   11. Arka uzunluk                                                                                                                                          |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

|   12.1. Aracın üst yapılı ve yürür vaziyette kütlesi                                                                                                        |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

---------------------------

(1) Uygun olmayanı çiziniz.

Sayfa: 246 © Copyright; TAM Bilgi İletişim A.Ş., -REGA Bilgi Bankasi-

+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

|   12.2. Aracın kütlesi (sürücü, soğutma sıvısı, yağlar, yakıt hariç)                                                                                        |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

|   14.1. Teknik açıdan izin verilen azami yüklü kütle                                                                                                        |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

|   14.2. Bu kütlenin dingiller arasında dağılımı                                                                                                             |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

|                               Ön:                                                                                                                           |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

|                               Arka:                                                                                                                         |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

|   14.3. Her dingil üzerindeki teknik açıdan izin verilen azami kütle                                                                                        |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

|                               Ön:                                                                                                                           |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

|                               Arka:                                                                                                                         |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

|   16. İzin verilen azami tavan (portbagaj) yükü                                                                                                             |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

|   17. Römorkun azami kütlesi                                                                                                                                |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

|                               Frenli :                                                                                                                      |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

|                               Frensiz :                                                                                                                     |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

|   18. Katar azami kütlesi                                                                                                                                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

|   19.1. Römork bağlantı noktasında azami düşey yük                                                                                                          |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

|   20. Motor imalatçısı                                                                                                                                      |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

|   21. Motor kodu                                                                                                                                            |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

|   22. Çalışma prensibi                                                                                                                                      |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

|   22.1 .Direkt püskürtme evet/hayır                                                                                                                         |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

|   23. Silindirlerin sayı ve düzeni                                                                                                                          |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

|   24. Motor hacmi                                                                                                                                           |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

|   25. Yakıt                                                                                                                                                 |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

|   26. Azami net güç                                                                                                                                         |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

|   27. Kavrama (tipi)                                                                                                                                        |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

|   28. Vites kutusu (tipi)                                                                                                                                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

|   29. Vites kutusu tahvil oranları                                                                                                                          |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

|   30. Diferansiyel oranı                                                                                                                                    |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

|   32. Lastik ve tekerlekler                                                                                                                                 |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

|                               Ön:                                                                                                                           |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

|                               Arka:                                                                                                                         |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

|   34. Direksiyon, takviye tipi                                                                                                                              |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

|   35. Fren mekanizmasının kısa tarifi                                                                                                                       |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

|                               Servis Freni:                                                                                                                 |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

|                               Park Freni:                                                                                                                   |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

|                               Egzoz Freni:                                                                                                                  |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

|   37. Gövde tipi                                                                                                                                            |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

|   38. Aracın rengi                                                                                                                                          |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

|   41. Kapıların sayısı ve düzeni                                                                                                                            |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

|   42.1. Koltukların sayısı ve konumu                                                                                                                        |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

|   43.1. Takılıysa çeki tertibatının onay işareti                                                                                                            |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

|   44.  Azami hız                                                                                                                                            |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

|   45.  Ses seviyesi                                                                                                                                         |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

|                               Dururken:                                                                                                                     |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

|                               Hareket halindeyken:                                                                                                          |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

|   46.1. Egzoz emisyonu                                                                                                                                      |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

|   CO:...............  NOx:..........Partikül :...............                                                                                               |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

|   HC:...............  HC+NOx:.........                                                                                                                      |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

|   46.2. CO2 emisyonu/yakıt tüketimi                                                                                                                         |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

|   CO2:...............                                                                                                                                       |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

|                               Şehir içi şartlarda:...............                                                                                           |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

|                               Şehir dışı şartlarda:...............                                                                                          |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

|                               Birleşik:...............                                                                                                      |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

|   50. Notlar                                                                                                                                                |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

|   51- İstisnalar                                                                                                                                            |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

Sayfa: 247 © Copyright; TAM Bilgi İletişim A.Ş., -REGA Bilgi Bankasi-

Ek V/B

MOTOSİKLETLER VE MOPEDLER İÇİN

ÖRNEK TANITIM  BİLDİRİMİ (BİLGİ DOKÜMANI) (a)

Bu Yönetmelik ve ayrı yönetmeliklerdeki bütün bilgi dokümanları, sadece bu

toplam listedeki bilgilerden oluşmalı ve listenin numaralama sistemine sadık

kalmalıdır.

Kısım 1

Tip onayı verilecek araçlar veya tip onayı verilecek sistem, ayrı teknik

ünite veya aksamlarla ilgili aşağıdaki bilgiler üç kopya halinde hazırlanmalı

ve bir içindekiler listesi ile birlikte sunulmalıdır. Bütün çizimler yeterince

ayrıntılı olmalı ve uygun ölçekte A4 boyutunda veya bu boyutta katlanmış

şekilde sunulmalıdır. Fotoğraflar da aynı şekilde ayrıntılı olmalıdır.

Fonksiyonların mikro işlemciler tarafından kontrol edildiği durumlarda,

performansla ilgili uygun bilginin sağlanması gerekir. Bilgi dokümanında,

başvuruyu yapan tarafından verilen bir referans numarası taşımalıdır.

A- MOPEDLER, MOTOSIKLETLER, ÜÇ VE DÖRT TEKERLEKLI MOTOSIKLETLERLE

ILGILI ORTAK BILGILER

0- Genel

0.1- Markası:..............................................................................................................................................

0.2- Tip (muhtemel varyant ve versiyonu belirtiniz: Her bir varyant ve versiyon numaralardan ya da harfler ve

numaraların bileşiminden oluşan bir kodla tanımlanmalıdır):....................................................................................................

0.2.1- Ticari adı (varsa):.................................................................................................................................

0.3- Araç üzerinde belirtilmişse, araç tipinin tanımlanma şekli b):........................................................................................

0.3.1- Bu tanımlama vasıtalarının yeri:....................................................................................................................

0.4- Araç kategorisi c):...................................................................................................................................

0.5- İmalatçının adı ve adresi:............................................................................................................................

0.5.1- Montaj yerinin/yerlerinin adı/adları ve adresi/adresleri:...........................................................................................

0.6-. Varsa, imalatçı yetkili temsilcisinin adı ve adresi:.................................................................................................

0.7- Şasi üzerine iliştirilmesi yasal olarak zorunlu talimatların yeri ve iliştirme yöntemi:

0.7.1- Tipin "No." İle başlayan seri numaralandırılması:...................................................................................................

0.8- Aksamlar ve ayrı teknik üniteler için aksam tip onayı işaretinin konumu ve iliştirilme

yöntemi:.......................................................................................................................................................

1- Aracın genel düzeni

1.1- Tipik bir aracın fotoğrafları ve/veya çizimleri:......................................................................................................

1.2- Komple aracın boyutlarını gösteren çizim:.............................................................................................................

1.2.1- Dingil mesafesi:....................................................................................................................................

1.3- Dingil ve tekerleklerin sayısı (varsa kayış veya paletlerin sayısı):..................................................................................

1.4- Motorun konumu ve düzeni:.............................................................................................................................

1.5- Oturma yerlerinin sayısı:.............................................................................................................................

1.6- Trafik seyir yönü - sol veya sağ 1):..................................................................................................................

1.6.1- Araç karayolu trafiğinde sağda veya solda kullanılmak üzere donatılmıştır 1)

2- Kütleler (kg cinsinden) 2)

2.0- Yüksüz kütle d) i):...................................................................................................................................

2.1- Çalışır durumdaki aracın kütlesi i):..................................................................................................................

2.1.1 Bu kütlenin dingiller arasında dağılımı:.............................................................................................................

2.2- Çalışır durumundaki aracın sürücüsüyle birlikte kütlesi i):...........................................................................................

2.2.1- Bu kütlenin dingiller arasında dağılımı:............................................................................................................

2.3- İmalatçı tarafından belirtilen teknik olarak müsaade edilen azami kütle:..............................................................................

2.3.1- Bu kütlenin dingiller arasında dağılımı:............................................................................................................

2.3.2- Her bir dingil üzerinde teknik olarak müsaade edilen azami kütle:...................................................................................

2.4- İmalatçı tarafından beyan edilen teknik olarak müsaade edilen azami kütlede azami yokuşta çalışma

yeteneği:......................................................................................................................................................

2.5- Çekilebilecek azami kütle (varsa):....................................................................................................................

2.6- Katarın azami kütlesi:................................................................................................................................

3- Motor (*)

3.0- İmalatçı:.............................................................................................................................................

3.1- Markası:..............................................................................................................................................

3.1.1- Tipi (motor üzerinde belirtilmiş veya başka yollarla tanımlanmış):..................................................................................

3.1.2- Motor numarasının yeri (varsa): ....................................................................................................................

3.2- Kıvılcım veya sıkıştırma ateşlemeli motor 1):.........................................................................................................

Sayfa: 248 © Copyright; TAM Bilgi İletişim A.Ş., -REGA Bilgi Bankasi-

3.2.1- Motorun belirli özellikleri:

3.2.1.1- Çalışma çevrimi (dört veya iki zamanlı, kıvılcım veya sıkıştırma ateşlemeli) 1):..................................................................

3.2.1.2- Silindirlerin sayısı, düzeni ve ateşleme sırası:..................................................................................................

3.2.1.2.1- Çapı:.............................................mm f):

3.2.1.2.2- Strok boyu:....................................mm f):

3.2.1.3- Silindir hacmi:................................cm3 g)

3.2.1.4- Sıkıştırma oranı (2):...........................................................................................

3.2.1.5- Silindir kafası, piston (pistonlar), piston segmanları ve silindirlerin çizimi: ..................................................................

3.2.1.6- Rölanti devri (2):...............................d/d'de

3.2.1.7- Azami net gücü:.......................d/d'de...........................kW

3.2.1.8- Azami net torku: :.......................... ..d/d'de...........................Nm

3.2.2- Yakıt: dizel/benzin/karışım/LPG/diğer 1):...........................................................................................

3.2.3- Yakıt tankı...........................................................................................

3.2.3.1- Azami kapasitesi 2):...........................................................................................

3.2.3.2- Kullanılan malzeme belirtilerek tankın çizimi:...........................................................................................

3.2.3.3- Tankın araç üzerindeki yerini açıkça gösteren şema:...........................................................................................

3.2.3.4- Takılan yakıt tankının onay numarası:...........................................................................................

3.2.4- Yakıt beslemesi...........................................................................................

3.2.4.1- Karbüratör (karbüratörler) vasıtasıyla: Evet/hayır 1)...........................................................................................

3.2.4.1.1- Markası (markaları):...........................................................................................

3.2.4.1.2- Tipi (tipleri):...........................................................................................

3.2.4.1.3- Monte edilen sayısı:...........................................................................................

3.2.4.1.4- Aşağıda belirtilenlere ilişkin  ayarlar 2) ;...........................................................................................

3.2.4.1.4.1- Difüzörler:...........................................................................................

3.2.4.1.4.2- Haznenin şamandıra seviyesin:...........................................................................................

3.2.4.1.4.3- Şamandıra kütlesin:...........................................................................................

3.2.4.1.4.4- Şamandıra iğnesin...........................................................................................

veya

3.2.4.1.4.5- Hava akışının bir fonksiyonu olarak yakıt eğrisi ve bu eğriyi sağlamak için gerekli ayar......................................................

3.2.4.1.5- Soğuk çalıştırma sistemi: Manuel/otomatik 1)...........................................................................................

3.2.4.1.5.1- Çalışma prensipleri:...........................................................................................

3.2.4.2- Yakıt enjeksiyonu ile (sadece sıkıştırma ateşlemeli motorlar için): Evet/hayır 1).................................................................

3.2.4.2.1- Sistemin tanımı:...........................................................................................

3.2.4.2.2- Çalışma prensibi: doğrudan/dolaylı/türbülans odası enjeksiyonu 1)...............................................................................

3.2.4.2.3- Enjeksiyon pompasının...........................................................................................

ya

3.2.4.2.3.1- Markası (markaları):...........................................................................................

3.2.4.2.3.2- Tipi (tipleri):...........................................................................................

veya

3.2.4.2.3.3- ........................ d/d'de veya karakteristik şemada bir pompa dönüş devrinde strok veya çevrim (1)  başına..............................

.................. mm3 azami yakıt akış hızı 2):...........................................................................................

3.2.4.2.3.4- Enjeksiyon avansı 2):...........................................................................................

3.2.4.2.3.5- Enjeksiyon avansı eğrisi 2):...........................................................................................

3.2.4.2.3.6- Kalibrasyon işlemi: deney tezgahı/motor 1)...........................................................................................

3.2.4.2.4- Regülatörün

3.2.4.2.4.1- Tipi:...........................................................................................

3.2.4.2.4.2- Kesme noktası:...........................................................................................

3.2.4.2.4.2.1- Yük altındaki  kesme noktası: ........................d/d

3.2.4.2.4.2.2- Yüksüz durumda kesme noktası: ...................d/d

3.2.4.2.4.3- Rölanti devri: ..................................................d/d

3.2.4.2.5- Enjeksiyon boru tesisatının...........................................................................................

3.2.4.2.5.1- Uzunluğu: .......................................................mm

3.2.4.2.5.2- İç çapı: ............................................................mm

3.2.4.2.6- Enjektörün (enjektörlerin)...........................................................................................

ya

3.2.4.2.6.1- Markası (markaları):...........................................................................................

Veya

3.2.4.2.6.2- Tipi (tipleri):...........................................................................................

veya

3.2.4.2.6.3- Açma basıncı 2): ................................kPa veya karakteristik şeması 2): ................................

3.2.4.2.7- Soğuk çalıştırma sisteminin (varsa)...........................................................................................

ya

3.2.4.2.7- Markası (markaları):...........................................................................................

veya

3.2.4.2.7.2- Tipi (tipleri):...........................................................................................

veya

3.2.4.2.7.3- Tarifi:...........................................................................................

Sayfa: 249 © Copyright; TAM Bilgi İletişim A.Ş., -REGA Bilgi Bankasi-

3.2.4.2.8- İkincil çalıştırma tertibatının (varsa)

ya

3.2.4.2.8.1- Markası (markaları):..........................................................................................................................

veya

3.2.4.2.8.2- Tipi (tipleri):...............................................................................................................................

veya

3.2.4.2.8.3- Sistemin tarifi:..............................................................................................................................

3.2.4.3-

Yakıt enjeksiyonu ile (sadece kıvılcım ateşlemeli durumda): Evet/hayır 1)

ya

3.2.4.3.1- Sistemin tarifi:................................................................................................................................

3.2.4.3.2- Çalışma prensibi: Emme manifolduna enjeksiyon (tekli veya çoklu noktadan)1)/doğrudan enjeksiyon/diğer

(hangisi olduğunu belirtiniz):.................................................................................................................................

veya

3.2.4.3.2.1- Enjeksiyon pompasının markası (markaları):....................................................................................................

3.2.4.3.2.2- Enjeksiyon pompasının tipi (tipleri):.........................................................................................................

3.2.4.3.3- Enjektörlerin: açma basıncı 2): .............................................................................................................kPa

veya karakteristik şeması 2):..................................................................................................................................

3.2.4.3.4- Enjeksiyon avansı:..............................................................................................................................

3.2.4.3.5- Soğuk çalıştırma sistemini

3.2.4.3.5.1- Çalışma prensibi (prensipleri):...............................................................................................................

3.2.4.3.5.2- Çalıştırma/ayar sınırları 1) 2):..............................................................................................................

3.2.4.4- Yakıt pompası: Evet/hayır 1)

3.2.5- Elektrik donanımı

3.2.5.1- Anma gerilimi: ............................................V, pozitif/negatif toprak 1)

3.2.5.2- Dinamonun

3.2.5.2.1- Tipi:...........................................................................................................................................

3.2.5.2.2- Anma gücü: ....................................................................................................................................W

3.2.6- Ateşleme

3.2.6.1- Markası (markaları):..............................................................................................................................

3.2.6.2- Tipi (tipleri):...................................................................................................................................

3.2.6.3- Çalışma prensibi:.................................................................................................................................

3.2.6.4- Ateşleme avansı eğrisi veya çalıştırma ayar noktası 2):...........................................................................................

3.2.6.5- Statik zamanlama 2): ............................................................................................................. ÜÖN'dan önce

3.2.6.6- Noktalar arası boşluk 2): ..................................................................................................................mm

3.2.6-7 Aynı yerde kırılma açısı 2): .............................................................................................................derece

3.2.6.8- Radyo paraziti önleme sistemi:....................................................................................................................

3.2.6.8.1- Radyo paraziti önleme donanımının terminolojisi ve çizimi:......................................................................................

3.2.6.8.2- Anma DC direnç değerinin gösterimi ve dirençli ateşleme bağlantı teli varsa, metre başına anma direncinin

belirtilmesi:..................................................................................................................................................

3.2.7- Soğutma sistemi (sıvı/hava) 1)

3.2.7.1- Motor sıcaklık kumanda tertibatının anma ayarı:...................................................................................................

3.2.7.2- Sıvı soğutma

3.2.7.2.1- Sıvının cinsi:..................................................................................................................................

3.2.7.2.2- Devridaim pompası (pompaları): Evet/hayır 1)

3.2.7.3- Hava soğutma

3.2.7.3.1- Üfleyici: Evet/hayır 1)

3.2.8- Emme (indüksiyon)  sistemi

3.2.8.1- Aşırı doldurma: Evet/hayır 1)

3.2.8.1.1- Markası (markaları):............................................................................................................................

3.2.8.1.2-

Tipi (tipleri):............................................................................................................................................

3.2.8.1.3- Sistemin tarifi (örneğin, azami itme basıncı............................................................kPa, egzoz çıkışı (varsa)

3.2.8.2- İç soğutma: Var/yok 1)

3.2.8.3- Emme kanallarının ve aksesuarlarının (basınç odası, ısıtma cihazı, ilave hava girişleri vb.) tarifi ve

çizimleri:.....................................................................................................................................................

3.2.8.3.1- Emme manifoldunun tarifi (çizim ve/veya fotoğraflarla) :........................................................................................

3.2.8.3.2- Hava filtresinin çizimleri:.....................................................................................................................

veya

3.2.8.3.2.1- Markası (markaları):..........................................................................................................................

3.2.8.3.2.2- Tipi (tipleri):...............................................................................................................................

3.2.8.3.3- Giriş susturucusunun çizimleri:.................................................................................................................

veya

3.2.8.3.3.1- Markası (markaları):..........................................................................................................................

3.2.8.3.3.2- Tipi (tipleri):...............................................................................................................................

3.2.9- Egzoz sistemi

3.2.9.1- Komple egzoz sisteminin çizimi:...................................................................................................................

3.2.10- Giriş ve çıkış deliklerinin asgari kesiti:.........................................................................................................

3.2.11- Emme sistemi veya eş değer bilgiler

Sayfa: 250 © Copyright; TAM Bilgi İletişim A.Ş., -REGA Bilgi Bankasi-

3.2.11.1- Ölü noktalara göre azami supap açma yüksekliği, açma kapama açıları veya diğer muhtemel sistemlerin

ilgili ayarları:...........................................................................................................................................

3.2.11.2- Referans ve/veya ayar aralıkları 1):.............................................................................................................

3.2.12- Hava kirliliğine karşı alınan tedbirler

3.2.12.1- Karter gazı geri dönüşüm tertibatı, sadece dört zamanlı motorlar için (tarifi ve çizimleri)

3.2.12.2- Kirlenmeyi önleyici ilave cihazlar (varsa ve başka başlık altında gösterilmemişse):..............................................................

3.2.12.2.1- Tarifi ve çizimleri:...........................................................................................................................

3.2.13- Absorbsiyon sembol katsayısının yeri (sadece sıkıştırma ateşlemeli motorlar için):.................................................................

3.3- Elektrik güç motoru

3.3.1- Tipi (bobinli, uyarmalı):...........................................................................................................................

3.3.1.1- Azami sürekli anma gücü k):.....................................................................................................................kW

3.3.1.2- Çalışma gerilimi:................................................................................................................................V

3.3.2- Akü

3.3.2.1- Hücre sayısı:.....................................................................................................................................

3.3.2.2- Kütlesi:........................................................................................................................................kg

3.3.2.3- Kapasitesi:........................................................................................................................Ah (Amper/saat)

3.3.2.4- Yeri:.............................................................................................................................................

3.4- Diğer motorlar veya motor birleşimleri (bu motorların aksamları ile ilgili özel bilgiler) :...........................................................

3.5- İmalatçı tarafından müsaade edilen soğutma sistemi sıcaklıkları

3.5.1- Sıvı soğutma

3.5.1.1- Çıkıştaki azami sıcaklık:.......................................................................................................................øC

3.5.2- Hava soğutma

3.5.2.1- Referans noktası:.................................................................................................................................

3.5.2.2- Referans noktasındaki azami sıcaklık :..........................................................................................................øC

3.6- Yağlama sistemi

3.6.1- Sistemin tarifi:....................................................................................................................................

3.6.1.1- Yağ  deposunun yeri (varsa):......................................................................................................................

3.6.1.2- Besleme sistemi (pompalı/emme sistemine enjeksiyonlu/yakıtla karışarak vb.) 1):...................................................................

3.6.2- Yakıtla karışık yağ

3.6.2.1- Yüzdesi:..........................................................................................................................................

3.6.3- Yağ soğutucusu: evet/hayır 1).......................................................................................................................

3.6.3.1- Çizimi (çizimleri):...............................................................................................................................

veya

3.6.3.1.1- Markası (markaları):............................................................................................................................

3.6.3.1.2- Tipi (tipleri):.................................................................................................................................

4- Aktarma elemanları h)

4.1- Aktarma sisteminin şeması:............................................................................................................................

4.2- Tipi (mekanik, hidrolik, elektrikli vb.):.............................................................................................................

4.3- Debriyaj (tipi):......................................................................................................................................

4.4- Vites kutusu

4.4.1- Tipi: Otomatik/manuel 1)

4.4.2- Seçim yöntemi: Elle/ayakla 1)

4.5- Dişli oranları

+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+--------------+---------------------------------------+

|N                                                           |R1                  |R2                  |R3            |Rt                                     |

+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+--------------+---------------------------------------+

|Asgari sürekli olarak değişen                               |                    |                    |              |                                       |

|aktarma                                                     |                    |                    |              |                                       |

|1                                                           |                    |                    |              |                                       |

|2                                                           |                    |                    |              |                                       |

|3                                                           |                    |                    |              |                                       |

|...                                                         |                    |                    |              |                                       |

|Azami sürekli olarak değişen                                |                    |                    |              |                                       |

|aktarma                                                     |                    |                    |              |                                       |

|Geri vites                                                  |                    |                    |              |                                       |

+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+--------------+---------------------------------------+

N  = Dişli oranı

R1 = Birincil oran (motor hızının vites kutusu birincil şaftının dönüş hızına oranı).

R2 = İkincil oran (vites kutusu birincil mil dönüş hızının ikincil şaft dönüş hızına oranı).

R3 = Nihai sürüş oranı (vites kutusu çıkış mil dönüş hızının tahrikli  tekerleklerin dönüş hızına oranı).

Rt = Toplam oran

Sayfa: 251 © Copyright; TAM Bilgi İletişim A.Ş., -REGA Bilgi Bankasi-

4.5.1- Aktarmada kullanılan elektrikli ve/veya elektronik aksamların kısa tarifi:..........................................................................

4.6- Aracın azami hızı (km/h) ve bu hıza hangi viteste ulaşıldığı  (1):....................................................................................

4.7- Hız ölçer

4.7.1- Markası (markaları):................................................................................................................................

4.7.2- Tipi (tipleri):.....................................................................................................................................

4.7.3- Komple sistemin fotoğrafları ve/veya çizimleri

4.7.4- Göstergedeki hız aralığı:...........................................................................................................................

4.7.5- Hız ölçer mekanizmasının ölçme toleransı:...........................................................................................................

4.7.6- Hız ölçerin teknik sabitesi:........................................................................................................................

4.7.7- Sürüş mekanizmasının çalışma yöntemi ve tarifi:.....................................................................................................

4.7.8- Sürüş mekanizmasının toplam aktarma oranı:..........................................................................................................

5- Süspansiyon

5.1- Süspansiyon düzenine ilişkin çizim:...................................................................................................................

5.1.1- Süspansiyonda kullanılan elektrikli ve/veya elektronik aksamların kısa tarifi:

5.2- Lastikler (kategorisi, boyutları ve azami yükü) ve jantlar (standart tip):............................................................................

5.2.1- Anma yuvarlanma çevresi:............................................................................................................................

5.2.2- İmalatçı tarafından önerilen lastik basınçları: ............................................ kPa

5.2.3- Lastik/tekerlek kombinasyonu:.......................................................................................................................

5.2.4- Aracın  teorik  olarak  azami  tasarım hızı  ile  uyumlu asgari hız kategorisi sembolü:

5.2.5- Her bir lastiğin azami yükünde asgari yük kapasitesi endeksi:.......................................................................................

5.2.6- Araca uyumlu kullanım kategorileri:.................................................................................................................

6- Direksiyon

6.1- Direksiyon dişlisi ve kumandası

6.1.1- Dişli tipi:.........................................................................................................................................

6.1.2- Direksiyon sisteminde kullanılan elektrikli ve/veya elektronik aksamların kısa tarifi:

7- Fren

7.1- Fren tertibatının şeması:.............................................................................................................................

7.2- Ön ve arka frenler, diskli ve/veya tamburlu 1)

7.2.1- Markası (markaları):................................................................................................................................

7.2.2- Tipi (tipleri):.....................................................................................................................................

7.3- Fren sistemi kısımlarının çizimleri

7.3.1- Pabuçlar ve/veya yastıklar 1)

7.3.2- Balatalar ve/veya yastıklar (markasını, malzemenin kalitesini veya marka işaretini belirtiniz) (1):

7.3.3- Fren levyeleri ve/veya pedalları 1):................................................................................................................

7.3.4- Hidrolik depolar (varsa):...........................................................................................................................

7.4- Diğer tertibatlar (varsa), çizim ve tarifi:...........................................................................................................

7.5- Fren sisteminde kullanılan elektrikli ve/veya elektronik aksamların kısa tarifi:......................................................................

8- Aydınlatma ve ışıklı sinyal cihazları

8.1- Bütün cihazların listesi (sayısını, markasını (markalarını), modelini (modellerini), aksam tipi onayı

işaretini (işaretlerini), ön farlar uzun huzmesinin azami şiddetini, rengini, uygun ikaz cihazlarını belirtiniz):..............................................

8.2- Aydınlatma ve ışıklı sinyal cihazlarının yerini gösteren şema:........................................................................................

8.3- Tehlike ikaz lambaları (takılmışsa):..................................................................................................................

8.4- Özel araçlarla ilgili ilave şartlar:..................................................................................................................

8.5- Aydınlatma ve ışıklı sinyal sisteminde kullanılan elektrikli ve/veya elektronik aksamların kısa tarifi:

...........................................................................................................................................................

9- Donanım

9.1- Bağlantı aksamları (varsa)

9.1.1- Tipi: Kanca/halka/diğer (1)

9.1.2- Bağlantı aksamlarının konumunu  ve yapısını gösteren fotoğraf ve/veya çizimler:.....................................................................

9.2- Kumandaların, ikaz cihazlarının ve göstergelerin düzeni  ve tarifi:...................................................................................

9.2.1- Sembollerin, kumandaların, ikaz cihazlarının ve göstergelerin düzenini gösteren fotoğrafları ve/veya

çizimleri:.....................................................................................................................................................

9.3- Yasal olarak zorunlu yazılı uyarılar:.................................................................................................................

9.3.1- Yasal olarak  zorunlu  yazılı  uyarıların ve şasi numarasının yerini gösteren fotoğraf ve/veya çizimler:

...........................................................................................................................................................

9.3.2- Yasal uyarıların resmi  kısımlarını  gösterir  fotoğraf  ve/veya çizimler  (boyutlarını  da belirterek)

...........................................................................................................................................................

9.3.3- Şasi numarasının fotoğraf ve/veya çizimleri (boyutlarını da belirterek):............................................................................

9.4- İzinsiz  kullanıma karşı önleme cihazları:

Sayfa: 252 © Copyright; TAM Bilgi İletişim A.Ş., -REGA Bilgi Bankasi-

9.4.1- Kullanılan cihazın (cihazların) tipi

9.4.2- Kullanılan cihazın (cihazların) kısa tarifi (tarifleri) :...........................................................................................

9.5- Sesli ikaz cihazı (cihazları)

9.5.1- Kullanılan cihazın (cihazların) ve amacının kısa tarifi:............................................................................................

9.5.2- Markası (markaları):................................................................................................................................

9.5.3- Tipi (tipleri):.....................................................................................................................................

9.5.4- Tip onay  işareti:..................................................................................................................................

9.5.5- Aracın yapısı ile ilgili olarak sesli ikaz cihazının(cihazlarının) yerlerini gösteren çizimler:

9.5.6- Takma yöntemlerinin ayrıntıları, araç yapısına sesli ikaz cihazının (cihazlarının) takılacağı kısmını da

içerecek şekilde:..........................................................................................................................................

9.6- Arka tescil plakasının yeri (gerekli ise varyantını da gösteriniz; uygun bir şekilde kullanılabilecek

çizimler):.................................................................................................................................................

9.6.1- Düşeye göre düzlemin eğimi:.........................................................................................................................

B- SADECE İKİ TEKERLEKLİ MOPED VE MOTOSİKLETLERLE İLGİLİ BİLGİLER

1- Donanım

1.1- Geri görüş (dikiz) aynası (aynaları) (her bir geri görüş aynası için lütfen aşağıdaki bilgileri belirtiniz).

1.1.1- Markası:............................................................................................................................................

1.1.2- Aksam tip onay  işareti:............................................................................................................................

1.1.3- Varyant:............................................................................................................................................

1.1.4- Aracın yapısına  göre  geri görüş aynasının (aynalarının) yerini (yerlerini) gösteren çizim (çizimler):

1.1.5- Aracın geri görüş aynasının (aynalarının) takıldığı kısmı da içerecek şekilde takma tipi ile ilgili tam bilgi:

1.2- Park ayağı

1.2.1- Tipi: Merkezi ve/veya yanal 1)

1.2.2- Aracın yapısına göre park ayağının(ayaklarının) yerini gösteren çizim:  @@@@@@@

1.3- Motosiklet yolcu sepeti bağlantıları (varsa)

1.3.1- Konumu ve yapısı ile ilgili fotoğraflar ve/veya çizimler:...........................................................................................

1.4- Yolcu el tutamağı

1.4.1- Tipi: Kayış ve/veya kulp 1)

1.4.2- Yerini gösteren fotoğraflar ve/veya çizimler:.......................................................................................................

1.5- Pedal donanımlı mopedler için 97/24/AT Yönetmeliği, Kısım 3, Ek I, Madde 3.5 geçerliyse, emniyeti

sağlamak için alınmış önlemlerin tarifi:...................................................................................................................

1.6- 97/24/AT Yönetmeliği, Kısım 7'de belirtilen etiketin konumu ve tasarımı:        @@@@@@@

C- SADECE ÜÇ TEKERLEKLİ MOPEDLER, MOTOSİKLETLER VE DÖRT TEKERLEKLİ

MOTOSİKLETLERLE İLGİLİ BİLGİLER

1- Boyutlar ve kütleler (mm ve kg) (gerekirse çizimlere başvurunuz)

1.1- Karoserisiz şasi imalinde uyulacak boyutlar

1.1.1- Uzunluk:............................................................................................................................................

1.1.2- Genişlik:...........................................................................................................................................

1.1.3- Yüksüz yükseklik:...................................................................................................................................

1.1.4- Ön dingil çıkıntısı:................................................................................................................................

1.1.5- Arka dingil çıkıntısı:..............................................................................................................................

1.1.6- Karoserili araçlar için ağırlık merkezinin sınır konumu:............................................................................................

1.2- Kütleler d)

1.2.1- İmalatçı tarafından beyan edilen azami iş kapasitesi:...............................................................................................

2- Donanım

2.1- Karoseri

2.1.1- Karoserinn yapısı:.................................................................................................................................

2.1.2- İç kısımların genel boyutsal düzenlemesini gösteren çizim:..........................................................................................

2.1.3- Dış kısımların genel boyutsal düzenlemesini gösteren çizim:.........................................................................................

2.1.4- Malzemeler ve imalat yöntemleri:....................................................................................................................

2.1.5- Yolcu kapıları, kilitler ve menteşeler:.............................................................................................................

2.1.6- Kapıların konfigürasyonu, boyutları, azami açılma açısı ve açılış yönleri:..........................................................................

2.1.7- Kilit ve menteşelerin ve bunların kapı üzerindeki konumlarının çizimleri:...........................................................................

2.1.8- Kilit ve menteşelerin teknik tarifi:................................................................................................................

2.2- Ön cam (rüzgar siperi) ve diğer cam yüzeyler

2.2.1- Ön cam

2.2.1.1- Kullanılan malzemeler:............................................................................................................................

2.2.2- Diğer cam yüzeyler

2.2.2.1- Kullanılan malzemeler:............................................................................................................................

2.3- Ön cam sileceği (silecekleri)

2.3.1- Ayrıntılı teknik tarifi (fotoğraflar veya çizimlerle):..............................................................................................

Sayfa: 253 © Copyright; TAM Bilgi İletişim A.Ş., -REGA Bilgi Bankasi-

2.4- Rüzgar siperi yıkama suyu.............................................................................................................................

2.4.1- Ayrıntılı teknik tarifi (fotoğraflar veya çizimlerle):..............................................................................................

2.5- Buz ve buğu giderici..................................................................................................................................

2.5.1- Ayrıntılı teknik tarifi (fotoğraflar veya çizimlerle):..............................................................................................

2.6- Geri görüş aynası (aynaları) (her bir geri görüş aynası için aşağıdaki bilgileri belirtiniz)..........................................................

2.6.1- Markası:............................................................................................................................................

2.6.2- Tip onay  işareti:..................................................................................................................................

2.6.3- Varyantı:...........................................................................................................................................

2.6.4- Aracın yapısına  göre  geri görüş aynasının (aynalarının) yerini gösteren çizim (çizimler):.........................................................

2.6.5- Araç yapısının geri görüş aynasının (aynalarının) takılacağı kısmını da içerecek şekilde takma yöntemi ile

ilgili ayrıntılı bilgi:....................................................................................................................................

2.7- Oturma yerleri........................................................................................................................................

2.7.1- Sayısı:.............................................................................................................................................

2.7.2- Konumu:.............................................................................................................................................

2.7.3- R noktası koordinatları veya çizimi j)..............................................................................................................

2.7.3.1- Sürücü oturma yeri:...............................................................................................................................

2.7.3.2- Diğer oturma yerleri:.............................................................................................................................

2.7.4- Tasarlanan oturma yeri arkalığı eğimi...............................................................................................................

2.7.4.1- Sürücü oturma yerinin:............................................................................................................................

2.7.4.2- Diğer oturma yerlerinin:..........................................................................................................................

2.7.5- Oturma yeri ayar aralığı (varsa)....................................................................................................................

2.7.5.1- Sürücü oturma yerinin:............................................................................................................................

2.7.5.2 Diğer oturma yerlerinin:...........................................................................................................................

2.8- Yolcu bölümü ısıtma sistemi (varsa)...................................................................................................................

2.8.1- Isıtma sistemi motor soğutma sıvısı sıcaklığını kullanıyorsa, ısıtma sistemine göre araç tipinin özet tarifi:

...........................................................................................................................................................

2.8.2- Isıtma sistemi sıcaklık kaynağı olarak soğutma havasını veya egzoz gazlarını kullanıyorsa ısıtma sistemine

göre araç tipinin aşağıdakileri de içerecek şekilde ayrıntılı tarifi:..........................................................................................

2.8.2.1- Araç üzerinde konumunu da gösteren ısıtma sisteminin (ses sönümleme cihazlarının düzeninin) (ısı

değişim noktalarının konumu dahil)) genel çizimi:..............................................................................................................

2.8.2.2- Egzoz gazı ısısından faydalanan sistemlerde kullanılan eşanjörünün veya değişimin meydana geldiği

kısımların (motor soğutma havasının sağladığı ısıyı kullanan ısıtma sistemlerinde) komple çizimi:..............................................................

2.8.2.3- Eşanjörün veya ısı değişiminin meydana geldiği kısımların et kalınlığı, kullanılan malzemeler ve yüzey

karakteristikleri ile birlikte kısmi çizimi:...................................................................................................................

2.8.2.4- İmalat yöntemi ve fan gibi ısıtma sisteminin diğer ana aksamları ile ilgili teknik bilgileri hakkında

özellikler:....................................................................................................................................................

2.9- Emniyet kemerleri.....................................................................................................................................

2.9.1- Emniyet kemerlerinin sayısı ve konumu, bu tür donanımın takılabileceği oturma yerlerine atıf yaparak:...............................................

D/P Komple tip onay  işareti Varyant  (varsa)..............................................................................................................

Ön oturma yerleri

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Arka oturma yerleri

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Arka orta ve ön orta oturma yerleri

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Özel cihazlar (örn. oturma yeri yükseklik ayarı, önyükleme tertibatı vb.)

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

2.10- Bağlantılar

2.10.1- Bağlantıların sayısı ve yeri:......................................................................................................................

2.10.2- R noktası konumunu bir gösterimi ile birlikte bağlantıların gerçek, etkin yerini ve boyutlarını gösteren

karoseri fotoğrafları ve/veya çizimleri:.......................................................................................................................

D = Sürücü tarafı

P = Ön yolcu tarafı

2.10.3- Bağlantıların takıldığı araç yapısı kısımlarının ve bağlantıların çizimleri (kullanılan malzemenin yapısını

belirterek):...................................................................................................................................................

Sayfa: 254 © Copyright; TAM Bilgi İletişim A.Ş., -REGA Bilgi Bankasi-

2.10.4- Araç üzerindeki bağlantıların bağlanmasına izin verilmiş kemer *) tiplerinin kısa gösterimi:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------+

|Bağlantı yeri                                         |

+-------------+----------------------------------------+

|Aracın yapısı|Oturma yeri  yapısı                     |

Ön-----------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------+----------------------------------------+

+-                                    +-                                        |             |                                        |

|  alt bağlantılar                    | dış                                     |             |                                        |

Sayfa: 255 © Copyright; TAM Bilgi İletişim A.Ş., -REGA Bilgi Bankasi-

Sağ oturma         |  üst bağlantılar                    | iç                                      |             |                                        |

yeri               |                                     +--                                       |             |                                        |

+--                                                                             |             |                                        |

|             |                                        |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------+----------------------------------------+

+-                                    +-                                        |             |                                        |

|  alt bağlantılar                    | sağ                                     |             |                                        |

Sayfa: 256 © Copyright; TAM Bilgi İletişim A.Ş., -REGA Bilgi Bankasi-

Orta oturma        |  üst bağlantılar                    | sol                                     |             |                                        |

yeri               |                                     +--                                       |             |                                        |

+--                                                                             |             |                                        |

|             |                                        |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------+----------------------------------------+

+-                                    +-                                        |             |                                        |

sol oturma         |  alt bağlantılar                    | dış                                     |             |                                        |

yeri               <                                     <                                         |             |                                        |

|  üst bağlantılar                    | iç                                      |             |                                        |

|                                     +--                                       |             |                                        |

+--                                                                             |             |                                        |

|             |                                        |

Arka---------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------+----------------------------------------+

+-                                    +-                                        |             |                                        |

|  alt bağlantılar                    | dış                                     |             |                                        |

Sayfa: 257 © Copyright; TAM Bilgi İletişim A.Ş., -REGA Bilgi Bankasi-

sağ  oturma        |  üst bağlantılar                    | iç                                      |             |                                        |

yeri               |                                     +--                                       |             |                                        |

+--                                                                             |             |                                        |

|             |                                        |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------+----------------------------------------+

+-                                    +-                                        |             |                                        |

|  alt bağlantılar                    | sağ                                     |             |                                        |

Sayfa: 258 © Copyright; TAM Bilgi İletişim A.Ş., -REGA Bilgi Bankasi-

Orta oturma        |  üst bağlantılar                    | sol                                     |             |                                        |

yeri               |                                     +--                                       |             |                                        |

+--                                                                             |             |                                        |

|             |                                        |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------+----------------------------------------+

+-                                    +-                                        |             |                                        |

sol oturma         |  alt bağlantılar                    | dış                                     |             |                                        |

yeri               <                                     <                                         |             |                                        |

|  üst bağlantılar                    | iç                                      |             |                                        |

|                                     +--                                       |             |                                        |

+--                                                                             |             |                                        |

|             |                                        |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------+----------------------------------------+

+-                                    +-                                        |             |                                        |

|  alt bağlantılar                    | dış                                     |             |                                        |

Sayfa: 259 © Copyright; TAM Bilgi İletişim A.Ş., -REGA Bilgi Bankasi-

sağ  oturma        |  üst bağlantılar                    | iç                                      |             |                                        |

yeri               |                                     +--                                       |             |                                        |

+--                                                                             |             |                                        |

|             |                                        |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------+----------------------------------------+

*) 'A': Üç nokta kemerler için

'B': Karın altı kemeri için

'S':Özel tip kemerler için (bu durumda, inceleme altındaki tiplerin yapısı ile ilgili bilgiler

verilmelidir.)

'Ar', 'Br', veya 'Sr': Atalet makaralı bir kemer için

'Are', Bre' ve 'Sre': En az bir bağlantısında atalet makarası ve enerji sönümlemesi

bulunan bir kemer için

--------------------------------------------------------------------------

2.10.5- Bir bağlantısı koltuk arkalığına yapılmış veya enerji absorbe eden düzenek donanımlı özel tip kemerin

tanımı............................................................................................................................................

Dipnotlar:

1) Uygun olmayanı çiziniz.

2) Toleransı (toleransları) belirtiniz.

a) Bir tertibat aksam tip onaylı ise, tarifi yerine o tip onayına atıf

yapılabilir. Aynı şekilde, belgeye eklenmiş bir aksamın yapısı diyagramlardan

veya çizimlerden net olarak anlaşılıyorsa, açıklamaya gerek yoktur. Fotoğraf

veya çizim eklenmesi gerektiğinde her bir başlık için karşılık gelen Eklerin

numarasını belirtiniz.

Sayfa: 260 © Copyright; TAM Bilgi İletişim A.Ş., -REGA Bilgi Bankasi-

b) Kullanıldığında, tanıtım vasıtaları sadece araçlar, ayrı teknik

üniteler veya aksam tip onay  ile ilgili ayrı yönetmeliğin kapsamına giren

aksamlar üzerinde görülebilir.

Tip tanıtım yöntemi bu bilgi dokümanında atıf yapılan araç/ayrı teknik

ünite/aksamın tiplerinin tarifi ile ilgili olmayan karakterler içerirse, bu

karakterler bilgi dokümanı üzerinde ? ile değiştirilir. (örn. ABC??123??).

c) Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde (2002/24/EC: Madde 1'de) atıf

yapıldığı şekilde aşağıdaki kategorilere göre sınıflandırma

- İki tekerlekli moped (L1e)

- Üç tekerlekli moped (L2e)

- Motosiklet (L3e)

- Yan yolcu sepetli motosikletler (L4e)

- Üç tekerlekli motosikletler (L5e)

- Hafif dört tekerlekliler (L6e)

-  4 üncü maddenin (A) bendinin (c) alt bendinde (2002/24/EC: Madde 1,

Paragraf 3 (b)'de) atıf yapıldığı gibi, hafif dört tekerleklilerin dışındaki

dört tekerlekliler (L7e)

d) 1.Yüksüz kütle: Normal kullanıma hazır ve aşağıdaki şekilde donatılmış

aracın kütlesi:

- Sadece düşünülen normal kullanım için gerekli ilave donanım,

- İmalatçı tarafından sağlanan aydınlatma ve ışıklı sinyal cihazları da

dahil komple elektrik donanımı,

- Aracın yüksüz kütlenin ölçüldüğü yasalarca gerekli kılınan alet ve

cihazlar,

- Aracın bütün kısımlarının uygun bir şekilde çalışmasını temin edecek

uygun miktarda sıvılar,

NB: Yakıt ve yakıt/yağ karışımı ölçüme dahil değildir, ancak akü asidi,

hidrolik sıvı, soğutma sıvısı ve motor yağı gibi bileşikler dahil edilmelidir.

2. Hareket halindeki kütle: Aşağıda belirtilen aksamların kütlelerinin

ilave edildiği yüksüz kütle:

- Yakıt: Yakıt tankı imalatçı tarafından belirtilen kapasitesinin en az

%90'ı oranında dolu iken,

- Normal çalışma için gerekli olanlara ilave olarak imalatçı tarafından

normal olarak sağlanan ilave donanım

(alet çantası, bagaj taşıyıcı, rüzgar koruyucu, koruyucu teçhizat vb.).

NB: Yakıt/yağ karışımı ile çalışan bir araç durumunda:

(a) Yakıt ile yağ önceden karıştırılmışsa, 'yakıt' sözcüğü yakıt ile yağın

bu tip bir ön karışımı anlamında değerlendirilmelidir,

(b) Yakıt ile yağ ayrı konuluyorsa, 'yakıt' sözcüğü sadece benzin

anlamında değerlendirilmelidir. Bu durumda, yağ yüksüz kütle ölçümüne zaten

dahil edilmiştir.

3. Teknik olarak müsaade edilen azami kütle: Malzemelerin mukavemeti,

lastiklerin yükleme kapasitesi gibi faktörleri de dikkate alarak, belirli

çalışma şartları için imalatçı tarafından hesaplanan kütle.

4. İmalatçı tarafından beyan edilen azami taşıma kapasitesi: 2. Bölümde

tanımlanan sürücülü kütlenin, 3. Bölümde tarif edilen kütleden çıkarılmasıyla

elde edilen yük.

5. Sürücü kütlesi ortalama 75 kg olarak alınmıştır.

e) Geleneksel olmayan motor ve sistemler takıldığında, bu madde başlığı

altında atıf yapılana eş değer bilgi imalatçı tarafından sağlanmalıdır.

f) Bu rakam bir milimetrenin onda birine en yakın rakam olmalıdır.

g) Bu değer (pi)= 3.1416 ile hesaplanarak en yakın cm3 değerine

yuvarlatılmalıdır.

h) İstenen bilgi muhtemel bir varyant için sağlanmalıdır.

i) 4 üncü maddenin (A) bendinde (2002/24/EC: Madde 1(3)'te) belirtilen

sınır değerler aşılmamak kaydıyla, %5 toleransa izin verilir.

j) 'R noktası' veya 'oturma yeri referans noktası' imalatçı tarafından

beyan edilen ve aşağıdaki şekilde belirtilen referans noktası anlamındadır:

- Aracın yapısına göre özel koordinatlara sahip,

- En düşük normal sürüş kullanma konumunda ve sağlanan her oturma yeri

için araç imalatçı tarafından belirtilen en geri konumda kalça/baldırların

dönüş noktasının (H noktası) teorik konumuna karşılık gelir.

Sayfa: 261 © Copyright; TAM Bilgi İletişim A.Ş., -REGA Bilgi Bankasi-

- 'H noktası', 'üç boyutlu referans sistemi' veya 'H noktası' nın

belirleme işlemleri ile tayin edilemeyen ön oturma yerleri dışındaki her bir

oturma yeri için, yetkili kuruluşlarca istenildiği takdirde, referans olarak

alınabilecek referans noktası anlamındadır.

k) İlgili yönetmelik yürürlüğe girene kadar, bu rakam Uluslararası

Standart CEI/IEC 60034-1 (10.2, 1998-08)'e göre belirtilmelidir.

Kısım 2

Ayrı yönetmelik onay numaraları

Aşağıdaki bilgiler, mevcut sistem, ayrı teknik ünite veya aksam onayları

bakımından tip onayı verilecek araç üzerinde sağlanmalıdır *).

+----------+-------------------+------------------------------------------------------------------+----------+------------------------+-----------------------+

|Başlık No.|Ayrı yönetmelik No |Konu                                                              |Onay No 1)|Kapsam genişletme tarihi|Kapsanan varyantlar ve |

|          |                   |                                                                  |          |                        |versiyonlar            |

+----------+-------------------+------------------------------------------------------------------+----------+------------------------+-----------------------+

|18        |95/1/AT            |Motorun azami torku ve azami net gücü                             |          |                        |                       |

+----------+-------------------+------------------------------------------------------------------+----------+------------------------+-----------------------+

|19        |97/24/AT (K 7)     |Moped ve motosikletler için kurcalamaya karşı tedbirler           |          |                        |                       |

+----------+-------------------+------------------------------------------------------------------+----------+------------------------+-----------------------+

|20        |97/24/AT (K 6)     |Yakıt tankı                                                       |          |                        |                       |

+----------+-------------------+------------------------------------------------------------------+----------+------------------------+-----------------------+

|25        |95/1/AT            |Aracın azami tasarım hızı                                         |          |                        |                       |

+----------+-------------------+------------------------------------------------------------------+----------+------------------------+-----------------------+

|26        |93/93/AT           |Kütleler ve boyutlar                                              |          |                        |                       |

+----------+-------------------+------------------------------------------------------------------+----------+------------------------+-----------------------+

|27        |97/24/AT (K10)     |Römork bağlantı tertibatları                                      |          |                        |                       |

+----------+-------------------+------------------------------------------------------------------+----------+------------------------+-----------------------+

|28        |97/24/AT (K5)      |Hava kirliliğine karşı tedbirler                                  |          |                        |                       |

+----------+-------------------+------------------------------------------------------------------+----------+------------------------+-----------------------+

|29        |97/24/AT (K1)      |Lastikler                                                         |          |                        |                       |

+----------+-------------------+------------------------------------------------------------------+----------+------------------------+-----------------------+

|31        |93/14/AT           |Fren sistemi                                                      |          |                        |                       |

+----------+-------------------+------------------------------------------------------------------+----------+------------------------+-----------------------+

|32        |93/92/AT           |Aydınlatma ve ışıklı sinyal cihazlarının araç üzerine takılması   |          |                        |                       |

+----------+-------------------+------------------------------------------------------------------+----------+------------------------+-----------------------+

|33        |97/24/AT (K2)      |Aydınlatma ve ışıklı sinyal cihazları                             |          |                        |                       |

+----------+-------------------+------------------------------------------------------------------+----------+------------------------+-----------------------+

|34        |93/30/AT           |Sesli ikaz cihazları                                              |          |                        |                       |

+----------+-------------------+------------------------------------------------------------------+----------+------------------------+-----------------------+

|35        |93/94/AT           |Arka tescil plakasının takılma konumu                             |          |                        |                       |

+----------+-------------------+------------------------------------------------------------------+----------+------------------------+-----------------------+

|36        |97/24/AT (K8)      |Elektromanyetik uyumluluk                                         |          |                        |                       |

+----------+-------------------+------------------------------------------------------------------+----------+------------------------+-----------------------+

|37        |97/24/AT (K9)      |Ses seviyesi ve egzoz sistemi                                     |          |                        |                       |

+----------+-------------------+------------------------------------------------------------------+----------+------------------------+-----------------------+

|38        |97/24/AT (K4)      |Geri görüş (dikiz) aynaları                                       |          |                        |                       |

+----------+-------------------+------------------------------------------------------------------+----------+------------------------+-----------------------+

|39        |97/24/AT (K3)      |Dış aydınlatmalar                                                 |          |                        |                       |

+----------+-------------------+------------------------------------------------------------------+----------+------------------------+-----------------------+

|40        |93/31/AT           |Park ayağı (üç veya daha fazla tekerlekli olan araçlar hariç)     |          |                        |                       |

+----------+-------------------+------------------------------------------------------------------+----------+------------------------+-----------------------+

|41        |93/33/AT           |Aracın izinsiz kullanımını önleyecek cihazlar                     |          |                        |                       |

+----------+-------------------+------------------------------------------------------------------+----------+------------------------+-----------------------+

|42        |97/24/AT (K12)     |Pencereler, ön cam silecekleri, ön cam yıkayıcılar vb.            |          |                        |                       |

+----------+-------------------+------------------------------------------------------------------+----------+------------------------+-----------------------+

|43        |93/32/AT           |İki tekerlekli araçlar için yolcu el tutamağı                     |          |                        |                       |

+----------+-------------------+------------------------------------------------------------------+----------+------------------------+-----------------------+

|44        |97/24/AT (K11)     |Emniyet kemerleri ve emniyet kemeri bağlantı noktaları            |          |                        |                       |

+----------+-------------------+------------------------------------------------------------------+----------+------------------------+-----------------------+

|45        |2000/7/AT          |Hız ölçer 46 93/29/AT Kumanda, ikaz ve göstergelerin tanımları    |          |                        |                       |

+----------+-------------------+------------------------------------------------------------------+----------+------------------------+-----------------------+

|47        |93/34/AT           |Zorunlu işaretlemeler                                             |          |                        |                       |

+----------+-------------------+------------------------------------------------------------------+----------+------------------------+-----------------------+

1) Ek V'te örnekler verilmiştir.

*) Komple araç tip onayının verilmesi için yapılan inceleme veya deneyde

kapsanacak olan sistem, ayrı teknik ünite veya aksamlar için bilgiye gerek

yoktur.

Not- Başlık numaraları Ek I'e uygun olarak sıralanmıştır (istenilen

şartlar listesi).

Sayfa: 262 © Copyright; TAM Bilgi İletişim A.Ş., -REGA Bilgi Bankasi-

Ek  V/C

TARIM VEYA ORMAN TRAKTÖRLERİ

ÖRNEK TANITIM BİLDİRİMİ  (BİLGİ  DOKÜMANI)

(Yönetmelikte ve ayrı Yönetmeliklerde belirtilen bilgi dokümanlarının

hepsi sadece bu ayrıntılı listedeki özetleri içermeli ve diğerlerinden farklı

olarak kendi numaralandırma sistemini kullanmalıdır.)

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

|Aşağıdaki doküman, uygulanabilirse üç kopya olarak sağlanmalı ve içindekiler listesini içermelidir. İhtiyaç duyulan                      |

|herhangi bir çizim, A4 formatında veya bu formata katlanmış olarak uygun bir ölçekte ve yeterli ayrıntı ile sağlanmalıdır.               |

|Varsa, fotoğraflar yeterli ayrıntıyı göstermelidir.                                                                                      |

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

ÖRNEK A

Ayrıntılı liste

Örnek A, ayrı bir Yönetmeliğe uygun olarak yayınlanan bir tip onay belgesinin veya aksam tip onay belgesinin yokluğunda

kullanılmalıdır.

0-       GENEL

0.1-   Marka(lar) (imalatçısı tarafından kaydettirilen ticari işareti): ...................................................................................

0.2-   Tip (herhangi bir varyant veya versiyon belirtilir): ...............................................................................................

0.2.1- Ticari isim(ler) (uygunsa): ........................................................................................................................

0.3-   Traktör üzerine işaretlenmişse, tipin belirtilme şekli: ............................................................................................

0.3.1- İmalatçının plakası (takılma yeri ve yöntemi): .....................................................................................................

0.3.2- Şasi tanıtım numarası (yeri): ......................................................................................................................

0.4-   Traktörün kategorisi(4):  ..........................................................................................................................

0.5-   İmalatçının adı ve adresi: .........................................................................................................................

0.6-   Resmi plakaların takılma yöntem ve yeri ile yazı muhteviyatı (fotoğraflar veya çizimler): ..........................................................

0.7-   Sistemler, elemanlar ve ayrı teknik üniteler üzerindeki AT tip onay işaretlerinin yeri ve bunun takılma yöntemi:.

0.8-   Montaj fabrikasının(larının) adı(ları) ve adresi(leri): ............................................................................................

1-     TRAKTÖRÜN GENEL YAPIM KARAKTERİSTİKLERİ

(temsil eden taşıtın 3/4 ön ve 3/4 arka fotoğraflarını veya çizimlerini ve komple traktörün boyutlandırılmış bir

çizimini  ekleyiniz)

1.1-   Dingil ve tekerleklerin sayısı: ....................................................................................................................

1.1.1- İkiz tekerlekli dingillerin sayı ve konumu (varsa): ................................................................................................

1.1.2- Yönlendirilen dingillerin sayısı: ..................................................................................................................

1.1.3- .Tahrikli dingiller  (sayısı, konumu, bağlantısı): .................................................................................................

1.1.4- Fren dingilleri (sayısı, konumu): ..................................................................................................................

1.2.   Motorun konumu ve yerleştirilmesi: .................................................................................................................

1.3-   Yönlendirilen tekerleğin konumu: sağ/sol/merkez (1)

1.4-   Geri dönebilen sürüş konumu: evet/hayır (1)

1.5-   Şasi: omurga/yan elemanları ile birlikte şasi/mafsallı şasi/diğerleri(1)

1.6-   Sağdan/soldan (1) sürüş için tasarımlanmış traktör:

2-     KÜTLE VE BOYUTLAR (5) (kg ve mm olarak)

(Uygulanabildiğinde çizimlere başvurunuz)

2.1-   Yüksüz kütle(ler)

2.1.1- Çalışır durumdaki traktörnin yüksüz durumdaki kütlesi(leri) (15) (çeşitli ayrı Yönetmelikler için referans noktası

olarak hizmet eden) (isteğe bağlı aksesuarlar hariç, fakat soğutucu, yağlar, yakıt, avadanlıklar ve sürücü dahil

devrilmeyi önleyici yapıyı içeren) (6):

- En büyük: ...............................................................................................................................................

- En küçük: ...............................................................................................................................................

2.1.1.1-Belirtilen kütlenin(lerin)  dingiller arasında dağılımı:: .........................................................................................

2.2-    İmalatçı tarafından belirtilen en büyük kütle(ler):: ..............................................................................................

2.2.1-  .Lastik özelliğine göre traktörnin en büyük yüklü kütlesi(leri):: .................................................................................

2.2.2-  Belirtilen kütlenin(lerin)  dingiller arasında dağılımı:: .........................................................................................

2.2.3-  Belirtilen kütlenin(lerin) dingiller arasındaki dağılımındaki sınırlar (ön ve arka dingilde yüzde olarak en küçük

sınırları belirtiniz)

2.2.3.1-Kütle(ler) ve lastik(ler):

Sayfa: 263 © Copyright; TAM Bilgi İletişim A.Ş., -REGA Bilgi Bankasi-

+------------------------------+---------------------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------------------+

|Dingil No                     |Lastikler                              |Yük kapasitesi         |Her dingildeki         |Bağlantı noktasında                   |

|                              |(boyutlar)                             |                       |teknik olarak          |müsaade edilen en                     |

|                              |                                       |                       |müsaade edilen en      |büyük düşey yük (*)                   |

|                              |                                       |                       |büyük kütle            |                                      |

+------------------------------+---------------------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------------------+

|                              |                                       |                       |                       |                                      |

+------------------------------+---------------------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------------------+

|                              |                                       |                       |                       |                                      |

+------------------------------+---------------------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------------------+

|                              |                                       |                       |                       |                                      |

+------------------------------+---------------------------------------+-----------------------+-----------------------+--------------------------------------+

|(*) Statik şartlar altında bağlantının referans merkezine iletilen yük.                                                                                      |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

2.2.4- En büyük yük (15):..................................................................................................................................

2.3-   Dengeleme kütleleri (toplam ağırlık, malzeme, parça sayısı):........................................................................................

2.3.1- Belirtilen kütlenin(lerin)  dingiller arasında dağılımı:............................................................................................

2.4-   Teknik olarak izin verilen çekilebilir kütle(ler):..................................................................................................

2.4.1- Frenlersiz çekilebilir kütle:.......................................................................................................................

2.4.2- Bağımsız olarak frenli çekilebilir kütle:...........................................................................................................

2.4.3- Atalet frenli çekilebilir kütle:....................................................................................................................

2.4.4- Hidrolik veya pnömatik frenleme ile donatıldığında çekilebilir kütle: @@@@@@@@

2.4.5- Römork frenlemenin her yapısı için traktör-römork birleşiminin teknik olarak müsaade

edilen toplam kütlesi(leri):...................................................................................................................................

2.4.6- Bağlantı noktasının konumu:

2.4.6.1- Yerden yükseklik:

2.4.6.1.1- En büyük:.......................................................................................................................................

2.4.6.1.2- En küçük:.......................................................................................................................................

2.4.6.2- Arka dingili ekseninden geçen düşey düzlemden mesafe:.............................................................................................

2.5- Dingil mesafesi (7):..................................................................................................................................

2.6- Her bir dingilin en fazla ve en az iz genişliği (normal olarak takılmış tek veya ikiz tekerleklerin simetri

düzlemleri arasından ölçülen) (İmalatçı tarafından belirtilmelidir)(8):

2.7- Bağlantı ünitesini de içerecek şekilde traktörnin toplam boyutları

2.7.1- Yolda kullanım uzunluğu(9):

- En büyük:................................................................................................................................................

- En küçük:................................................................................................................................................

2.7.2-  Yolda kullanım genişliği(10):

- En büyük:................................................................................................................................................

- En küçük:................................................................................................................................................

2.7.3-  Yolda kullanım yüksekliği(11):

- En büyük:................................................................................................................................................

- En küçük:................................................................................................................................................

2.7.4-  Ön dingil çıkıntısı(11):

- En büyük:................................................................................................................................................

- En küçük:................................................................................................................................................

2.7.5-  Arka dingil çıkıntısı(11):

- En büyük:................................................................................................................................................

- En küçük:................................................................................................................................................

2.7.6-  Yolda kullanım yüksekliği(11):

- En büyük:................................................................................................................................................

- En küçük:................................................................................................................................................

3- MOTOR

3.1- Kısım 1-Genel

3.1.1-  Ana motor/motor tipi (1)(20)

İmalatçının kayıtlı ticari markası(ları):..................................................................................................................

3.1.2-  Ana motor ve (varsa) motor ya da motorlar ailesinin tipi ve ticari açıklaması(1):..................................................................

3.1.3-  Motor ya da motorlar üzerine işaretlenmişse, tipin belirtilme şekli ve takılma yöntemi:

3.1.3.1- Motor tipi belirtme karakterlerinin  yeri, belirtilme şekli ve takılma yöntemi:...................................................................

3.1.3.2- Aktif onay numarasının yeri ve takılma şekli:.....................................................................................................

3.1.4- İmalatçının adı ve adresi:..........................................................................................................................

3.1.5- Montaj fabrikalarının adresleri:....................................................................................................................

3.1.6- Çalışma prensibi:

- kıvılcım/sıkıştırma ateşlemeli (1)

- direkt/indirekt püskürtme (1)

- iki/dört stroklu (1)

3.1.7-  Yakıt:

dizel/benzin/LPG/diğer (1)

3.2- Kısım 2-Motor tipi

Motor tipinin temel karakteristikleri

3.2.1-  Sıkıştırma ateşlemeli motorun tarifi

Sayfa: 264 © Copyright; TAM Bilgi İletişim A.Ş., -REGA Bilgi Bankasi-

3.2.1.1- İmalatçı: ........................................................................................................................................

3.2.1.2- İmalatçı tarafından takılan motor tipi:...........................................................................................................

3.2.1.3- Çalışma prensibi: dört/iki strok (1)

3.2.1.4- Delik:..........................................................................................................................................mm

3.2.1.5- Strok:..........................................................................................................................................mm

3.2.1.6- Silindirlerin sayısı ve yerleşimi:................................................................................................................

3.2.1.7- Motor hacmi:...................................................................................................................................cm3

3.2.1.8- Motor devri:.................................................................................................................................mim-1

3.2.1.9- En büyük tork:...............................................................................................................................mim-1

3.2.1.10- Sıkıştırma oranı (2):............................................................................................................................

3.2.1.11- Yanma sistemi:...................................................................................................................................

3.2.1.12- Yanma odasının ve piston kafasının çizim(leri)...................................................................................................

3.2.1.13- Emme ve egzost borularının en küçük kesiti:......................................................................................................

3.2.1.14- Soğutma sistemi

3.2.1.14.1- Sıvı

3.2.1.14.1.1  Sıvının tipi:................................................................................................................................

3.2.1.14.1.2- Devirdaim pompası(ları): var/yok (1)

3.2.1.14.1.3- Karakteristikleri veya markası(ları) ve tipi(leri) (varsa): .................................................................................

3.2.1.14.1.4- Tahrik oranı/ları (varsa): ..................................................................................................................

3.2.1.14.1- Hava

3.2.1.14.1.1- Üfleyici: var/yok (1)

3.2.1.14.1.2- Karakteristikleri veya markası(ları) ve tipi(leri) (varsa): .................................................................................

3.2.1.14.1.3- Tahrik oranı/ları (varsa): ..................................................................................................................

3.2.1.15- İmalatçı tarafından belirtilen sıcaklık:

3.2.1.15.1- Sıvı soğutma: en yüksek çıkış sıcaklığı: .....................................................................................................k

3.2.1.15.2- Hava soğutma: referans noktası: ...............................................................................................................

Referans noktasındaki en yüksek sıcaklık: ................................................................................................................k

3.2.1.15.3- Giriş ara soğutucunun çıkış noktasındaki en yüksek besleme sıcaklığı: ........................................................................k

3.2.1.15.4- Egzost manifoldunun çıkış flanşlarına bitişik egzost borularında egzost gazlarının en

yüksek sıcaklığı: ........................................................................................................................................k

3.2.1.15.5- Yağın sıcaklığı: en düşük: ....... K, en yüksek ............  K

3.2.1.16- Aşırı doldurucu: var/yok (1)

3.2.1.16.1- Markası: ......................................................................................................................................

3.2.1.16.2- Tipi: .........................................................................................................................................

3.2.1.16.3- Sistemin tarifi (örneğin en yüksek basınç, tahliye valfi, varsa): .............................................................................

3.2.1.16.4- Ara soğutucu: var/yok (1)

3.2.1.17- Emme sistemi: beyan edilen motor hızında ve tam motor yükünde en yüksek müsaade

edilen giriş basıncı düşümü: ..........................................................................................................................kpa

3.2.1.18- Egzost sistemi: beyan edilen motor hızında ve tam motor yükünde en yüksek müsaade

edilen arka basınç: ...................................................................................................................................kpa

3.2.2- İlave kirlenmeyi önleyici tertibatlar (varsa ve başka bir başlık altında değilse):

Tarifi ve/veya diyagramları: ..............................................................................................................................

3.2.3- Yakıt besleme

3.2.3.1- Besleme pompası

Basınç (2) veya karakteristik diyagramı: ..................................................................................................................

3.2.3.2- Enjeksiyon sistemi

3.2.3.2.1- Pompa

3.2.3.2.1.1- Marka(lar): ..................................................................................................................................

3.2.3.2.1.2- Tip(ler): ....................................................................................................................................

3.2.3.2.1.3- .... min-1 (beyan edilen) ve ..... min-1 (en büyük tork)un beyan edilen pompa hızında

her püskürtmede veya her çevrimde sırasıyla dağıtım .....mm3 (2) veya diyagram.

Kullanılan yöntemi belirtiniz: motor üzerinde/deney tezgahı üzerinde (1)

3.2.3.2.1.4- Püskürtme avansı

3.2.3.2.1.4.1- Püskürtme avans eğrisi (2): ................................................................................................................

3.2.3.2.1.4.2- Zamanlama (2): .............................................................................................................................

3.2.3.2.2- Enjeksiyon boruları

3.2.3.2.2.1- Uzunluk(lar):...............................................................................................................................mm

3.2.3.2.2.2- İç çap: ....................................................................................................................................mm

3.2.3.2.3- Enjektör(ler)

3.2.3.2.3.1- Marka(lar): ..................................................................................................................................

3.2.32.3.2- Tip(ler) ......................................................................................................................................

3.2.3.2.3.3- Başlangıç basıncı (2) veya diyagram (1): .....................................................................................................

3.2.3.2.4- Düzenleyici

3.2.3.2.4.1- Marka(lar): ..................................................................................................................................

3.2.3.2.4.2- Tip(ler): ....................................................................................................................................

3.2.3.2.4.3- Tam yük altında keme başlangıç hızı(2): ..................................................................................................mm-1

3.2.3.2.4.4- En yüksek yüksüz hız (2): ................................................................................................................mm-1

3.2.3.2.4.5- Rölanti hızı (2): ........................................................................................................................mm-1

Sayfa: 265 © Copyright; TAM Bilgi İletişim A.Ş., -REGA Bilgi Bankasi-

3.2.3.3- Soğuk çalıştırma sistemi

3.2.3.3.1- Marka(lar): ....................................................................................................................................

3.2.3.3.2- Tip(ler) .......................................................................................................................................

3.2.3.3.3- Açıklama: ......................................................................................................................................

3.2.4- Valf zamanlaması

3.2.4.1- Üst ölü nokta veya eşdeğer karakteristiklere göre en büyük valf  yükselmesi ve açma ve  kapama açıları: ..........................................

3.2.4.2- Referans açıklıkları ve /veya ayarlama aralığı (1)

3.2.5- Elektronik kumanda fonksiyonları

Motor elektronik kumanda sistemlerine sahipse, ilgili performans verileri sağlanmalı ve özellikle:

3.2.5.1- Marka: ...........................................................................................................................................

3.2.5.2- Tip: .............................................................................................................................................

3.2.5.3- Parça numarası: ..................................................................................................................................

3.2.5.4- Elektronik kumanda ünitesinin yeri: ..............................................................................................................

3.2.5.4.1- Bulunan parçalar: ..............................................................................................................................

3.2.5.4.2- Kumanda edilen parçalar: .......................................................................................................................

3.2- Kısım 3- Sıkıştırma ateşlemeli motor grubu

Motor grubunun temel karakteristikleri

3.3.1-  Aileyi oluşturan motor tiplerinin listesi

3.3.1.1- Motor grubunun adı: ..............................................................................................................................

3.3.1.2- Motor tipinin grup  içerisindeki özellikleri: ....................................................................................................

+---------------------------------------------------------------------+-----------------+---------------+------------------+-----------+----------------------+

|                                                                     |                 |               |                  |           |Temsil eden           |

|                                                                     |                 |               |                  |           |motor                 |

+---------------------------------------------------------------------+-----------------+---------------+------------------+-----------+----------------------+

|Motor tipleri                                                        |                 |               |                  |           |                      |

+---------------------------------------------------------------------+-----------------+---------------+------------------+-----------+----------------------+

|Silindir sayısı                                                      |                 |               |                  |           |                      |

+---------------------------------------------------------------------+-----------------+---------------+------------------+-----------+----------------------+

|Anma devir sayısı (min-1)                                            |                 |               |                  |           |                      |

+---------------------------------------------------------------------+-----------------+---------------+------------------+-----------+----------------------+

|Anma devir sayısında strok başına yakıt girişi                       |                 |               |                  |           |                      |

|(mm3)                                                                |                 |               |                  |           |                      |

+---------------------------------------------------------------------+-----------------+---------------+------------------+-----------+----------------------+

|Net beyan edilen güç (kW)                                            |                 |               |                  |           |                      |

+---------------------------------------------------------------------+-----------------+---------------+------------------+-----------+----------------------+

|En büyük tork (min-1)                                                |                 |               |                  |           |                      |

+---------------------------------------------------------------------+-----------------+---------------+------------------+-----------+----------------------+

|En büyük torkta  strok başına yakıt girişi (mm3)                     |                 |               |                  |           |                      |

+---------------------------------------------------------------------+-----------------+---------------+------------------+-----------+----------------------+

|En büyük tork (N.m)                                                  |                 |               |                  |           |                      |

+---------------------------------------------------------------------+-----------------+---------------+------------------+-----------+----------------------+

|Rölanti hızı (min-1)                                                 |                 |               |                  |           |                      |

+---------------------------------------------------------------------+-----------------+---------------+------------------+-----------+----------------------+

|Temsil eden motorun yüzdesi olarak silindir                          |                 |               |                  |           |                   100|

|kapasitesi                                                           |                 |               |                  |           |                      |

+---------------------------------------------------------------------+-----------------+---------------+------------------+-----------+----------------------+

3.4- Kısım 4-Grup içindeki motor tipi

Gruptaki temsil eden motor tipinin temel özellikleri (20)

3.4.1- Sıkıştırma ateşlemeli motorun tarifi

3.4.1.1- İmalatçı: ........................................................................................................................................

3.4.1.2- İmalatçı tarafından belirtilen motor tipi: .......................................................................................................

3.4.1.3- Dört/iki-strok (1)

3.4.1.4- Delik: .................................................. mm

3.4.1.5- Strok: ................................................. mm

3.4.1.6- Silindirlerin sayısı ve yerleşimi:

3.4.1.7- Motor hacmi: ................................... cm3

3.4.1.8- Motor devir sayısı: ................................. min-1

3.4.1.9- En büyük torkta motor hızı:........................ min-1

3.4.1.10- Sıkıştırma oranı (2):

3.4.1.11- Yanma sistemi: ..................................................................................................................................

3.4.1.12- Piston başı ve yanma odasının çizimi(leri)

3.4.1.13- Emme ve egzost borularının kanallarının en küçük kesiti: ........................................................................................

3.4.1.14- Soğutma sistemi:

3.4.1.14.1- Sıvı : ........................................................................................................................................

3.4.1.14.1.1- Sıvı tipi: ..................................................................................................................................

3.4.1.14.1.2- Devirdaim pompası(ları): var/yok (1)

3.4.1.14.1.3- Karakteristikler veya marka(lar) ve tip(ler) (varsa): .......................................................................................

3.4.1.14.1.4- Tahrik oranı(ları) (varsa): .................................................................................................................

3.4.1.14.2- Hava

3.4.1.14.2.1-Üfleyici: var/yok (1)

3.4.1.14.2.2- Karakteristikler veya marka(lar) ve tip(ler) (varsa): .......................................................................................

3.4.1.14.2.3- Tahrik oranı(ları) (varsa): .................................................................................................................

3.4.1.15- İmalatçısı tarafından belirtilen sıcaklık:

3.4.1.15.1- Sıvı soğutmalı: en yüksek çıkış sıcaklığı: ...................................................................................................K

3.4.1.15.2- Hava soğutmalı: Referans noktası: .............................................................................................................

Referans noktasındaki en yüksek sıcaklık: ................................................................................................................K

3.4.1.15.3- Girişteki ara soğutucunun çıkış noktasındaki en yüksek hava besleme sıcaklığı: ...............................................................K

Sayfa: 266 © Copyright; TAM Bilgi İletişim A.Ş., -REGA Bilgi Bankasi-

3.4.1.15.4-Egzost manifoldunun çıkış flanşlarına bitişik egzost borularındaki egzost gazlarının en yüksek sıcaklığı:

..............................................................................................................................................................K

3.4.1.15.5-Yağın sıcaklığı: en düşük: ......................... K, en yüksek: ............................................................................K

3.4.1.16-Aşırı doldurucu: var/yok (1)

3.4.1.16.1-Marka:.........................................................................................................................................

3.4.1.16.2-Tip:...........................................................................................................................................

3.4.1.16.3-Sistemin tarifi (örneğin en yüksek basınç, boşaltma valfi, uygulanabildiğinde):.................................................................

3.4.1.16.4- Ara soğutucu: var/yok (1)

3.4.1.17-Emme sistemi: beyan edilen motor hızındaki en yüksek müsaade edilen giriş basınç düşümü:

............................................................................................................................................................kPa

3.4.1.18- Egzost sistemi: beyan edilen motor hızındaki en yüksek müsaade edilen arka basınç

............................................................................................................................................................kPa

3.4.2- Kirliliği önleyici ilave tertibatlar (varsa, ve başka bir başlık altında belirtilmediyse)

Tarifi ve/veya (1) diyagram(lar):..........................................................................................................................

3.4.3- Yakıt beslemesi

3.4.3.1-Besleme pompası

Basınç (2) veya karakteristik diyagram:.................................................................................................................kPa

3.4.3.2-Püskürtme sistemi

3.4.3.2.1-Pompa

3.4.3.2.1.1- Marka(lar):...................................................................................................................................

3.4.3.2.1.2-Tip (ler):.....................................................................................................................................

3.4.3.2.1.3-.... min-1 (beyan edilen) ve @@. min-1 (en büyük tork)un beyan edilen pompa hızında her püskürtmede veya

her çevrimde sırasıyla dağıtım .....mm3 (2) veya diyagram.

Kullanılan yöntemi belirtiniz: motor üzerinde/deney tezgahı üzerinde (1)

3.4.3.2.1.4.2- Püskürtme avansı:...........................................................................................................................

3.4.3.2.1.4.1-Püskürtme avans eğrisi (2):..................................................................................................................

3.4.3.2.1.4.2- Zamanlama (2):..............................................................................................................................

3.4.3.2.2- Püskürtme boruları

3.4.3.2.2.1-Uzunlu(lar):.................................................................................................................................mm

3.4.3.2.2.2-İç çap:......................................................................................................................................mm

3.4.3.2.3- Enjektör (ler):.................................................................................................................................

3.4.3.2.3.1- Marka(lar):...................................................................................................................................

3.4.3.2.3.2-Tip(ler):......................................................................................................................................

3.4.3.2.3.3-Başlangıç basıncı (2) veya diyagram:

3.4.3.2.4- Düzenleyici

3.4.3.2.4.1-Marka(lar):....................................................................................................................................

3.4.3.2.4.2-Tip(ler):......................................................................................................................................

3.4.3.2.4.3-Tam yük altında kesme başlangıç hızı (2):.................................................................................................min-1

3.4.3.2.4.5-En büyük yüksüz hız (2):..................................................................................................................min-1

3.4.3.2.4.5-Rölanti hızı (2):.........................................................................................................................min-1

3.4.3.3-Soğuk çalıştırma sistemi

3.4.3.3.1-Marka(lar):......................................................................................................................................

3.4.3.3.2-Tip(ler):........................................................................................................................................

3.4.3.3.3-Açıklama:........................................................................................................................................

3.4.4- Valf zamanlaması

3.4.4.1-Üst ölü noktaya göre en büyük valf yüksekliği ve açma ve kapama açıları veya eşdeğer karakteristikler:

...............................................................................................................................................................

3.4.4.2-Referans açıklıkları ve/veya ayarlama mesafesi (1):................................................................................................

3.4.5-Elektronik kumanda fonksiyonları

Motorun elektronik kumanda fonksiyonları varsa, performans ile ilgili doküman sağlanmalı ve özellikle:

3.4.5.1-Marka:.............................................................................................................................................

3.4.5.2-Tip:...............................................................................................................................................

3.4.5.3-Parça numarası:....................................................................................................................................

3.4.5.4-Elektronik kumanda ünitesinin yeri

3.4.5.4.1-Bulunan parçalar:................................................................................................................................

3.4.5.4.2-Kumanda edilen parçalar:.........................................................................................................................

3.5- Yakıt deposu (ları)

3.5.1- Sayısı, kapasitesi, malzemesi:......................................................................................................................

3.5.2- Deponun(ların) konumunu belirten çizim, fotoğraf veya açıklama:

3.5.3- Yedek yakıt deposu(ları)

3.5.3.1- Sayısı, kapasitesi, malzemesi:....................................................................................................................

3.5.3.2- .Deponun(ların) konumunu belirten çizim, fotoğraf veya açıklama:

3.6- Standard ayarda......min-1'de beyan edilen güç:.....kW (Avrupa Parlamentosuna ve 97/68/AT sayılı

Konsey Yönetmeliğine uygun olarak (RG L 59, 27.2.1998, s.1))

3.6.1- Yardımcı kuvvet prizinde (PTO) güç, (OECD veya ISO 789-10'un kod 1 veya 2'sine uygun olarak), varsa, beyan

edilen hızda(larda)

Sayfa: 267 © Copyright; TAM Bilgi İletişim A.Ş., -REGA Bilgi Bankasi-

+-----------------------------------------+-----------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------+

|Beyan edilen hız  PTO                    |Karşılık gelen motor hızı (min-1)                          |Güç                                                    |

|(min-1)                                  |                                                           |(kW)                                                   |

+-----------------------------------------+-----------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------+

|1-540                                    |.......................................................... |.......................................................|

+-----------------------------------------+-----------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------+

|2-1000                                   |.......................................................... |.......................................................|

+-----------------------------------------+-----------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------+

3.7- ...........min-1'de en büyük tork: ..............N.m (97/68/AT sayılı Yönetmeliğe göre)

3.8- Diğer çekme motorları (kıvılcım ateşlemeli, v.b.), veya birleşimleri (parçaların karakteristikleri):

...............................................................................................................................................................

3.9- Hava filtresi

3.9.1- Marka(lar):.........................................................................................................................................

3.9.2-Tip(ler):............................................................................................................................................

3.9.3- En büyük güçteki ortalama basınç düşümü (2):.................................................................................................... kPa

3.10- Egzost sistemi

3.10.1- Tarif ve diyagramlar:..............................................................................................................................

3.10.2- Marka(lar):........................................................................................................................................

3.10.3-Tip(ler):...........................................................................................................................................

3.11- Elektrik sistemi

3.11.1- Anma gerilimi, pozitif/negatif topraklama (1) .................................................................................................. V

3.11.2.- Jeneratör

3.11.2.1- Tip:.............................................................................................................................................

3.11.2.2- Beyan edilen güç:............................................................................................................................. VA

4- AKTARMA (15)

4.1-Aktarma sisteminin diyagramı:..........................................................................................................................

4.2-Tip (mekanik, hidrolik, elektrik, v.b.):...............................................................................................................

4.2.1-Elektriksel/elektronik parçaların kısa tarifi (varsa):...............................................................................................

4.3-Motor volanının atalet momenti:........................................................................................................................

4.3.1-Vitese takılı olmadığında ilave atalet momenti:......................................................................................................

4.4- Kavrama (tip) (varsa):................................................................................................................................

4.4.1- En büyük tork değişimi (varsa):.....................................................................................................................

4.5-Vites kutusu (tip, direkt vites, kumanda yöntemi) (varsa):.............................................................................................

4.6- Yardımcı vites kutusu varken veya yokken dişli oranları (varsa)  (16):

+-----------------------------+-------------------------+---------------------------------------------------------+------------------+------------------------+

|Vites                        |Vites kutusu oranı       |Yardımcı vites kutusu oranı(ları)                        |Son tahrik oranı  |Toplam dişli oranı      |

+-----------------------------+-------------------------+---------------------------------------------------------+------------------+------------------------+

|CVT (*) için en büyük        |                         |                                                         |                  |                        |

+-----------------------------+-------------------------+---------------------------------------------------------+------------------+------------------------+

|1                            |                         |                                                         |                  |                        |

+-----------------------------+-------------------------+---------------------------------------------------------+------------------+------------------------+

|2                            |                         |                                                         |                  |                        |

+-----------------------------+-------------------------+---------------------------------------------------------+------------------+------------------------+

|3                            |                         |                                                         |                  |                        |

+-----------------------------+-------------------------+---------------------------------------------------------+------------------+------------------------+

|CVT (*) için en küçük        |                         |                                                         |                  |                        |

+-----------------------------+-------------------------+---------------------------------------------------------+------------------+------------------------+

|Geri                         |                         |                                                         |                  |                        |

+-----------------------------+-------------------------+---------------------------------------------------------+------------------+------------------------+

|1                            |                         |                                                         |                  |                        |

+-----------------------------+-------------------------+---------------------------------------------------------+------------------+------------------------+

|...                          |                         |                                                         |                  |                        |

+-----------------------------+-------------------------+---------------------------------------------------------+------------------+------------------------+

|(*) Sürekli değişebilen aktarma.                                                                                                                             |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

4.6.1-Tahrikli dingillerdeki lastiklerin en büyük boyutları:...............................................................................................

4.7- En büyük viteste hesaplanan en büyük traktör tasarım hızı (hesaplamada kullanılan faktörleri gösteriniz):

.......................................................................................................................................................... km/h

Ölçülen en büyük hız:................................................................................................................................. km/h

4.8- Bir tam dönüye karşılık gelen tahrikli tekerleklerin gerçek ileri hareketi:...........................................................................

4.9- Hız düzenleyici: var/yok (1)

4.9.1-Açıklama:............................................................................................................................................

4.10- Hız ölçer, takometre ve zaman ölçer (takılıysa)

4.10.1- Hız ölçer (takılıysa)

4.10.1.1- Çalışma yöntemi ve tahrik mekanizmasının tarifi:.................................................................................................

4.10.1.2-Cihaz sabiti:.....................................................................................................................................

4.10.1.3- Ölçme mekanizmasının toleransı:..................................................................................................................

4.10.1.4-Toplam aktarma oranı:.............................................................................................................................

4.10.1.5-Cihaz kadranının veya diğer okuma şekillerinin tasarımı:..........................................................................................

4.10.1.6-Elektriksel/elektronik parçaların kısa tarifi:....................................................................................................

Sayfa: 268 © Copyright; TAM Bilgi İletişim A.Ş., -REGA Bilgi Bankasi-

4.10.2-Takometre ve zaman ölçer (takılıysa): var/yok (1)

4.11- Diferansiyel kilit (takılıysa): var/yok (1)

4.12- Güç çıkışı (ları) (dakikadaki devir sayısı ve bunun motorunkine oranı) (sayı, tip ve konum)

4.12.1-Ana güç çıkışı(ları):...............................................................................................................................

4.12.2- Diğeri(leri):......................................................................................................................................

4.12.3-Güç çıkış koruyucusu(ları) (tarifi, boyutları, fotoğrafları):

4.13- Motor parçalarının, çıkıntı yapan parçaların ve tekerleklerin korunması (tarifler, çizimler, şemalar,

fotoğraflar)

4.13.1-Tek yüzey koruma:...................................................................................................................................

4.13.2- Çoklu yüzey koruma:................................................................................................................................

4.13.3-Toplam enkapsülasyonla koruma:......................................................................................................................

4.14- Elektriksel/elektronik parçaların kısa açıklaması (varsa):...........................................................................................

5- AKSLAR

5.1- Her bir aksın tarifi:.................................................................................................................................

5.2- Marka (uygunsa):......................................................................................................................................

5.3- Tip (uygunsa):........................................................................................................................................

6- SUSPANSİYON (uygunsa)

6.1- Uç (en büyük-en küçük) lastik/tekerlek birleşimlerinin (varsa) (boyutlar, karakteristikler, yol kullanımı için

şişirme basıncı, en büyük müsaade edilen yük, tekerlek boyutları ve ön/arka birleşimler):......................................................................

6.2- Her bir dingil veya tekerlek için suspansiyonun tipi (varsa):.........................................................................................

6.2.1- Seviye ayarı: var/yok/isteğe bağlı (1)

6.2.2- Elektriksel/elektronik parçaların kısa açıklaması (varsa):..........................................................................................

6.3- Diğer cihazlar (varsa):...............................................................................................................................

7- YÖNLENDİRME (açıklayıcı diyagram)

7.1- Yönlendirme kategorisi: elle/güç-yardımlı/yardımcı yönlenlendirme (1)

7.1.1- Geri dönebilen sürüş konumu (tarif):................................................................................................................

7.2- Aktarma ve kumanda

7.2.1- Yönlendirme aktarımının tipi (ön ve geri  için belirtiniz, uygulanabilirse):........................................................................

7.2.2- Tekerleklere bağlantı (mekanik kısımların dışında kalanları kapsayacak şekilde; ön ve geri için belirtiniz,

uygulanabilirse):..............................................................................................................................................

7.2.2.1- Elektrik/elektronik parçaların kısa tarifi (varsa):...............................................................................................

7.2.3- Güç yardımının yöntemi, varsa:......................................................................................................................

7.2.3.1- İşlemin yöntem ve diyagramı, marka(lar) ve tip(ler):..............................................................................................

7.2.4- Yönlendirme hareketini etkileyen çeşitli tertibatların traktör üzerindeki konumunu gösteren, bir bütün olarak

yönlendirme donanımının diyagramı:.............................................................................................................................

7.2.5- Yönlendirme kumandasının(larının) şematik diyagramı(ları):..........................................................................................

7.2.6- Yönlendirme kumandasının ayarlama mesafesi ve yöntemi, varsa:.......................................................................................

7.3- Tekerleklerin en büyük dönme açısı (takılıysa):

7.3.1- Sağa:........ derece             direksiyonun dönü sayısı:..........................................................................................

7.3.2- Sola:........ derece             direksiyonun dönü sayısı:..........................................................................................

7.4- En küçük dönme dairesi (fren yapmaksızın) (17):

7.4.1- Sağa:.............................................................................................................................................mm

7.4.2- Sola:.............................................................................................................................................mm

7.5- Yönlendirme kumandasının ayarlama yöntemi (uygulanabilirse):..........................................................................................

7.6- Elektrik/elektronik parçaların kısa tarifi (varsa):...................................................................................................

8- FRENLER (bütün şemalar ve çalışma şeması)

8.1- Servis fren sistemi:..................................................................................................................................

8.2-Yardımcı fren sistemi (varsa):.........................................................................................................................

8.3-Park frenleri:.........................................................................................................................................

8.4-İlave herhangi bir frenleme tertibatı(ları) (ve özellikle geciktirici):................................................................................

8.5-Kilitlenmeyi önleyici fren sistemli traktörler için, sistemin çalışmasının tarifi (tüm elektronik kısımları içerecek şekilde),

elektrik blok diyakgramı, hidrolik veya pnömatik çevrim planı:

...........................................................................................................................................................

8.6-Düzgün olarak tanımlanmış fren sistemi parçalarının listesi:...........................................................................................

8.7-Fren dingilleri üzerinde müsaade edilen en büyük lastik boyutları:.....................................................................................

8.8-Fren sisteminin hesabı (tekerleklerin çevresindeki toplam frenleme kuvvetlerinin fren kontrolüne uygulanan kuvvete

oranının tayini):..............................................................................................................................................

8.9-Sağ ve sol frenleme kumandalarının kilitlenmesi:.......................................................................................................

8.10-Dış enerji kaynağı(ları) (varsa)

Karakteristikleri, enerji rezevuarlarının kapasitesi, en büyük ve en küçük basınç, kumanda paneli üzerindeki basınç

göstergesi ve en büyük-en küçük basınç ikaz cihazları, , basınç teçhizatı ile ilgili hükümlere uygun olarak vakum

rezervuarları ve besleme valfleri, besleme kompresörleri):.....................................................................................................

8.11- Römork frenleme tertibatları ile donatılmış traktörler+

Sayfa: 269 © Copyright; TAM Bilgi İletişim A.Ş., -REGA Bilgi Bankasi-

8.11.1- Römork-frenini harekete geçiren tertibat (tarifi, karakteristikleri):..............................................................................

8.11.2-Mekanik/hidrolik/pnömatik kavrama (1)

8.11.3-Bağlama elemanları, kavramalar, emniyet tertibatları (tarif, çizim, şema):..........................................................................

8.11.4-Tek veya iki hat bağlantılar (1)

8.11.4.1-Aşırı basınç beslemesi (1 hat):................................................................................................................kPa

8.11.4.2-Aşırı basınç beslemesi (2 hat):................................................................................................................kPa

9- GÖRME ALANI, CAMLAR, ÖN CAM SİLECEKLERİ VE GERİ GÖRÜŞ AYNALARI

9.1- Görüş alanı

9.1.1- Ön görüş alanındaki kısımların konumunu gösteren çizim(ler) veya fotoğraf(lar):.....................................................................

9.2- Camlar

9.2.1- Referans noktasının kısa sürede tespitini sağlayan veriler:.........................................................................................

9.2.2- Ön cam(lar)

9.2.2.1-Kullanılan malzeme(ler):...........................................................................................................................

9.2.2.2-Takılma yöntemi:...................................................................................................................................

9.2.2.3-Eğim açısı(ları):............................................................................................................................derece

9.2.2.4-Parça: tip onayı işareti(leri):....................................................................................................................

9.2.2.5-Ön cam aksesuvarları ve bunların yeri ve her bir elektriksel/elektronik parçanın kısa tarifi:

...........................................................................................................................................

9.2.3-Diğer cam(lar)

9.2.3.1-Konumu(ları):......................................................................................................................................

Kullanılan malzeme(ler):...................................................................................................................................

9.2.3.2-Parça: tip onayı işareti(leri):....................................................................................................................

9.2.3.3-Yan camların çalıştırma mekanizmalarının elektrik/elektronik parçalarının kısa tarifi (takılıysa):

...........................................................................................................................................

9.3-Ön cam silecekleri: var/yok (1) (tarifi, sayısı, çalışma sıklığı):.....................................................................................

9.4- Geri görüş aynası(ları)

9.4.1- Sınıfı(ları):.......................................................................................................................................

9.4.2- Parça: tip onayı işareti(leri):.....................................................................................................................

9.4.3- Traktörnin yapısına göre konumu(ları) (çizimler):...................................................................................................

9.4.4- Takılma yöntemi(leri):..............................................................................................................................

9.4.5- Arka görüş alanını görmeyi engelleyebilecek ihtiyari teçhizat:......................................................................................

9.4.6- Ayarlama sisteminin elektriksel/elektronik parçaların kısa açıklaması (varsa):......................................................................

9.5- Buzlanmayı ve buğuyu önleme:

9.5.1-Teknik tarif:........................................................................................................................................

10- DEVRİLMEYE KARŞI KORUYUCU YAPILAR, HAVA KORUMA, KOLTUKLAR, YÜK PLATFORMU

10.1- Devrilmeye karşı koruyucu yapılar (boyutlandırılmış çizimler, fotoğraflar (varsa), tarif):.

10.1.1-Çerçeve(ler)

10.1.1.1-Ticari işaret(ler):...............................................................................................................................

10.1.1.2-Parça tip onayı işareti(leri):....................................................................................................................

10.1.1.3-İç ve dış boyutlar:...............................................................................................................................

10.1.1.4-Malzeme(ler) ve yapım yöntemi:....................................................................................................................

10.1.2-Kabin(ler)

10.1.2.1-Ticari işaret (ler):..............................................................................................................................

10.1.2.2- Parça tip onayı işareti(leri):...................................................................................................................

10.1.2.3- Kapılar (sayısı, boyutları, açılma yönleri, kilit mandalları ve menteşeler):.....................................................................

10.1.2.4- Pencereler ve acil çıkış(lar) (sayısı, boyutları, konumları):....................................................................................

10.1.2.5- Diğer hava koruma düzenlemeleri (tarifi):........................................................................................................

10.1.2.6- İç ve dış boyutlar:..............................................................................................................................

10.1.3- Monte edilmiş devrilme çubuğu(ları) ve öne/arkaya, katlanmış veya değil (1)

10.1.3.1- Tarifi (konumu, takılması, v.b.):................................................................................................................

10.1.3.2- Ticari işareti(leri) veya adı(ları):.............................................................................................................

10.1.3.3- Parça tip onayı işareti(leri):...................................................................................................................

10.1.3.4- Boyutlar:........................................................................................................................................

10.1.3.5- Malzeme(ler) ve yapılma yöntemi:

10.2-Çalışma alanı ve sürüş kabinine giriş (tarif, karakteristikler, veya boyutlandırılmış çizimler):

...........................................................................................................................................................

10.3- Koltuklar ve ayak dayama yerleri

10.3.1- Sürüş koltuğu(ları) (çizimler, fotoğraflar, tarif):................................................................................................

10.3.1.1- Ticari işareti(leri) veya adı(ları):.............................................................................................................

10.3.1.2 - Parça tip onayı işareti(leri):..................................................................................................................

10.3.1.3-Koltuk tipi kategorisi: kategori A sınıf I/II/III, kategori B (1)

10.3.1.4-Konumu ve ana karakteristikleri:..................................................................................................................

10.3.1.5-Ayar sistemi:.....................................................................................................................................

10.3.1.6- Yer değiştirme ve kilitleme sistemi:.............................................................................................................

10.3.2- Yolcu koltukları (sayısı, boyutları, konumu ve karakteristikleri):.................................................................................

10.3.3- Ayak dayama yerleri (sayısı, boyutları ve konumları):..............................................................................................

Sayfa: 270 © Copyright; TAM Bilgi İletişim A.Ş., -REGA Bilgi Bankasi-

10.4-Yük platformu

10.4.1- Boyutları:.................................................................................................

10.4.2- Konumu:....................................................................................................

10.4.3-Teknik olarak müsaade edilen yük:...........................................................................

10.4.4-Dingiller arasında yükün dağılımı:..........................................................................

10.5-Radyo parazitlerinin giderilmesi

10.5.1- Motor bölümünü ve yolcu bölümünün bitişik kısımlarını oluşturan gövde kısmının şekillerinin tarifi ve

çizimleri/fotoğrafları ve malzemeleri:.................................................................................

10.5.2- Motor bölmesine yerleştirilmiş metal parçaların konumlarının çizimleri veya fotoğrafları (örneğin, ısıtma teçhizatı,

yadak tekerlek, hava filtresi, yönlendirme mekanizması, v.b.):.........................................................

10.5.3-Radyo parazitleri kumanda teçhizatının tablo ve çizimi:.....................................................

10.5.4-Doğru akım dirençlerinin anma değerinin özellikleri, ve dirençli ateşleme kablolarında metre başına bunların anma

direncinin anma değerinin özellikleri:.................................................................................

11-AYDINLATMA VE IŞIKLI SİNYAL CİHAZLARI (bütün tertibatların aydınlatma yüzeylerinin konumlarını

gösterecek şekilde traktörnin dışının boyutlandırılmış şemalerı; sayısı, kablo ağı, tip onay işareti ve ışıkların rengi)

11.1- Zorunlu tertibatlar

11.1.1- Kısa hüzme  farları:.......................................................................................

11.1.2- Ön konum (yan) lambaları:..................................................................................

11.1.3- Arka konum lambaları:......................................................................................

11.1.4- Yön belirtici lambalar:....................................................................................

- Ön:..........

- Arka:..........

- Yan:..........

11.1.5- Arka geri yansıtıcılar:....................................................................................

11.1.6- Arka tescil plakası lambaları:.............................................................................

11.1.7-  Stop lambaları:...........................................................................................

11.1.8- Tehlike ikaz tertibatı (flaşörlü, yanıp sönen, sarı  ışıklı, dönerli, uyarı lambası):......................

11.2- İhtiyari teçhizatlar

11.2.1- Uzun hüzme farları:........................................................................................

11.2.2- Ön sis lambaları:..........................................................................................

11.2.3- Arka sis lambaları:........................................................................................

11.2.4- Geri vites lambaları:......................................................................................

11.2.5- Çalışma lambaları:.........................................................................................

11.2.6- Park lambaları:............................................................................................

11.2.7- Dış hat işaret lambaları:..................................................................................

11.2.8- Römork yön gösterici lambaları için ikaz ışıkğı(ları):.....................................................

11.3- Lambaların dışında kalan elektriksel/elektronik kısımların kısa tarifi (varsa):..............................

12- MUHTELİF

12.1- Sesli ikaz cihazı(ları) (konumu):............................................................................

12.1.1- Parça tip onay işareti(leri):..............................................................................

12.2- Traktör ve çekilen taşıtlar arsındaki mekanik bağlantı

12.2.1- Bağlantının tipi(leri):....................................................................................

12.2.2- Ticari işareti(leri):......................................................................................

12.2.3- Parça tip onay işareti(leri):..............................................................................

12.2.4- En fazla yatay yük için tasarımlanmış tertibat ... kg; ve en fazla düşey yük için tasarımlanmış  tertibat

(varsa)... kg (19)

12.3-Hidrolik kaldırma: üç nokta bağlantı: var/yok (1)

12.4- Römorklarda aydınlatma ve ışıklı sinyal cihazları için güç bağlantısı (tarif):...............................

12.5- Kumandaların takılması, yeri, fonksiyonu ve işaretlenmesi (tarif, fotoğraflar veya diyagramlar):.............

12.6- Arka tescil plakasının yeri (şekli ve boyutları):............................................................

12.7- Ön bağlantı tertibatı (boyutlandırılmış çizim):..............................................................

12.8- Monte edilen taşıtın veya çekilen taşıtların çalışması ve kumandası için kullanılan göğüs üzerindeki elektronik

sistemlerin tarifi:....................................................................................................

Notlar

(1) Uygulanmayanı çiziniz.

(2) Tolerans veriniz.

(3) Bir parça tip onayıı almışsa, bu onaya atıfta bulunulduğu takdirde bu

parçanın tarif edilmesine gerek yoktur. Benzer şekilde, bir parçanın

iliştirilmiş çizim ve diyagramlarından yapısı net bir şekilde belli oluyorsa

tarif edilmesine gerek yoktur.

Fotoğraf veya çizimlerin ilştirildiği her başlık için karşılık gelen

Eklerin numarasını belirtiniz.

(4) Ek II'de belirtilen tariflere göre sınıflandırma.

(5) Standardlar ISO 612 - 1978 ve 1176 -1990.

(6) Sürücünün kütlesi 75 kg olarak kabul edilmelidir. 'Avadanlıklar',

'Avadanlık kutusu' anlamındadır.

(7) Standard ISO 612 - 1978 (madde 6.4).

Sayfa: 271 © Copyright; TAM Bilgi İletişim A.Ş., -REGA Bilgi Bankasi-

(8) Standard ISO 4004 - 1983.

(9) Standard ISO 612 - 1978 (Madde 6.1).

(10) Standard ISO 612 - 1978 (Madde 6.2).

(11) Standard ISO 612 - 1978 (Madde 6.3).

(12) Standard ISO 612 - 1978 (Madde 6.6).

(13) Standard ISO 612 - 1978 (Madde 6.7).

(14) Standard ISO 612 - 1978 (Madde 8).

(15) Talep edilen bilgiler, bütün varyantlar için sağlanmalıdır.

(16) %5'lik bir toleransa müsaade edilir. Bu hüküm, 3 km/h'lik bir

tolerans dahilinde 43 km/h'i geçmeyen bir hız ölçümüne dayandırılmalıdır.

Komisyon Yönetmeliği 98/89/AT (RG L 322, 1.12.1998, s.40'a bakınız).

(17) Standard ISO 789/3 - 1993.

(18) Aşağıdaki özellikler her bir fren tertibatı için verilmelidir:

- Frenlerin tip ve karakteri (boyutlandırılmış şema) (kampana veya

diskler, v.b., frenli tekerlekler, bu tekerleklere aktarım, sürtünme

yüzeyleri, bunların özellikleri ve etkin alanları, kampanaların yarıçapı,

pabuçlar veya diskler, kampanaların ağırlığı ve ayarlama tertibatları),

- Aktarma ve kumanda (diyagram ekleyiniz) (yapı, ayar, kol oranları,

kumandanın ulaşılabilirliği ve konumu, mekanik aktarmada mandallı kumandalar,

aktarmanın ana parçalarının karakteristikleri, kumanda silindirleri ve

pistonları, fren silindirleri).

(19) Kavrama tertibatının mekanik dayanımına göre değerleri.

(20) Birden fazla ana motor içeren uygulamalarda, her biri için ayrı bir

form sunulmalıdır.

ÖRNEK  B

AT traktör tip onayıı amaçları için basitleştirilmiş bilgi

dokümanı

Kısım  1

Örnek B, ayrı Yönetmeliklere göre yayınlanan bir veya daha fazla tip

onayıı veya parça tip onayıı belgeleri varsa kullanılmalıdır.

İlgili tip onayı veya parça tip onayı belgelerinin numaraları Kısım

III'deki çizelgede verilmelidir.

Uygunluk belgesinde bilgiler, aşağıda 1'den 12'ye kadar olan  maddelerin

her biri için ve traktörün her tipi/variantı/versionu için sağlanmalıdır.

Ayrı bir yönetmeliğe göre yayınlanan tip onayı veya parça tip onayı

belgesi yoksa bilgi dokümanının örnek A'sında belirtilen bilgi de karşılık

gelen bölümler için sağlanmalıdır.

0- GENEL

0.1- Marka(lar) (imalatçı tarafından tescil edilen ticari işaret):..............................

0.2- Tip (varyantları ve versiyonları belirtiniz):..............................................

0.2.1- Ticari isim(ler) (uygunsa):..............................................................

0.3- Traktör üzerine işaretlenmişse imalatçının tip kodlaması

0.3.1- İmalatçının plakası (yeri ve takılma yöntemi):...........................................

0.3.2- Şasi tanıtım numarası (yeri):............................................................

0.4- Traktörnin kategorisi (1):.................................................................

0.5- İmalatçının adı ve adresi :................................................................

0.7- Parçalarda veya ayrı teknik ünitelerde ad onay işaretinin takılma yeri ve yöntemi:.........

0.8- Montaj fabrikasının (larının) adı (ları) ve adresi (leri):.................................

1- TARAKTÖRÜN GENEL YAPI KARAKTERİSTİKLERİ

(Temsil eden versiyonun 3/4 ön ve 3/4 arka fotoğrafları veya çizimleri ve komple traktörün boyutlandırılmış çizimi)

2- KÜTLELER VE BOYUTLAR

3- MOTOR

4- AKTARMA

5- DİNGİLLER

Sayfa: 272 © Copyright; TAM Bilgi İletişim A.Ş., -REGA Bilgi Bankasi-

6- SUSPANSİYON

7- YÖNLENDİRME

8- FRENLER

9- GÖRÜŞ ALANI, CAMLAR, ÖN CAM SİLECEKLERİ VE GERİ-GÖRÜŞ AYNASI

10- DEVRİLMEYİ ÖNLEYİCİ YAPILAR, HAVA KORUMA, KOLTUKLAR, YÜK PLATFORMU

11- AYDINLATMA VE IŞIKLI SİNYAL CİHAZLARI

12- MUHTELİF

------------------------------------------------------------------------------

(1) Ek II'de belirtilen tariflere göre sınıflandırma

Kısım  II

Kısım I'deki maddelerde çeşitli versiyonları belirtilen izin verilen

birleşimleri özetleyen birçok girişlerin olabileceği Çizelge. Bu parçaların

her biri için her giriş, özel bir versiyona uygulanabilecek olan özel parça

veya parçalarla ilgili olarak Çizelgede giriş veya girişleri tanımlayacak  bir

harf almalıdır.

Tipin her varyantı için ayrı bir çizelge çizilmelidir.

Birleşimlerle ilgili olarak herhengi bir sınırlamaya maruz olmayan çoklu

girişler 'Bütün versiyonlar' kolonunda girilmelidir.

+-----------------------+-----------------------------------------+---------------------+--------------------+------------------+-------------------------+

|Parça No               |Bütün versiyonlar                        |Versiyon 1           |Versiyon 2          |vb.               |Versiyon 'n'             |

+-----------------------+-----------------------------------------+---------------------+--------------------+------------------+-------------------------+

|                       |                                         |                     |                    |                  |                         |

+-----------------------+-----------------------------------------+---------------------+--------------------+------------------+-------------------------+

Esas amaç sağlanmak şartıyla bu çizelge alternatif bir formatta veya

tertipte sunulabilir.

Her bir varyant ve versiyon, rakam veya harf kodu ile belirtilmeli ve

ilgili traktörnin uygunluk belgesine (Ek III) de girilmelidir

Kısım  III

Ayrı Yönetmeliklerle ilgili tip onay numaraları

Traktöre uygulanacak olan aşağıda istenen bilgileri (1) sağlayınız.

AT tip onayı amaçları için ilgili bütün tip onayı veya aksam tip onayı

belgeleri (Ekleri ile birlikte) içerilmeli ve onay kuruluşuna sunulmalıdır.

+---------------------------+----------------------------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------+

|Amaç                       |AT tip onay veya parça tip onay numarası|Tip onayının veya parça tip onayının tarihi|Kapsanan tip(ler), varyant(lar),            |

|                           |                                        |                                           |versiyon(lar)                               |

+---------------------------+----------------------------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------+

|                           |                                        |                                           |                                            |

+---------------------------+----------------------------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------+

|Örnek frenleme tertibatları|e1*76/432*97/54*0026*00                 |3.2.200 1.3.200                            |MF/320/U MF/320/F                           |

|                           |e4*76/432*97/54*0039*00                 |                                           |                                            |

+---------------------------+----------------------------------------+-------------------------------------------+--------------------------------------------+

İmza:

Organizasyondaki konumu:

Tarih:

(1) İlgili yerleştirme onay belgesinde bulunan bilginin burada tekrar edilmesine gerek yoktur.

Sayfa: 273 © Copyright; TAM Bilgi İletişim A.Ş., -REGA Bilgi Bankasi-

Ek V/D

SINIRLI TADİLAT BİLDİRİMİ

Değişiklik Yapılan Aracın;

Sınıfı                                 :

Şasi No                                :

Motor No                               :

İmalat Yılı                            :

Plaka No                               :

Değişikliğin Tanımı                    :

Değişikliği Yapan İş Yerinin Ticari Adı:

Adresi:

Teknik Sorumlu                                         Firma Yetkilisi

Adı Soyadı - İmza                                      Adı Soyadı - İmza

Muayene İstasyonu Onay Yeri

Yürürlükteki Kanun ve Yönetmeliklere aykırı bir durum görülmemiştir.

Yetkili İmza

Ek VI

ARAÇ TAHRİKLİ DİNGİL/DİNGİLLERİ İÇİN BAZI HAVALI SÜSPANSİYON

SİSTEMLERİ VE HAVALI

OLMAYAN SÜSPANSİYON SİSTEMLERİ ARASINDAKİ EŞDEĞERLİKLE İLGİLİ

ŞARTLAR

1- HAVALI SÜSPANSİYON SİSTEMİ TANIMI

Eğer yay etkisinin en azından %75'i havalı yay tarafından meydana

getiriliyorsa, süspansiyon sisteminin havalı olduğu kabul edilir.

2-  HAVALI SÜSPANSİYON SİSTEMİNE EŞDEĞERLİK

Bir havalı süspansiyon sistemine eşdeğer olduğu kabul edilen süspansiyon

sistemi aşağıdaki hususlara uygun olmalıdır:

2.1- Tahrikli bir dingil veya dingil grubu üzerinde asılı kütlenin serbest

geçici düşük frekanslı düşey salınımları süresince, azami yüklü süspansiyon

sisteminin ölçülen frekans ve sönümlemesi, bu Ekin madde 2.2'den madde 2.5'e

kadar olan maddelerde belirtilen sınırlar içerisinde olmalıdır;

2.2- Her bir dingil, hidrolik amortisörlerle donatılmış olmalıdır. İki

dingilli aks gruplarında, amortisörler dingil grupları salınımını en aza

indirecek şekilde yerleştirilmelidir;

2.3- Normal koşullardaki süspansiyon hidrolik amortisörleri takılı ve

çalışır durumunda iken ortalama sönümleme oranı D, kritik sönümlemenin

%20'sindan fazla olmalıdır;

2.4- Bütün hidrolik amortisörler kaldırıldığında veya çalışmaz durumda

olduğunda süspansiyon sisteminin sönümleme oranı, D'nin %50'sinden büyük

olmamalıdır;

Sayfa: 274 © Copyright; TAM Bilgi İletişim A.Ş., -REGA Bilgi Bankasi-

2.5- Serbest geçici düşey salınımda, tahrikli dingil veya aks grubu

üzerindeki asılı kütlenin frekansı, 2 Hz'den büyük olmamalıdır;

2.6- Süspansiyon sisteminin frekansı ve sönümlemesi bu Ekin madde 3'ünde

verilmiştir. Frekansı ve sönümlemeyi ölçmek için kullanılan deney yöntemleri

bu Ekin madde 4'ünde verilmektedir.

3- FREKANS VE SÖNÜMLEMENİN TANIMI

Bu tanımda, bir tahrikli dingil veya dingil grubu üzerinde asılan M kg

kütle dikkate alınmıştır. Dingil veya dingil grubu, yol yüzeyi ve asılı kütle

arasında toplam K newton/metre (N/m)'lik bir düşey yay sabitine ve toplam C

Newton.saniye/ metre (N.s/m) yay sönümleme katsayısına sahiptir. Z, asılı

kütlenin düşey yer değiştirmesidir. Asılı kütlenin, serbest salınım hareket

denklemi:

M d2Z/ dt2 + c dZ/dt + kz = 0

Asılı kütlenin salınım frekansı F (rad/sn)' dir:

* Formül Vardır *

C=Co olduğu zaman sönümleme kritiktir, * Formül Vardır *

Sönümleme oranı kritik noktaya göre C/Co'dir.

Asılı kütlenin, serbest geçici salınımı süresince, kütlenin düşey

hareketi, sönümlenen bir sinüzoidal yol takip edecektir (şekil

2). Frekans, gözlemlenebildiği kadar, mümkün olduğu kadar çok salınım

devri için zaman ölçülerek hesaplanabilir. Sönümleme, aynı yönde birbirini

takip eden salınımların tepe yükseklikleri ölçülerek hesaplanabilir. Eğer

salınımın ilk ve ikinci devirlerinin tepe genlikleri A1 ve A2  ise, sönümleme

oranı D;

* Formül Vardır *

'Ln' genlik oranının doğal logaritmasıdır.

4- DENEY YÖNTEMİ

Sönümleme oranı D'yi, hidrolik amortisörler sökülmüş olarak sönümleme

oranını, ve süspansiyon frekansı F'yi deneysel yol ile bulabilmek için, araç

yüklü durumda aşağıdaki yöntemlerden biriyle deney yapılmalıdır:

Şekil 1'de profili gösterildiği gibi 80 mm basamak üzerinden düşük hızla

araç sürülmelidir (5 km/saat +- 1 km/saat). Frekans ve sönümleme değerlerinin

saptanması için incelenmesi gereken geçici salınım, tahrikli dingillerdeki

tekerlekler, basamağı terk ettikten sonra oluşur; veya

Tahrikli dingil yükü, belirtilen azami statik değerinin 1,5 katı olacak

şekilde, araç şasisinden aşağı doğru çekilmelidir.

Durdurulan araç aniden serbest bırakılmalı ve sonuçta meydana gelen

salınım ölçülmeli; veya asılı kütle, tahrikli dingilin 80 mm üzerinde düşey

doğrultuda yükselecek şekilde, şasiden yukarı doğru kaldırılmalıdır.

Durdurulan araç aniden bırakılmalı ve sonuçta meydana gelen salınım

ölçülmelidir;

İmalatçı tarafından başka yöntemler uygulanabilir, ancak bunun eşdeğer

olduğu Teknik Hizmetler Kuruluşuna kabul ettirilmelidir.

Araçtaki ölçümler doğrudan tahrikli dingil üzerinden, tahrikli dingil ve

şasi arasında düşey yer değiştirmeli bir prob ile alınmalıdır. Toplanan

veriden, birinci ve ikinci sıkıştırma tepe noktaları arasındaki zaman aralığı

ölçülerek buradan sönümlemeyi elde etmek için gerekli F frekansı ve genlik

oranı hesaplanabilir. Çift tahrikli aks grupları için, düşey yer değiştirmeli

problar, her bir tahrikli dingil ve şasi arasında doğrudan yerleştirilmelidir.

10 - 20 mm (yarıçap)

Hareket yönü

80 mm

Sayfa: 275 © Copyright; TAM Bilgi İletişim A.Ş., -REGA Bilgi Bankasi-

****************

* ŞEKİL VARDIR *

****************

****************

* ŞEKİL VARDIR *

****************

Şekil 1- Süspansiyon deneyleri için basamak

Ek VII

AKSAM, SİSTEM VE AYRI TEKNİK ÜNİTELERLE İLGİLİ HÜKÜMLER

0.1- Bu yönetmeliğe göre araçlara ulusal tip onayı belgesi verilebilmesi

için sistem,  aksam ve ayrı teknik üniteler ile ilgili olarak bu ekte yer alan

ilgili maddeler karşılanmalıdır.

0.2- Münferit veya yılda 75 adedi geçmeyen ithalatlarda, en az her bir

parça, sistem ve teknik ünite Yönetmeliğine eşdeğer bir başka regülasyon veya

standarda göre imal edilmiş araçların, uygunluğu hakkında, Bakanlık, gerekirse

Motorlu Araçlar Teknik Komitesi ve buna bağlı uzman alt komite görüşünü alarak

karar verebilir.

1- M, N ve O KATEGORİSİ ARAÇLAR İÇİN

1.1- Dış gürültü

1.1.1- Araç dış gürültü seviyeleri 70/157/AT Yönetmeliği veya ECE - R 51

Teknik Düzenlemesinde belirtilen yöntemler ile ölçülecektir. M1 kategorisi

için 70/157/AT Yönetmeliğinin son seviyesinde belirtilen gürültü sınır

değerleri aşılmamalıdır.

1.1.2- M2, M3 ve N kategorileri için 70/157/AT'nin son seviyesindeki

geçici maddelerinde belirtilen tarihlerden itibaren 70/157/AT Yönetmeliğinin

son seviyesinde belirtilen gürültü sınır değerleri aşılmamalıdır

Anılan tarihlere kadar  70/157/AT'nin  84/424/AT veya ECE - R 51.01

seviyesinde araçların sağlanması gereken gürültü değerleri:

Araç Tipi                                       Gürültü seviyesi dB(A)        Yönetmelik seviyesi

----------------------------------------------  ----------------------------  ---------------------------------

M2/N1   AYA(*) < =  2 ton                       78+1(**)                      84/424/AT

M2/N1   2 ton < AYA < =  3,5 ton                79+1(**)                      84/424/AT

M2/M3   Motor gücü  < 150 kW                    80                            84/424/AT

M2/M3   Motor gücü > = 150 kW                   83                            84/424/AT

N2/N3   Motor gücü < 75 kW                      81                            84/424/AT

N2/N3   75 kW < = Motor gücü < 150 kW           83                            84/424/AT

N2/N3   Motor gücü > =  150 kW                  84                            84/424/AT

(* ) AYA: Azami Yüklü Ağırlık

(**) - Sıkıştırma ateşlemeli  ve direk enjeksiyonlu motorlu araçlarda 1

dB(A) eklenecektir

- Toplam yüklü kütlesi 2 tonun üzerinde olan arazi araçlarında; motor

gücü 150 kW'a kadar olanlar için 1 dB(A), 150

kW ve  üzerinde olanlarda ise 2 dB(A) ilave edilecektir.

1.1.3-  Dış gürültü seviyeleri  yetkili teknik servislerin biri tarafından

düzenlenmiş rapor ile tevsik edilir.

1.1.4- Aşamalı imalat veya tadilat nedeni ile, daha önceki yetkili teknik

servis raporu veya onayında belirtilen izolasyon panellerinin sökülmesi veya

tadili, egzoz  susturucusunun veya konumunun değiştirilmesi gibi sebeplerden

dolayı bir aracın tip onay belgesi geçerliliğini kaybetmesi durumunda, yeni

teknik servis raporu aranır.

Sayfa: 276 © Copyright; TAM Bilgi İletişim A.Ş., -REGA Bilgi Bankasi-

1.1.5- 70/157/AT Yönetmeliği ya da buna eşdeğer ECE - R51 teknik

düzenlemesinin güncel seviyesinden tip onayına sahip araçlarda bu madde

uygulanmaz.

1.2- Egzoz emisyonu

1.2.1- 70/220/AT Yönetmeliği kapsamında olan M ve N kategorisi araçlardan

kıvılcım ateşlemeli motor sahip olanlar, kirleticiler bakımından Yönetmeliğin

yürürlükteki güncel seviyesine uygun olduğu bir yetkili teknik servis raporu

ile tevsik edilmelidir. Araç üzeri teşhis sistemi (OBD) ve kullanımdaki

araçların izlenmesi ile ilgili hükümler aranmaz.

1.2.2- 70/220/AT Yönetmeliği kapsamında olan M ve N  kategorisi araçlardan

sıkıştırma ateşlemeli motor sahip olanlar, kirleticiler bakımından

Yönetmeliğin yürürlükteki güncel seviyesine uygun olduğu bir yetkili teknik

servis raporu ile tevsik edilmelidir.

1.2.3- MARTOY Yönetmeliğinin Ek XI'inde özel amaçlı araçlar için izin

verilen değişiklikler dışında aşamalı imalat ve tadilat nedeni ile egzoz

sistemi değişen araçlar için yeni teknik servis raporu istenir.

1.3-Arkadan çarpmaya karşı koruma ve sıvı yakıt tankları

1.3.1- Tüm M ve N kategorisi araçlar 70/221/AT Yönetmeliği şartlarını

karşılayan yakıt tanklarına sahip olmalıdır.

1.3.2- 70/221/AT Yönetmeliği ya da buna eşdeğer ECE - R 34 teknik

düzenlemesinin güncel seviyesinden tip onayına sahip araçlarda yakıt tankı

bakımından bu madde uygulanmaz.

1.3.3- Bütün araçlarda arka koruma çerçevesi bulunacaktır. M ve N1

kategorisi araçlarda, arkada, yerden yükseklik 55 cm'den az ise, bu şart

aranmaz. Ayrıca yarı römork çekicileri ile işlevi itibarı ile arka koruma

çerçevesi takılması mümkün olmayan araçlarda aranmaz.

1.3.4- Arka koruma çerçevesi ile ilgili tip onayı bulunmayan araçlar, tip

onayı bulunan aksamı, aksam imalatçısının talimatlarına göre takabilirler. Bu

durumda aksamın onayı ve montajının uygunluğu kontrol edilmelidir.

1.3.5-  Üst yapı nedeni ile bir koruma çerçevesinin yeri değiştirildiği

takdirde, orijinal bağlantı aynen uygulanmalıdır, aksi takdirde, koruma

çerçevesi tip onayı geçersiz olacaktır. Bu durumda yapılan tadilatın uygunluğu

teknik servis raporu ile tevsik edilir.

1.3.6- Üst yapı arka yüzeyi ile, koruma çerçevesi arasındaki mesafe,

70/221/AT yönetmeliğine uygun olacaktır, bu mesafe, ilgili Yönetmelikteki

kuvvetlerin deformasyonu dikkate alınmalıdır.

1.3.7- 70/221/AT Yönetmeliği ya da buna eşdeğer ECE - R 58 teknik

düzenlemesinin güncel seviyesinden tip onayına sahip araçlarda arka koruma

çerçevesi bakımından bu madde uygulanmaz.

1.4- Arka tescil plakası yeri

1.4.1- M2, M3, N ve O kategorisi araçların arkasında, Aracın Boyuna Orta

Düzlemi (ABOD'de) veya aracın sol tarafında eni 520 mm yüksekliği 120mm veya

eni 340mm yüksekliği 240 mm boyutlarında, sabit bir plaka yeri bulunacaktır.

Tescil plakasının alt kenarı yerden en az 30 cm, en fazla 120 cm olmalıdır.

Zorunlu hallerde, tescil plakası daha yüksek bir yere takılabilir.

M1 kategorisi araçların tescil plaka yeri 70/222/AT yönetmeliğine uygun

olacaktır.

Bu hususlar Ulusal Tip Onayı verilen araçlarda da aranır.

1.4.4- 70/222/AT Yönetmeliğinin güncel seviyesinden tip onayına sahip

araçlara bu madde uygulanmaz.

1.5 -Direksiyon düzeni ile ilgili şartlar

1.5.1- Direksiyonun ortası, yaklaşık olarak, sürücünün simetri düzlemi

içine rastlamalıdır. Direksiyon simidi düzleminin yatay ekseni, sürücü simetri

düzlemine yaklaşık olarak dik olmalıdır.

1.5.2- Direksiyon düzeni, aracın kolay ve güvenlikle kullanılmasını

sağlamalı ve gerektiğinde takviye mekanizmasıyla da donatılmalıdır.

1.5.3- Takviye düzeni çalışmadığı hallerde de araca güvenlikle yön

verilmesi mümkün olmalıdır.

1.5.4- Düz bir hat boyunca hareket etmekte olan aracın doğrultusunu

saptırmadan direksiyon simidi, sağa ve sola 15 dereceden fazla hareket

etmemelidir.

1.5.5- Ölçüm metodu 70/311/AT Yönetmeliğinden  alınarak, Direksiyon

döndürme kuvveti Çizelge-1'de verilen sınırlar içinde bulunmalıdır.

Sayfa: 277 © Copyright; TAM Bilgi İletişim A.Ş., -REGA Bilgi Bankasi-

1.5.6- M1 kategorisi araçlar 70/311/AT Yönetmeliği ya da buna eşdeğer ECE

- R 79 Teknik Düzenlemesine uygun olacaktır. Uygunluğu tip onay belgesi veya

teknik servis raporu ile tevsik edilecektir.

1.5.7- 70/311/AT Yönetmeliği  ya da buna eşdeğer ECE - R 79 Teknik

Düzenlemesinin güncel seviyesinden  onayına  sahip olan araçlarda bu madde

uygulanmaz.

Çizelge 1

Direksiyon kontrol kuvveti özellikleri

+----------------------+---------------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------+

|Araç                  |Takviyeli                                                      |Takviyesiz                                                            |

|                      +---------------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------+

|Kategorisi            |Maksimum kuvvet                 Zaman           Dönme          |Maksimum kuvvet                 Zaman           Dönme                 |

|                      |(daN)                           (s)             yarıçapı       |(daN)                           (s)             yarıçapı              |

|                      |                                                (m)            |                                                (m)                   |

+----------------------+-------------------------------+---------------+---------------+-------------------------------+---------------+----------------------+

|M1                    |15                             |4              |12             |30                             |4              |20                    |

+----------------------+-------------------------------+---------------+---------------+-------------------------------+---------------+----------------------+

|M2                    |15                             |4              |12             |30                             |4              |20                    |

+----------------------+-------------------------------+---------------+---------------+-------------------------------+---------------+----------------------+

|M3                    |20                             |4              |12(1)          |45                             |6              |20                    |

+----------------------+-------------------------------+---------------+---------------+-------------------------------+---------------+----------------------+

|N1                    |20                             |4              |12             |30                             |4              |20                    |

+----------------------+-------------------------------+---------------+---------------+-------------------------------+---------------+----------------------+

|N2                    |25                             |4              |12             |40                             |4              |20                    |

+----------------------+-------------------------------+---------------+---------------+-------------------------------+---------------+----------------------+

|N3                    |20                             |4              |12(1)          |45(2)                          |6              |20                    |

+----------------------+-------------------------------+---------------+---------------+-------------------------------+---------------+----------------------+

|(1) Eğer 12 m gerçekleşmez ise, tam kilitleme                                                                                                                |

|(2) Kendinden yönlendirmeli tertibat hariç, iki veya daha fazla yönlendirilen dingilli sabit araçlar için 50 (daN)                                           |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

1.6-  Kapı kilit  ve menteşeleri

1.6.1-  M1 kategorisi araçlar 70/387/AT yönetmeliği veya ECE - R 11 teknik

düzenlemesinin güncel seviyesine göre belgelenmiş olmalı veya uygunluğu

yetkili teknik servisler tarafından bir rapor ile tevsik edilmelidir.

1.6.2-  Diğer araçlarda;

- Kapılar ve kilitleri, kapanış ve açılış anında rahatsız edici gürültü

yapmamalıdır.

- Kapı kilitleri beklenmedik anda açılmaya imkan vermemelidir.

- Araçların dönerek açılan kapılarının menteşeleri, aracın gidiş yönüne

göre, (katlanarak veya otomatik olarak dışa açılan hariç) kapının ön kenarında

bulunmalıdır. Tehlike anında kapılar yetişkin bir kimse tarafından

açılabilmelidir.

- Kapılar seyir esnasında kapalı kalmalıdır.

- Kapıları kapatmak kolay olmalı, tekerlek göbeği ve yanağı basamak olarak

kullanılmamalıdır.

- Basamaklarda ayak kaymasına karşı önlem alınmış olmalıdır.

1.6.3- 70/387/AT Yönetmeliği veya buna eşdeğer ECE - R 11 Teknik

Düzenlemesinin güncel seviyesinden  onayına  sahip araçlarda bu madde

uygulanmaz.

1.7-  Sesli ikaz cihazları

1.7.1- Araçlar, 70/388/AT Yönetmeliği veya buna eşdeğer ECE - R 28 Teknik

Düzenlemesine göre onaylı  kornalara  sahip olmalıdır.

1.7.2- Bu kornalar ile donatılmış araçlar ilgili 70/388/AT Yönetmeliğinde

belirtilen teknik şartları  karşılamalıdır.

1.7.3- Çeşitli tonda ses serilerini çıkartacak şekildeki uyarı aletleri,

ancak  KarayollarıTrafik Yönetmeliğinin müsaade ettiği özel amaçlı araçlarda

bulunabilir.

1.7.4- 70/388/AT Yönetmeliği  veya buna eşdeğer ECE - R 28 Teknik

Düzenlemesinin güncel seviyesinden  onayına  sahip olan araçlarda bu madde

uygulanmaz.

1.8- Geri görüş düzenekleri

1.8.1- M ve N kategorisi araçlar 71/127/AT Yönetmeliği  veya buna eşdeğer

ECE - R 46 teknik Düzenlemesine göre onaylı geri görüş düzeneklerine sahip

olmalıdır.

1.8.2- Geri görüş düzeneklerinin (ayna vb.) araçlara uygunluğu

belgelenmeli veya sayı ve konumlarının 71/127/AT Yönetmeliğine uygunluğu

kontrol edilmelidir.

1.8.3- Üst yapıların genişliğinin, araç geri görüş düzenekleri bakımından,

aracın tip onayında öngörülen azami ve asgari sınırlar içinde kaldığı kontrol

edilmelidir. Üst yapı bu sınırlar dışında ise,geri görüş düzeneklerinde

yapılan değişikliğin uygunluğu  yetkili teknik servisler tarafından bir rapor

ile tevsik edilmelidir.

1.8.4- 71/127/AT Yönetmeliği veya buna eşdeğer ECE - R 46 Teknik

Düzenlemesinin güncel seviyesinden  tip onayına sahip olan araçlarda bu madde

uygulanmaz

Sayfa: 278 © Copyright; TAM Bilgi İletişim A.Ş., -REGA Bilgi Bankasi-

1.9- Frenler

1.9.1- M, N ve O kategorisi araçlarda, frenler, 71/320/AT Yönetmeliği veya

ECE - R 13 veya R 13-H Teknik Düzenlemesinin güncel seviyesine göre

belgelenmiş olmalı veya uygunluğu  yetkili teknik servisler tarafından bir

rapor ile tevsik edilmelidir.

1.9.2- Asbestli fren balataları kullanılamaz.

1.9.3- 71/320/AT Yönetmeliği veya ECE - R 13  veya R 13 - H teknik

düzenlemesinin güncel seviyesinden  tip onayına sahip olan araçlarda bu madde

uygulanmaz

1.10- Parazit  giderici

1.10.1- M1 kategorisi araçlar 72/245/AT yönetmeliği veya ECE - R10 teknik

düzenlemesinin güncel seviyesini karşılamalıdır.

1.10.2- 72/245/AT Yönetmeliği veya ECE - R 10 teknik düzenlemesinin güncel

seviyesine göre onaya sahip olan araçlarda bu madde uygulanmaz.

1.11-Dizel egzoz dumanı

1.11.1- Dizel motorlu M ve N kategorisi araçlar 72/306/AT yönetmeliğinde

belirtilen serbest ivme yöntemi ile egzoz duman

pusluluğu ölçülmelidir. Araç motoru için öngörülmüş bir düzeltilmiş pusluluk

sayısı var ise, ölçülen değer bunun en fazla +

0,5 m-1 ise, eğer böyle bir değer yoksa k değeri tabii emişli motorlarda 3

m-1 aşırı doldurmalı motorlarda ise 2,5 m-1'yi geçmiyor ise araçlar uygun

kabul edilir.

1.11.2- 72/306/AT Yönetmeliği veya buna eşdeğer ECE - R 24 Teknik

Düzenlemesinin güncel seviyesinden  onayına  sahip araçlarda bu madde

uygulanmaz.

1.12- İç donanım

1.12.1- M1  kategorisi araçlar, 74/60/AT Yönetmeliği veya ECE - R 21

Teknik Düzenlemesinin güncel seviyesine göre belgelenmiş olmalı veya uygunluğu

yetkili teknik servisler tarafından bir rapor ile tevsik edilmelidir.

1.13- İzinsiz kullanıma karşı önlem

1.13.1- M1 kategorisi araçlar 74/61/AT Yönetmeliği veya ECE - R 18 Teknik

Düzenlemesinin güncel seviyesine göre belgelenmiş olmalı veya uygunluğu

yetkili teknik servisler tarafından bir rapor ile tevsik edilmelidir.

1.13.2- 74/61/AT Yönetmeliği veya buna eşdeğer ECE - R 18 eğer alarm

sistemi varsa,  ECE - R  97 Teknik Düzenlemelerin güncel seviyesinden onayına

sahip araçlarda bu madde uygulanmaz.

1.14- Koruyucu direksiyon

1.14.1- M1 kategorisi araçlar 74/297/AT Yönetmeliği veya ECE - R 12 teknik

düzenlemesinin güncel seviyesine göre belgelenmiş olmalı veya uygunluğu

yetkili teknik servisler tarafından bir rapor ile tevsik edilmelidir.

1.15- Koltuk mukavemeti

1.15.1- Oturma yerleri yükseklik ve esneklik gibi hususlarda yolcuların

rahatça oturmasını sağlayacak nitelikte olacaktır.

1.15.2- N kategorisi araçlarda, en az 43 cm genişlikte ve mindere teğet

yatay düzlem içinde bulunan koltuk orta ekseninde ölçülen derinlik en az 40 cm

yapılmalıdır. Arka arkaya olan oturma yerlerinde, bir kişiye isabet eden ve

mindere teğet yatay düzlem içinde bulunan koltuk orta ekseninin, arkalık ön

yüzeyi ile önündeki arkalığın arka yüzeyini kestiği noktalar arası en az 65

cm, karşı karşıya olan oturma yerlerinde ise söz konusu yatay doğrunun arkalık

ön yüzeylerini kestiği noktalar arası 130 cm yapılmalıdır. Yataklı şoför

mahallerinde yatak ile koltuk arası ölçülerde bu madde hükümleri aranmaz.

Sürücü koltuğu, aracı güvenle idare edebilecek şekilde yerleştirilmelidir.

Sürücü yeri genişliği , yaklaşık olarak dirsek yüksekliğinde ve en az 60 cm

olmalıdır. Sürücü koltuğu oturma yeri genişliği en az 43 cm ve sürücü koltuğu

oturma yeri derinliği en az 40 cm olmalıdır.

M1 kategorisi araçlar  74/408/AT Yönetmeliği ve ya ECE - R 17 teknik

düzenlemesinin güncel seviyesine göre belgelenmiş olmalı veya uygunluğu

yetkili teknik servisler tarafından bir rapor ile tevsik edilmelidir.

74/408/AT Yönetmeliği veya buna eşdeğer ECE - R 17 Teknik Düzenlemesinin

güncel seviyesinden  onayına  sahip araçlarda bu madde uygulanmaz. M2 ve M3

kategorisi araçlar için 1.50 maddesine bakınız.

Sayfa: 279 © Copyright; TAM Bilgi İletişim A.Ş., -REGA Bilgi Bankasi-

1.16- Dış çıkıntılar

1.16.1- M1 kategorisi araçlar,  74/483/AT Yönetmeliğinde belirtilen

şartlarını karşılamalıdır.

1.16.2- 74/483/AT  Yönetmelik veya buna eşdeğer ECE -  R 26 Teknik

Düzenlemesinin güncel seviyesinden  onayına  sahip araçlarda bu madde

uygulanmaz.

1.17-Hız göstergesi ve geri vites

1.17.1- Azami tasarım hızı 40 km/saati aşan MOTOY ve TORTOY kapsamındaki

araçlarda ve azami tasarım hızı 25 km/saati aşan araçlarda, sürücü görüş

sahası içinde bulunan ve kat edilen yolu kaydeden sayaç kısmını da içeren hız

göstergeleri bulunmalıdır. Tasarım hızı belirtilen değerlerin altında olan

araçlarda hız göstergesi ve mesafe sayacı  isteğe bağlıdır.

1.17.2- Tüm M ve N kategorisi araçlardaki hız göstergeleri 75/443/AT

Yönetmeliğinin şartlarını sağlamalıdır.

1.17.3- 77/443/AT Yönetmeliği  veya buna eşdeğer ECE - R 39  Teknik

Düzenlemesinin güncel seviyesinden onayına  sahip araçlarda bu madde

uygulanmaz.

1.17.4- M ve N kategorisi araçlarda aracın geri gitmesini sağlayacak en az

bir geri vites bulunacaktır.

1.18-Tanıtım etiketleri

1.18.1- Araçlarda 76/114/AT Yönetmeliğine uygun Araç Tanıtma Etiketlerinin

bulunması zorunludur. Bu etiketlerde bulunacak asgari bilgiler sırası ile:

- İmalatçı,

- Araç Tanıtım Numarası,

- Azami Kütle

- Azami Yüklü Katar kütlesi

- Dingil Kapasiteleri (önden arkaya doğru sırası ile)

- Bağlantı tertibatı üzerindeki azami kütle (yalnız yarı römork ve merkezi

dingilli römorklarda)

1.18.2- Tamamlanmamış araç üzerine yapılan üstyapılar ile birlikte üstyapı

imalatı yapan firmanın etiketi de araç üzerine takılacaktır. Bu etiket

üzerinde araç tanıtım numarasından hemen önce kaçıncı aşama olduğu

belirtilecektir. Araç tanıtım numarası normal olarak birinci aşama imalatçı

tarafından verilir.

1.18.3- 76/114/AT Yönetmeliğinin güncel seviyesinden  onayına  sahip

araçlarda bu madde uygulanmaz.

1.19- Emniyet kemeri bağlantıları

1.19.1- M1 kategorisi araçlar 76/115/AT Yönetmeliği veya ECE - R 14 teknik

düzenlemesinin güncel seviyesine göre belgelenmiş olmalı veya ilgili

yönetmelik ve/veya teknik düzenlemeye uygunluğu  yetkili teknik servisler

tarafından bir rapor ile tevsik edilmelidir.

1.19.2- Diğer araçlarda, emniyet kemeri bağlantıları;

- Bu Ekin madde 1.31'de belirtilen emniyet kemerlerinin  bağlanmasına

müsait olmalı,

- Emniyet kemeri doğru takıldığında kemerin kayma riski bulunmamalı,

- Kemerin koltuk veya araçta keskin bir yere sürtünüp hasarlanma riski

bulunmamalıdır.

1.19.3- 76/115/AT Yönetmeliği veya ECE - R 14 teknik düzenlemesinin güncel

seviyesine göre tip  onayına  sahip araçlarda bu madde uygulanmaz.

1.20- Aydınlatma tesisatı

1.20.1- Motorlu araçlar ve onların römorklarında ancak gerekli ve izin

verilen aydınlatma düzenleri bulunabilir. Reflektör ve benzeri gereçler de

aydınlatma düzenleri sayılır. Aydınlatma düzenleri kurallara uygun olarak

yerleştirilmeli ve her zaman çalışır durumda olmalıdır.

1.20.2- Aydınlatma düzenleri 76/756/AT Yönetmeliğine veya buna eşdeğer ECE

- R 48 Teknik düzenlemesine uygun olmalıdır.

1.20.3- Dış aydınlatmada  kullanılan lambalar ve benzer cihazlar tip

onaylı olmalıdır.

1.20.4- Ön taraftan kırmızı ışık, arkadan ise geri vites lambası dışında

beyaz ışık görülmemelidir (Karayolları Trafik Yönetmeliğinin izin verdiği özel

amaçlı araçlar hariç).

1.20.5- Dönüş lambaları ve 4'lü uyarı sistemi dışında araçlarda dışardan

görülecek yanıp sönen başka aydınlatma bulunmayacaktır. (bu Ekin  madde 1.20.6

ve madde 1.20.7de belirtilenler hariç)

Sayfa: 280 © Copyright; TAM Bilgi İletişim A.Ş., -REGA Bilgi Bankasi-

1.20.6- Mavi renkli olarak yanıp sönen geçiş üstünlüğü ışıklı uyarı işaret

donatımı cankurtaran, itfaiye, sivil savunma, trafik ve genel zabıtaya ait

araçlar ile Karayolları Genel Müdürlüğünün sadece trafik hizmetlerine ayrılan

araçları dışındaki araçlarda bulunmamalıdır. Bu lambalar ECE - R 65 Teknik

Düzenlemesine göre tip onaylı olmalıdır.

1.20.7- Sarı olarak yanıp sönen uyarı düzenleri aşağıda işaret edilen

araçlardan başkasına konulmamalıdır;

- Kar mücadelesi ve yol bakım araçları,

- Kurtarma araçları,

- Genişliği 2,6 m.yi aşan ve ilgili kuruluşların izni ile karayoluna

çıkabilecek araçlar,

- Tarım ve orman traktörleri

Bu lambalar ECE - R 65 Teknik Düzenlemesine göre tip onaylı olmalıdır.

1.20. 8- Motorlu araçlarda ve bunların, römorklarında (karavanlar dahil),

boyuna kenarlar üzerinde yansıtıcı reflektörler bulunabilir. Bu yansıtıcılar,

ECE - R 104 teknik düzenlemesine uygun olmalıdır.

1.20. 9- Elle kullanılan arama projektörleri (en fazla 35 watt'lık beyaz

ışık veren bir arama projektörü kullanılabilir). Projektörler için Trafik Şube

ve Bürolarından müsaade almak zorunludur.

1.20. 10- Araçlarda ECE - R 48 teknik düzenlemesinde tanımlanmış ilave

stop lambası, kuyruk lambası ve arka sinyal lambaları bulunabilir.

1.20. 11- M3 Sınıfı otobüslerde, arka tekerleklerin önü veya arkasına

tekerlek iz lambası takılabilir. Bu lambalar 76/758/AT Yönetmeliği veya buna

eşdeğer ECE - R 7 Teknik Düzenlemesinin güncel seviyesinden  parça onayına

sahip olmalıdır. Aracın arkasından bu ışık gözükmemelidir.

1.20. 12- Araçlarda sürücü yeri ve yolcu bulunan yerlerde elektrikli iç

aydınlatma yapılır. Bu aydınlatmanın sürücünün görüşünü azaltmaması için

gerekli tedbirler alınır.

1.20. 13- Üst yapı nedeni ile ilave lamba takılması veya lambaların

yerlerinin değiştirilmesi gibi sebeplerden aydınlatma bakımından tip onayı

geçersiz olan araçların uygunluğu kontrol edilmeli veya teknik servislere

kontrol ettirilmelidir.

1.20. 14- 76/756/AT Yönetmeliği  veya buna eşdeğer ECE - R 48  Teknik

Düzenlemesinin güncel seviyesinden  onayına sahip araçlarda bu madde

uygulanmaz.

1.21- Reflektörler

Araçlarda kullanılan reflektörler, 76/757/AT Yönetmeliği  veya buna

eşdeğer ECE - R 3 Teknik Düzenlemesinin güncel seviyesinden parça onayına

sahip olmalıdır.

1.22- Araçlarda kullanılan  lambalar (yan,arka,stop) 76/758/AT Yönetmeliği

veya buna eşdeğer ECE - R 7 Teknik Düzenlemesinin güncel seviyesinden  parça

onayına sahip olmalıdır. Yan işaret lambaları R 91 sayılı teknik düzenlemeye

göre parça onayına sahip olmalıdır.

1.23- Araçlarda kullanılan sinyal lambaları

76/759/AT  Yönetmeliği  veya buna eşdeğer ECE - R 6 Teknik Düzenlemesinin

güncel seviyesinden  parça onayına sahip olmalıdır.

1.24- Araçlarda kullanılan arka plaka lambaları

76/760/AT  Yönetmeliğinin veya buna eşdeğer ECE - R 4 Teknik

Düzenlemesinin güncel seviyesinden  parça onayına sahip olmalıdır.

1.25-  Araçlarda kullanılan farlar

76/761/AT Yönetmeliği veya buna eşdeğer ECE - R 1, R 5, R 8,  R 20, R 31,

R 97 veya R 112 Teknik Düzenlemesinin güncel seviyesinden parça onayına sahip

olmalıdır. Ampuller ECE - R 37, gaz deşarjlı ışık kaynakları ise ECE - R 98

sayılı teknik düzenlemelere göre onaylı olmalıdır.

1.26-Araçlarda kullanılan ön sis lambaları

76/762/AT  Yönetmeliğinin veya buna eşdeğer ECE 19 Teknik Düzenlemesinin

güncel seviyesinden  parça onayına sahip olmalıdır.

1.27- Çeki kancaları

1.27.1-Araçlar 77/389/AT Yönetmeliğinin güncel seviyesinden

genişletmesinin şartlarını sağlayan araç çeki tertibatlarına sahip olmalıdır.

1.27.2- 77/389/AT  Yönetmeliğine göre tip onayına  sahip araçlarda bu

madde uygulanmaz.

Sayfa: 281 © Copyright; TAM Bilgi İletişim A.Ş., -REGA Bilgi Bankasi-

1.28- Araçlarda kullanılan arka sis lambaları

77/538/AT Yönetmeliği veya buna eşdeğer ECE - R 38 Teknik Düzenlemesinin

güncel seviyesinden  parça onayına sahip olmalıdır.

1.29- Araçlarda kullanılan geri vites lambaları

77/539/AT Yönetmeliği veya buna eşdeğer ECE - R 23 Teknik Düzenlemesinin

güncel seviyesinden  parça onayına sahip olmalıdır.

1.30- Araçlarda kullanılan park lambaları

77/540/AT Yönetmeliğine veya, ECE - R 77  Teknik Düzenlemesinin güncel

seviyesinden  parça onayına sahip olmalıdır.

1.31- Emniyet kemerleri

1.31.1- Bu Yönetmelik kapsamındaki, kamyon, kamyonet, çekici ve her çeşit

arazi araçlarında sürücü ve sürücü yanındaki koltuklarda, minibüs ve

Şehirlerarası Otobüslerde  ara koltuklar hariç olmak üzere, sürücüsü dahil en

ön ve önünde boşluk olan en arka koltuklarda, önünde boşluk olan kapı önü

koltuklarında, iki katlı şehirlerarası otobüslerde; merdiven önü, en ön ve

önünde boşluk olan en arka koltuklarda, masa etrafında bulunan koltuklardan

aracın gidiş yönüne doğru olanlarda oturan yolcular için 77/541/AT Yönetmeliği

veya ECE - R-16 sayılı Regülasyona uygun emniyet kemerleri bulundurulması

zorunludur. Emniyet kemeri imalatçı firma tarafından takılır. Katlanabilen

koltuklarda emniyet kemeri aranmaz.

1.31.2- M1 kategorisi araçlar, 77/541/AT Yönetmeliğinde belirtilen

konumlarda ,bu yönetmeliğe  veya buna eşdeğer ECE - R 16 Teknik Düzenlemesine

uygun emniyet kemerlerine sahip olmalı ve ilgili yönetmelik şartlarını

karşılamalıdır.

1.31.3- 77/541/AT Yönetmeliği  veya buna eşdeğer ECE - R 16 Teknik

Düzenlemesinin güncel seviyesinden  onayına  sahip araçlarda bu madde

uygulanmaz.

1.32- Ön görüş alanı

1.32.1- M1 kategorisi araçlar 77/649/AT Yönetmeliğinin güncel seviyesinden

genişletmesinin şartlarını sağlamalıdır.

1.32.2- M1 kategorisi Dışı Araçlarda görüş alanı ile ilgili şartlar

aşağıda verilmiştir:

1.32.2.1- Görüş alanı ölçmeleri, araç yüksüz durumda iken yapılmalıdır.

Aracın yapısı nedeni ile, sürücü tarafından yolda görülemeyen yüzeyler, 12

m yarı çapı olan görüş yarı dairesi (görüş sınırı) içinde kalmalıdır  (bu Ekin

Şekil 1 a).

1.32.2.2- Görüş sınırının belirlenmesi için, sürücünün gözleri bir noktada

birleştirilmiş kabul edilir. Bu nokta yüksüz ve ayar durumunda ortalanmış

sürücü koltuğunun 70 cm üstünde ve koltuk simetri ekseninde ve arkalık ön

yüzeyinden 13 cm öndedir. TOT'larda bu referans noktası, koltuğun 70 cm

üzerinde, koltuk arkalığının ön yüzeyinde 27 cm öndedir. Söz konusu noktanın

durma düzlemindeki iz düşümü koordinat sistemi merkezidir.

1.32.2.3- Öne doğru serbest görüş alanı, koordinat sistemi merkezinden

geçen, aracın boyuna orta düzlemine (ABOD) paralel doğruyu simetri ekseni alan

görüş yarım dairesinde bulunan ve kiriş boyu en az 9,5 m olan alandır.

Yönetmeliğe uygun geri görüş aynalarından doğan görüş engelleri dikkate

alınmaz.

1.32.2.4- Sürücü görüşüne engel olan kısımlara (kapı çerçevesi, tavan

direkleri, destekler ve benzeri.), görüş yarım dairesindeki izdüşümleri

aşağıdaki koşullara uygun olduğunda müsaade edilir;

1.32.2.4.1- Engeller diyagramda belirtilen alt sınır eğrisinin üstüne

çıkmamalıdır. Engelin genişliği ve sürücüye uzaklığı, göz noktası tepe noktası

ve görüş yarım dairesi tabanı olan konik yüzeyin engelle kesiştiği yerde bu

konik yüzey üzerinde ölçülen genişlik ve uzaklıktır.

1.32.2.4.2- Genişliği 80 mm den büyük olan engellerin, görüş yarım dairesi

üzerindeki izdüşümün ekseni ile diğer bir engelin izdüşümü ekseni arasındaki

kiriş uzunluğu, en az 2,5 m olmalıdır.

1.32.2.4.3- Serbest görüş alanı içinde, en fazla 2 engel bulunabilir.

1.32.2.4.4- Görüş yarım dairesi üzerinde en fazla 6 engel olabilir.

1.32.2.4.5- Diyagramdaki alt ve üst engel sınırı arasında kalan engellere,

dayanım yönünden gerekli olması halinde izin verilebilir. Bu engeller ancak

serbest görüş alanı dışında, sağda ve solda en fazla birer adet bulunmalıdır.

1.32.2.5- Engeller aşağıdaki formülle de kontrol edilebilir:

1.32.2.5.1-  Bu Ekin madde 1.32.2.4.1'de tanımlanan engeller için:

-------------------------------------------------------------------

* Formül Vardır *

Sayfa: 282 © Copyright; TAM Bilgi İletişim A.Ş., -REGA Bilgi Bankasi-

1.32.2.5.2- Bu Ekin madde 1.32.2.4.2'de  tanımlanan engeller için:

* Formül Vardır *

1.32.2.5.3- TOT'larda mercekler arası uzaklığı 6,5 cm olan bir dürbünle

bakıldığında görüş engelleri (x) aşağıdaki formülle hesaplanabilir.

* Formül Vardır *

a= Engelin göz noktasından uzaklığı (mm),

b= Engelin genişliği (mm)

1.32.2.6- TOT'larda görüş engelleri aşağıdaki şekilde belirlenir (bu Ekin

Sekil 1b).  TOT, yatay bir düzlem üzerine yerleştirilir. Referans noktasındaki

yatay bir mesnede aralarında 6,5 cm uzaklık olan ve referans noktasına göre

simetrik olarak yerleştirilmiş iki adet ışık kaynağı yerleştirilir. Dayanak,

referans noktasından geçen dik bir eksen etrafında dönebilmelidir. Engellerin

ölçülmesi için dayanak, iki ışık kaynağını birleştiren doğrunun dik olacağı

şekilde düzenlenmelidir. Lambaların birer birer veya beraberce yakılmasıyla

görüşe engel olan parçalardan dolayı görüş yarım dairesine yansıyan gölgelerin

sektör kirişleri ölçülür.

1.32.2.7-  TOT'larda için görüş engellerinin kirişleri, 70 cm'yi geçemez.

1.32.2.8- Yukarıdan sarkan (asılı parçalar) veya yapıyla ilgili parçalar

en fazla göz noktası seviyesine kadar inebilir

1.32.2.9- Kullanma amacı nedeni ile özel olarak yapılmış araçlarda,

yukarıda anılan koşulların yerine getirilememesi halinde, görüş engellenmesine

denge oluşturacak aksesuarlar konulmalıdır.

1.32.3- 77/649/AT  Yönetmeliğinin güncel seviyesinden  onayına  sahip

araçlarda bu madde uygulanmaz.

****************

* ŞEKİL VARDIR *

****************

****************

* ŞEKİL VARDIR *

****************

Sayfa: 283 © Copyright; TAM Bilgi İletişim A.Ş., -REGA Bilgi Bankasi-

****************

* ŞEKİL VARDIR *

****************

Şekil 1a- Araçlarda Görüş Alanı

****************

* ŞEKİL VARDIR *

****************

Sayfa: 284 © Copyright; TAM Bilgi İletişim A.Ş., -REGA Bilgi Bankasi-

***************

* ŞEKİL VARDIR *

***************

1.33- Gösterge kullanıcı ikazları

1.33.1-  M1  kategorisi araçlar 78/316/AT Yönetmeliğinin güncel

seviyesinde belirtilen şartları sağlamalıdır.

1.33.2- Sürücü yerindeki tüm kumanda düzenleri, sürücü vücut konumunun

önemli değişikliklerine neden olmadan güvenle ve kolay kullanılmak üzere

şekillendirilmiş ve yerleştirilmiş olmalıdır. Bütün hava koşullarında sürücüye

yeteri kadar görüş alanı sağlanmış olmalıdır.

1.33.4- 78/316/AT Yönetmeliğinin güncel seviyesinden  onayına  sahip

araçlarda bu madde uygulanmaz.

1.34- Buz/Buğu giderme

1.34.1- M1  kategorisi araçlar 78/317/AT Yönetmeliğinin güncel seviyesinde

belirtilen şartları sağlamalıdır.

1.34.2- M1 dışı araçlardan, Isıtma düzeni bulunması gereken araçlarda

sürüş sırasında pencereler kapalı iken de, en az cam sileceğinin etki alanı

kadar bir kısmın buzlanması veya buğulanması önlenmelidir.

1.34.4- 78/317/AT Yönetmeliğinin güncel seviyesinden  onayına  sahip

araçlarda bu madde uygulanmaz.

Sayfa: 285 © Copyright; TAM Bilgi İletişim A.Ş., -REGA Bilgi Bankasi-

1.35- Ön cam silecekleri

1.35.1-  M1 kategorisi araçlar 78/318/AT Yönetmeliğinin güncel seviyesinde

belirtilen şartları sağlamalıdır.

1.35.2-Ön siper camlarını dışarıdan özel aletleri gerektirmeden temizlemek

mümkün olmalıdır.

1.35.3-Ön siper camları sürücü tarafından kumanda edilebilen ve otomatik

olarak çalışacak sileceklerle donatılmış olmalı ve silecekler sürücü önünde en

az bir adet bulunmalıdır.

1.35.4-.Cam sileceklerinin tesir alanı, yağmur, kar ve kirlenme hallerinde

sürücü için önde serbest görüş sahası içinde en az 35 derecelik bir görme

açısı sağlayacak değerde olmalıdır.

1.35.6- 78/318/AT Yönetmeliğinin güncel seviyesinden  onayına  sahip

araçlarda bu madde uygulanmaz.

1.36- Isıtma ve havalandırma

1.36.1- M1 kategorisi araçlar 78/548/AT Yönetmeliğinin güncel seviyesinde

belirtilen şartları sağlamalıdır.

1.36.2- M1 dışı araçlarda, kapalı sürücü yerleri ile yolcu taşınan

yerlerde, yeteri kadar ısıtma ve havalandırma sağlanmış olmalıdır.

1.36.3- 78/548/AT Yönetmeliğinin güncel seviyesinden  onayına  sahip

araçlarda bu madde uygulanmaz.

1.37- Çamurluklar

1.37.1-  M1 kategorisi araçlar 78/549/AT Yönetmeliğinin güncel seviyesinde

belirtilen şartları sağlamalıdır.

1.37.2-  M1 kategorisi dışındaki araçlarda,

1.37.2.1- M2, M3, N ve O  kategorisi araçların tekerleklerinde, yeterli

derecede etkili çamurluklar bulunmalıdır. Araç boş ve direksiyonun kumanda

ettiği tekerlekler gidiş yönüne çevrilmişken aşağıdaki koşullar sağlanmalıdır.

1.37.2.2- Çamurluk, en az tekerlek genişliğini kapatmalıdır. Çamurluğun

arka kenarıyla, tekerlek ile yolun temas noktasını birleştiren ve ABOD'a

paralel olan doğru, yol düzlemiyle en fazla 35 derece açı meydana

getirmelidir. İki dingilli bir aks grubu bulunan araçlarda, iki dingil arasına

çamurluğun inmesi gerekmez.

1.37.2.3- Çamurluk yeteri kadar sağlam olmalıdır. Birden fazla parçalı

olarak yapılanlarda, ek yerlerinde aralık bırakılmamalıdır. Karoserinin veya

kasanın bir kısmı da çamurluk görevi yapabilir.

1.37.2.4- Ön dingili, bir nokta etrafında mafsallanmış olan römorklarda,

üst yapıdan aşağıya doğru sarkan tipte bir çamurluk da kullanılabilir.

1.37.2.5- N kategorisi araçlarda  üst yapıya bağlanan rijit bir siper arka

tekerlekler için çamurluk yerini tutabilir.

1.37.2.6- M2, M3, N ve O kategorisi araçların arka tekerleklerin arkasında

plastik, kauçuk veya benzeri malzemeden geriye sıçramalara engel olabilecek

boyut ve nitelikte bir siper (paçalık) bulunacaktır. Bu siperin alt noktasının

Araç Durma Düzleminden yüksekliği, aracın Azami Yüklü halinde en fazla 20 cm

olabilir.

1.37.2.7- Canlı tekerleklerde çamurluk iç ölçüsü imalatçısının araç için

verdiği lastiğe uygun patinaj zinciri kullanımına uygun olacaktır.

1.37.2.8- İmalatçısı tarafından çıplak şasi olarak imal veya monte

edilerek satılan araçlarda, arka tekerlek arka çamurlukları ve paçalıklar üst

yapı imalatçısı tarafından araca takılmalıdır.

1.37.4- 78/549/AT Yönetmeliğinin güncel seviyesinden  onayına  sahip

araçlarda bu madde uygulanmaz.

1.38-Koltuk başlıkları

1.38.1- M1 kategorisi araçlar 78/932/AT Yönetmeliği veya ECE - R25 ile ECE

-R 17 teknik düzenlemelerini sağlamalıdır.

1.39- Karbondioksit emisyonu ve yakıt tüketimi M1 kategorisi araçlarda

Yakıt Tüketimi  80/1268/AT Yönetmeliğinin veya buna eşdeğer ECE - R 84 veya

ECE - R 101 Teknik Düzenlemesine göre ölçülür. Ölçümde, 70/220/AT

Yönetmeliğinin aracın karşıladığı seviyesinin çevrimi esas alınır.

80/1268/AT Yönetmeliğinin veya buna eşdeğer ECE - R 84 veya ECE - R 101

Teknik Düzenlemesinin güncel seviyesinden onayına sahip araçlarda bu madde

uygulanmaz.

Sayfa: 286 © Copyright; TAM Bilgi İletişim A.Ş., -REGA Bilgi Bankasi-

1.40- Motor gücü

Araçların motor güçleri 80/1269/AT Yönetmeliği  veya buna eşdeğer ECE -R

85 Teknik Düzenlemesine göre ölçülür.

80/1269/AT Yönetmeliğinin veya buna eşdeğer ECE - R 85 Teknik

Düzenlemesinin güncel seviyesinden  onayına  sahip araçlarda bu madde

uygulanmaz.

1.41- Dizel motor egzoz emisyonu

88/77/AT kapsamında olan  M ve N kategorisi araçlar, 88/77/AT

Yönetmeliğinin  şartlarını  karşılamalıdır. Motor aksam veya sistem onayı

aranır.

88/77/AT Yönetmeliği  veya buna eşdeğer ECE - R 49 Teknik Düzenlemesinin

güncel seviyesinden  onayına  sahip araçlarda bu madde uygulanmaz.

1.42-Yan koruma çerçevesi

1.42.1- N2 , N3 , O3 ve O4 kategorisi Tam ve Tamamlanmış araçlar 89/297/AT

Yönetmeliğini  karşılayacak teknik donanıma sahip olmalıdırlar.

1.42.2- Yan koruma çerçeveleri, yarı römork çekicileri, tomruk gibi uzun

malzeme taşıyan ancak kasası bulunmayan yarı römorklar  ve yapısı itibarı ile

yan koruma çerçevesi takılamayan araçlarda aranmaz.

1.42.3- Araç boş, yürür vaziyetteyken çerçevenin alt kenarı yerden en

fazla 550 mm, üst kenarı ise , kasanın alt kenarından en fazla 350 mm aşağıda

olacaktır. Ancak kasanın alt kenarı yerden 1300mm.den daha yüksek ise, yan

koruma çerçevesinin üst kenarı,  yerden en az 950mm yüksekte olabilir. Kasanın

alt kenarı, arka tekerlek lastiklerin, dış yüzeyinden geçen düşey düzlemde

ölçülür. Bu düzlemin tespitinde, lastiğin yere basan bölümünde oluşan

şişkinlik dikkate alınmaz.

1.42.4- Yan koruma çerçevesinin dış yüzeyi düzgün olacak, cıvatalı

bağlantı varsa, cıvata başları yuvarlatılmış olacaktır.

1.42.5- Yan koruma çerçevesinin yerleştirilişi, 89/297/AT Yönetmeliğinde

belirtildiği şekilde olacaktır.

1.42.6- Yan koruma çerçevesinin mukavemeti, 89/297/AT Yönetmeliğinde

istenen şartları sağlamalıdır. Mukavemet deneysel olarak gösterilebileceği

gibi hesap yolu  ile de gösterilebilir.

1.42.7- 89/297/AT veya buna eşdeğer ECE - R 73 Teknik Düzenlemesinin

güncel seviyesinden  onayına  sahip olan araçlarda bu madde uygulanmaz.

1.43-Anti-sprey düzeneği

1.43.1- N2 ,  N3 , O3 ve O4 kategorisi araçlarda, yağışlı havalarda

tekerleklerden su atmasını önleyen antisprey tertibatı kullanıldığı takdirde,

bu tertibatlar, 91/226/ AT yönetmeliğine uygun olmalıdır.

1.44-Güvenlik camı,

Ayna, ışıklandırma ve göstergelerin camları hariç olmak üzere bütün camlar

92/22/AT Yönetmeliği  veya buna eşdeğer ECE - R  43 Teknik Düzenlemesinin

güncel seviyesinin şartlarını sağlamalıdır.

92/22/AT Yönetmeliği  veya buna eşdeğer ECE - R 43 Teknik Düzenlemesinin

güncel onayına sahip araçlarda bu madde uygulanmaz.

1.45-Lastikler

Tekerlek lastikleri  92/23/AT Yönetmeliğinin yayımlanmış en son genişletme

seviyesine  veya buna eşdeğer ECE - R 30 veya ECE - R54 Teknik  Düzenlemesine

göre parça onayına sahip olmalıdır.

1.46- Hız sınırlayıcıları

92/24/AT Yönetmeliğini kapsamındaki araçlarda anılan yönetmeliği sağlayan

hız sınırlayıcıları bulunmalıdır. Bu hız sınırlayıcıların ayar değerleri için

Karayolları Trafik Yönetmeliğindeki değerler esas alınmalıdır.

1.48- Bağlantı tertibatı

Araçlarda kullanılan çekme amaçlı mekanik kavramalar 94/20/AT

Yönetmeliğinin güncel seviyesine şartları karşılamalıdır.

Çeki tertibatları tip onayına sahip olmalıdır. Araç ile bağlantısının

deneysel veya matematiksel yol ile doğrulanmalıdır. 94/20/AT Yönetmeliği  veya

buna eşdeğer ECE - R 55 Teknik Düzenlemesinin güncel seviyesinden  onayına

sahip araçlarda bu madde uygulanmaz.

1.49-  Alev dayanıklılığı

22 Kişiden fazla yolcu taşıyan M3 kategorisi sınıf II ve sınıf III araçlar

95/28/AT Yönetmeliğinin güncel seviyesini sağlamalıdır. Tip onay belgesi veya

teknik servis raporu zorunludur.

95/28/AT  Yönetmeliğinin güncel seviyesinden  onayına  sahip araçlarda bu

madde uygulanmaz.

Sayfa: 287 © Copyright; TAM Bilgi İletişim A.Ş., -REGA Bilgi Bankasi-

1.50- M2 ve M3 kategorisi araçlar

1.50.1- Otobüs ve minibüslere ait hükümler aşağıda verilmiştir.

2001/85/AT'nin son seviyesindeki geçici maddelerinde belirtilen tarihe kadar

aşağıdaki maddeler aranır. Bu tarihten sonra 2001/85/AT'nin hükümleri

karşılanmalıdır.

1.50.1.1 - Sınıf I ve  sınıf A'ya  ait otobüsler ile ve minibüslerde yolcu

başına ağırlık 68 Kg'dır. Sınıf II, III ve sınıf B'ye ait otobüslerde, yolcu

başına ağırlık 71 Kg olup, bu değere 3 Kg'lık el bagajı dahildir. Sınıf II'ye

ait bir aracın Sınıf I için kullanılmasına müsaade edilmesi halinde, bagaj

ağırlığı dikkate alınmaz. Bagaj yükü, "m3" olarak verilen bagaj bölmesi

hacminin, "Kg" olarak 100 katından aşağı olamaz. Araç tavanında bagaj taşıma

yeri olması halinde, bagaj bu yerin her m2'si için 75 Kg kabul edilir. Aracın

üzerinde bagaj yerlerinin tayininde aracın dengesi ve emniyeti göz önünde

tutulmalıdır. Okul araçlarında taşınan çocuklar için ağırlık (el bagajı dahil)

50 Kg alınır. Bu suretle hesaplanacak yolcu adedi (Yolcu Ağırlığı ve Bagaj +

Aracın yüksüz ağırlığı = Azami Yüklü Ağırlık) eşitliğini sağlayacak şekilde

aracın yapısını sınırlayan şartları geçmemelidir. Sınıf I ve  sınıf A'ya ait

otobüslerde yolcu başına ayakta durma alanı 0,125 m2dir. Sınıf II otobüslerde

ise bu ölçü 0,150 m2dir.

1.50.1.2- Otobüslerde yalnız yolcu ve yolcuya ait kişisel eşyalar

taşınabilir.

1.50.1.3- Ayakta durma yerlerinde gerekli tutunma yerleri bulunmalıdır.

Ayakta durma yerlerinde aracın yan veya arka duvarlarından koltuklarla

ayrılmamış yerlerde, yerden 80 cm ile 150 cm yükseklikte duvarlara paralel

takılmış yatay tutunma boruları konulmalıdır

1.50.1.4- Oturulacak ve varsa ayakta durabilecek yer adedi, görülecek bir

yere yazılmalıdır.

1.50.1.5- Yolcu araçlarında ayakta durulan yerlerde asgari aşağıdaki

şartlar dikkate alınmalıdır:

1.50.1.5.1- Aşağıda belirtilen yerlerde ayakta durulmaz veya oturulamaz;

1.50.1.5.1.1- Koltuk minderinin ön kenarın ile  300 mm önü arasındaki

yerlerde ayakta durulmaz.

1.50.1.5.1.2- Sürücü ve hizmetlilere ayrılmış yerlerde oturulamaz.

1.50.1.5.1.3- Ayakta durulan yerlerdeki çamurluklarda ve motor üst

örtüsünde oturulamaz.

1.50.1.5.1.4- Giriş ve çıkış basamaklarında ayakta durulmaz ve oturulamaz.

1.50.1.5.1.5- Düşey yüksekliği 175 cm'den az olan yerlerde ayakta

durulamaz

1.50.2- Oturma yerleri

Araçlarda oturma yerleri ile şartlar aşağıda belirtilmiştir.

1.50.2.1- Oturma yerleri yükseklik ve esneklik gibi hususlarda yolcuların

rahatça oturmasını sağlayacak nitelikte olacaktır.

Ancak, Sınıf I ve  sınıf A'ya ait otobüste esneklik şart değildir.

1.50.2.2- Otobüs ve minibüslerde koltuk ölçüleri, bir kişiye düşen

koltuğun ortasından geçen dik düzleme olan uzaklıkları koltuk boş iken

vermektedir (bu Ekin Şekil 3a/b, Şekil 4  ve  Şekil 5). Koltuk sırt

yüksekliği, oturma düzleminin orta ekseninden itibaren sırtın kendi düzlemine

paralel ölçümünde 50 cm.den az olamaz. Bu ölçüye koltuk arkalığında bulunan el

tutamakları dahildir.

Sıkıştırılmamış koltuk minderinin asgari derinliği Sınıf I , A ve B

araçlarda 350 mm, Sınıf II ve III araçlarda 400 mm olmalıdır. Sıkıştırılmamış

koltuk minderinin zemine göre yüksekliği zemin ile koltuk minderinin ön üst

yüzeyine teğet yatay düzlem arasındaki mesafe 400 ile 500 mm olacak şekilde

olmalıdır. Ancak, tekerlek çıkıntısı ve motor bölümü üzerinde 350 mm den az

olmamak kaydıyla bu yükseklik azaltılabilir.

1.50.2.3- Genel olarak okul öncesi, ilk öğretim ve orta dereceli okulların

öğrencileri ile sadece gözetici ve hizmetlileri taşıyan okul araçlarındaki

ölçüler % 30'a kadar eksiltilebilir.

1.50.2.4- Koltuklara arkalıkların tespiti, her türlü çalışma şartlarından

doğacak kuvvetleri karşılayabilecek şekilde olmalıdır. Arkalıkların üst

kenarları ani bir frenlemede arka sırada oturanları yaralamayacak tarzda

şekillendirilmelidir. Bununla birlikte şehir içi otobüslerinde arkalık üst

kenarı tamamen tutunma borulu yapılabilir.

1.50.3- Yolcu aracı içindeki geçit koridorları Yolcu aracı içindeki geçit

koridorları ile ilgili şartlar aşağıda verilmiştir.

1.50.3.1- Yolcu adedi 26 (dahil) kişiye kadar olan otobüs ile

minibüslerde, giriş çıkış basamaklarına kadar en az 30 cm'lik bir ara geçit

bulunmalıdır (taban seviyesi üzerine çıkan motor örtüsünün çevresi hariç ).

Sayfa: 288 © Copyright; TAM Bilgi İletişim A.Ş., -REGA Bilgi Bankasi-

1.50.3.2- Yolcu adedi 26 kişinin üzerinde olan otobüslerde giriş çıkış

basamaklarına kadar geçit, bu Ekin Şekil 2'de ölçüleri verilen aynı eksenli,

ters kesik koni ile silindirden oluşan bir modelin geçmesini sağlamalıdır

(taban seviyesi üzerine çıkan motor örtüsünün çevresi hariç). Sınıf III'e ait

otobüste koridorun bir tarafındaki veya her iki tarafındaki koltuklar yana

doğru açılabilir.

Bu durumda koltuklar koridorda duran bir kişi tarafından kolayca

ulaşılabilecek bir düzenle normal duruma getirilebilmeli ve koltuklar açılmış

haldeyken C ölçüsü 22 cm olan modelin geçmesini sağlamalıdır.

Motoru arkada olan otobüslerde arka dingilin 150 cm önünden itibaren araç

arkasına doğru olmak üzere A ölçüsü en az 175 cm olmalıdır. Geri kalan bölgede

A ölçüsü en az 180 cm olmalıdır. Mafsallı otobüslerde yukarıda bahsedilen

model, aracın mafsallı kısmından engellenmeden geçebilmelidir.

Körük dahil mafsalın hiç bir parçası geçide sarkmamalıdır. Çift katlı

otobüslerde, birinci katın tavan yüksekliği en az 175 cm ve ikinci katın tavan

yüksekliği en az 163 cm olmalıdır.

****************

* ŞEKİL VARDIR *

****************

(Ölçüler cm'dir)

+------------------------------------------+--------------------------------------------+----------------------------------+

|Sınıf                                     |B                                           |C                                 |

+------------------------------------------+--------------------------------------------+----------------------------------+

|I                                         |55                                          |40                                |

+------------------------------------------+--------------------------------------------+----------------------------------+

|II                                        |55                                          |30                                |

+------------------------------------------+--------------------------------------------+----------------------------------+

|III                                       |45                                          |30                                |

+------------------------------------------+--------------------------------------------+----------------------------------+

Yana açılan koltuklarda C = en az 22 cm olmalıdır

Şekil  2- Geçit koridorları

(bu Ekin  madde 1.50.3.2)

Sayfa: 289 © Copyright; TAM Bilgi İletişim A.Ş., -REGA Bilgi Bankasi-

****************

* ŞEKİL VARDIR *

****************

****************

* ŞEKİL VARDIR *

****************

+-----------------------------------------------------+------------------------------------------------+------------------------------------------------------+

|G asgari (mm)                                        |                                                |                                                      |

+-----------------------------------------------------+------------------------------------------------+------------------------------------------------------+

|F asgari (mm)                                        |Bank koltuk                                     |Tekli koltuk                                          |

+-----------------------------------------------------+------------------------------------------------+------------------------------------------------------+

|200 (*)                                              |215(*)                                          |215(*)                                                |

+-----------------------------------------------------+------------------------------------------------+------------------------------------------------------+

|(*) Sınıf III için 215                               |(*) Minibüsler dahil Sınıf                      |(*) Minibüsler dahil Sınıf A ve                       |

|                                                     |A ve B için 200                                 |B için 200                                            |

+-----------------------------------------------------+------------------------------------------------+------------------------------------------------------+

|                                                                                                                                                             |

+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

Şekil 3/a- Yolcu koltuklarının ölçüleri

(bu Ekin  madde  1.50.2.2)

+-----------------------------------------------------+------------------------------------------------+------------------------------------------------------+

|G asgari (mm)                                        |                                                |                                                      |

+-----------------------------------------------------+------------------------------------------------+------------------------------------------------------+

|F asgari (mm)                                        |Bank koltuk                                     |Tekli koltuk                                          |

+-----------------------------------------------------+------------------------------------------------+------------------------------------------------------+

|200                                                  |200                                             |200                                                   |

+-----------------------------------------------------+------------------------------------------------+------------------------------------------------------+

Şekil - 3/b- Yolcu koltuklarının ölçüleri

(bu Ekin  madde 1.50.2.2)

Genişliği 2,35 m veya daha az olan araçlar için, oturma minderinin

üzerindeki  270 mm ve 650 mm arasındaki yüksekliklerde, oturma konumunun

merkezinden geçen düşey düzlemden ölçüldüğünde, her oturma konumu için mevcut

boşluğun genişliği 200 mm olmalıdır. Bu şartlara uyumlu olması halinde, bu

Ekin Şekil 3/a şartları aranmaz.

Sayfa: 290 © Copyright; TAM Bilgi İletişim A.Ş., -REGA Bilgi Bankasi-

****************

* ŞEKİL VARDIR *

****************

Şekil 4- Oturma boşluğu

****************

* ŞEKİL VARDIR *

****************

****************

* ŞEKİL VARDIR *

****************

Sayfa: 291 © Copyright; TAM Bilgi İletişim A.Ş., -REGA Bilgi Bankasi-

H = 400/500 mm(*)

(*) Tekerlek davlumbazı ve motor bölümünde üstünde  250 mm

K= en az 350 mm (**)

(**) Sınıf II ve Sınıf III araçlarda 400 mm

K ve H ölçüleri koltuk orta ekseninden ölçülür.

Şekil 5- Koltuk minderinin derinliği ve yüksekliği (bu Ekin madde

1.50.2.2)

1.50.3.3- Yolcu araçlarının koridorlarında bir veya birden fazla basamak

yapılabilir. Basamakların genişliği basamakların üstündeki koridorun

genişliğinden daha dar olamaz.

1.50.3.4- Yolcu adedi 15 ile 22 kişiye kadar olan (22 kişi dahil)

otobüslerin  ayakta yolcu taşımayanlarında (sınıf B) tavan yüksekliği en az

150 cm olmalıdır.

1.50.4 - Araçlarda sürücü yeri ve sürücü koltuğu

Araçlarda sürücü yeri ve sürücü koltuğu ile ilgili şartlar aşağıda

verilmiştir.

1.50.4.1- Sürücü yerindeki tüm kumanda düzenleri, sürücü vücut konumunun

önemli değişikliklerine neden olmadan güvenle ve kolay kullanılmak üzere

şekillendirilmiş ve yerleştirilmiş olmalıdır. Bütün hava koşullarında sürücüye

yeteri kadar görüş alanı sağlanmış olmalıdır.

1.50.4.2- Sınıf I ve II'ye ait otobüslerde sürücünün sağ veya solunda

görüşünü azaltabilecek ayakta durma ve oturma yeri bulunmamalıdır. Yalnız

hizmetli personele ayrılmak ve bir etiketle üzerinde belirtilmek üzere Sınıf

III'e ait otobüslerde sürücü koltuğunun yanında 1 veya 2 kişilik oturma yeri

bulunabilir.

1.50.4.3- Sürücü koltuğu, aracı güvenle idare edebilecek şekilde

yerleştirilmelidir. Sürücü yeri genişliği, yaklaşık olarak dirsek

yüksekliğinde ve en az 60 cm olmalıdır. Sürücü koltuğu oturma yeri genişliği

en az 43 cm ve sürücü koltuğu oturma yeri derinliği en az 40 cm olmalıdır.

1.50.5- Isıtma ve havalandırma

Araçlarda kapalı sürücü yerleri ile yolcu taşınan yerlerde, yeteri kadar

ısıtma ve havalandırma sağlanmış olmalıdır.

1.50.6- Yolcu aracının iniş-biniş yerleri ve tabanı

Yolcu aracının iniş-biniş yerleri ile tabanı ile ilgili şartlar aşağıda

verilmiştir.

1.50.6.1- Aracın iniş ve biniş yerleri, rahat ve güvenle iniş-binişi

sağlayacak biçimde şekillendirilmelidir.

1.50.6.2- Kapılarda, birden fazla basamak yapılabilir. Basamak ölçüleri

Şekil 6'da belirtildiği gibi olmalıdır. Bu ölçüler yüksekliklerde üst sınır,

derinliklerde ise alt sınırdır.

****************

* ŞEKİL VARDIR *

****************

Sayfa: 292 © Copyright; TAM Bilgi İletişim A.Ş., -REGA Bilgi Bankasi-

+---------------------------------------+---------------------+----------------------+---------------------+----------------------+---------------------------+

|Araç                                   |A                    |B                     |C                    |D                     |E                          |

|                                       |(en az)              |(en az)               |(azami)              |(azami)               |(azami)                    |

+---------------------------------------+---------------------+----------------------+---------------------+----------------------+---------------------------+

|Minibüs (1)                            |23                   |20                    |35(3)                |40                    |3                          |

|Mekanik Süspansiyon                    |                     |                      |                     |(43)                  |                           |

+---------------------------------------+---------------------+----------------------+---------------------+----------------------+---------------------------+

|Sınıf I ve A Otobüs                    |30(2)                |20                    |30(3)                |40                    |10                         |

+---------------------------------------+---------------------+----------------------+---------------------+----------------------+---------------------------+

|Sınıf II, III ve B Otobüs              |30(2)                |20                    |35(3)                |40                    |10                         |

|(mekanik süspansiyon)                  |                     |                      |                     |(45)                  |                           |

+---------------------------------------+---------------------+----------------------+---------------------+----------------------+---------------------------+

------------------------------------------------------------------------------

(1) 14 (dahil) yolcuya kadar olan B sınıfı araçlar.

(2) 22 (dahil) yolcuya kadar olan araçlarda 23 cm dir.

(3) C ölçüsünün her basamakta aynı olması gerekmez.

Şekil 6- Yolcu basamakları

(bu Ekin madde 1.50.6.2)

1.50.6.3- Yolcu adedi 15 - 22 kişiye kadar olan (22 kişi dahil)

otobüslerde ilk basamak ölçüsü (A) en az 23 cm olmalıdır. Ancak A ve E

ölçüleri arasındaki fark 20 cm'den az olamaz.

1.50.6.4- Araç durma düzleminden en alt basamağa olan yükseklik, yüksüz

araçta ölçülmelidir. Fazla basamak olması halinde birinci basamak (en alt

basamak) yüzeyi ikinci basamak yüzeyinin dik projeksiyonunun 10 cm içine

girebilir.

1.50.6.5- Aracın taban döşemesi yolcuların kaymasına karşı yeteri kadar

güvenli olmalıdır.

1.50.6.6- Yolcu araçlarında, kapı girişlerindeki basamakta, yolcu sayısı

26 kişinin üzerinde olan araçlarda 40 cm diğerlerinde 30 cm.lik bir geçit

yapılmalıdır. Koltuk varsa koltuk hareket ettirilerek bu ölçüler

sağlanabilmelidir.

1.50.7 - Araçlar için kapılar

Araçlarda kapılar için şartlar aşağıda verilmiştir.

1.50.7.1- Kapılar ve kilitleri, kapanış ve açılış anında rahatsız edici

gürültü yapmamalıdır.

1.50.7.2- Kapı kilitleri beklenmedik anda açılmaya imkan vermemelidir.

1.50.7.3- Araçların dönerek açılan kapılarının menteşeleri, aracın gidiş

yönüne göre, (katlanarak veya otomatik olarak dışa açılan hariç) kapının ön

kenarında bulunmalıdır. Tehlike anında kapılar yetişkin bir kimse tarafından

açılabilmelidir.

1.50.7.4- Otobüs ile minibüslerde biniş ve iniş kapıları, aracın sağ

tarafında ve/veya arkasında yapılmalıdır. Kapı açıldığında asgari 65 cm

genişliğinde bir geçiş sağlanmalıdır. İki kapılı otobüslerde, kapılardan bir

tanesi aracın ilk yarısında diğeri ikinci yarısında bulunmalıdır. Bu iki

kapının düşey orta ekseni arasındaki yatay uzaklık, araç boyunun %40'ından az

olamaz.

1.50.7.5- Sınıf I ve sınıf A'ya ait otobüs ile minibüslerde, kapı adetleri

aşağıda gösterilmiştir:

Yolcu Sayısı                    En Az Kapı Sayısı

(Sürücü Hariç)                  -----------------

--------------------

60'a kadar                      2

61-95 arası                     3

95'den fazla                    4

En az 120 cm geçiş sağlayan kapılar iki kapı sayılır. Ancak yolcu sayısı

60 kişiye kadar olan araçlarda, aracın sağ tarafında en az iki kapı

bulunmalıdır. Sınıf I dışındaki otobüs ile minibüslerde sağ tarafta en az iki

kapı bulunmalıdır.

Yolcu sayısı 26'ya kadar olanlarda, bu iki kapının ikisi de ya servis

kapısı veya biri servis kapısı, diğeri güvenlik kapısı olabilir.

1.50.7.6- Mafsallı otobüslerde mafsalla birbirine bağlanan birimler ayrı

ve her birinde kapı sayısı bu Ekin madde 1.50.7.5'e göre olmalıdır.

1.50.7.7- Sürücü bölmesine yolcu bölmesinden girilemeyen otobüs ile

minibüslerde, bu Ekin madde 1.50.7.5'de verilen kapılara ek olarak, sürücü

için bir kapı daha bulunmalıdır. Bunun dışında aracın sol tarafında bulunacak

kapılar biniş ve iniş için kullanılamaz.

Sayfa: 293 © Copyright; TAM Bilgi İletişim A.Ş., -REGA Bilgi Bankasi-

1.50.7.8- Biletçisiz Sınıf I ve sınıf A'ya ait 14'den fazla yolcu taşıyan

otobüslerde iniş-biniş yerleri sürücünün oturduğu yerden yolcuların iniş ve

binişlerini görebileceği şekilde olmalıdır. Kapılar sürücünün oturduğu yerden

açılıp kapanabilmelidir. Kapıların açık veya tam kapalı olduğu, sürücüye optik

ve/veya akustik sinyallerle iletilmelidir.

1.50.7.9- Kapılar seyir esnasında kapalı kalmalıdır.

1.50.7.10- Kapıların açılma açıları tehlikesiz binme ve inmeyi sağlayacak

kadar geniş olmalıdır. Açılma halinde bu Ekin madde 1.50.7.4'teki ölçü

koşullarını sağlamalıdır.

1.50.7.11- Kapıları kapatmak kolay olmalı, tekerlek göbeği ve yanağı

basamak olarak kullanılmamalıdır. Basamaklarda ayak kaymasına karşı önlem

alınmış olmalıdır.

1.50.8- Otobüslerde güvenlik çıkışları

Otobüslerde güvenlik çıkışları ile ilgili şartlar aşağıda verilmiştir.

1.50.8.1- Tehlike durumunda insan tahliyesinde kullanılabilecek kapı,

pencere ve kapak gibi çıkış yerlerine "Güvenlik Çıkışı" denir. Kapı çıkışları

en az 43 cm genişlikte, pencere ve kapaklar en az 60 x 43 cm veya 50 cm

çapında daire şeklinde olurlar. En az 120 x 43 cm ölçülerinde olan pencere

veya kapaklar çift çıkış sayılırlar. 1.50.7.4'teki çift kapılar da iki

güvenlik çıkışı sayılır. Güvenlik çıkışları kolayca ve çabuk açılabilir veya

kırılabilir veyahut yok edilebilir olmalıdır. bu Ekin madde 1.50.7.5'teki

kapıların her biri bir güvenlik çıkışı sayılır.

1.50.8.2- Otobüslerdeki güvenlik çıkışlarının (varsa tavandaki çıkışlar

hariç) toplam sayısı aşağıdadır:

Yolcu Adedi                                En Az Güvenlik Çıkışı

(Sürücü hariç)                             Toplam Sayısı

----------------                           -----------------------

14-26 arasında                             3

26-50 arasında                             4

51-70 arasında                             5

70'den fazla                               6

1.50.8.3- Bu Ekin madde 1.50.7.4'teki geçen kapılar, aracın yalnız sağ

yanında iseler, sol yanında da aynı miktarda güvenlik çıkışı yapılmalıdır.

1.50.8.4- Kapı ve güvenlik çıkışları, aracın iki tarafına mümkün olduğunca

eşit bir şekilde dağılmalıdır.

1.50.8.5- Normal olarak kullanılan kapıların dışındaki güvenlik

çıkışlarının üzerine "Güvenlik Çıkışı" yazısı konulmalıdır. Pencere halindeki

güvenlik çıkışlarının yanında kırma çekici bulundurulur.

1.50.8.6- Açılabilen camlar kolay ve emniyetli olarak açılıp

kapanabilmelidir. Okul araçlarında öğrencilerin kolayca yetişebileceği camlar,

sabit veya sabitleştirilmiş olmalıdır.

1.51- Önden çarpmada iç güvenlik Azami yüklü kütlesi 2,5 tonu aşmayan,

yıllık üretim adedi 500'ü aşan M1 kategorisi araçlar 96/79/AT Yönetmeliğinin

veya ECE - R 94 teknik düzenlemesinin güncel seviyesine göre tip onayı almış

olacaktır.

1.52- Yandan çarpmada iç güvenlik En alçak koltuğunun R noktasının yerden

yüksekliği 700 mm.den az olan, yıllık üretim adedi 500'ü aşan M1 kategorisi

araçlar 96/27/AT yönetmeliğinin veya ECE - R 95 teknik düzenlemesinin güncel

seviyesine göre tip onayı almış olacaktır.

1.53- Ön koruma çerçevesi N2 ve N3 kategorisi araçlarda, 2000/40/AT sayılı

Yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihten sonra bu madde uygulanacaktır. N2G, N3G

kategorileri ile, yapısı itibarı ile uygulanması mümkün olmayan damperli

kamyon, çöp kamyonu ve benzer araçlar bu maddenin kapsamı dışındadır.

2- L KATEGORİSİ ARAÇLAR İÇİN Ulusal araç tip onayında, zorunlu aksam,

sistem ve teknik ünite tip onaylarının kapsamı dışında kalan hususlar için de

aşağıda verilen tablodaki maddelerin geçerli olanları aranır.

Sayfa: 294 © Copyright; TAM Bilgi İletişim A.Ş., -REGA Bilgi Bankasi-

Tip Onayı İçin Gerekli Direktifler ve Eşdeğer Regülasyonlar

Uygulama Seviyeleri

+------+-------------------------------------+------------------------------------------+---------------------------------------+-----------------------------+

|Sıra  |Ayrı                                 |KONU                                      |Yönetmelik No'su                       |İlave Yönetmelik             |

|No    |yönetmelik                           |                                          |                                       |                             |

|      |başlık                               |                                          |                                       |                             |

|      |No                                   |                                          |                                       |                             |

+------+-------------------------------------+------------------------------------------+---------------------------------------+-----------------------------+

|     1|00                                   |Araç Tip Onayı                            |92/61/AT                               |-                            |

+------+-------------------------------------+------------------------------------------+---------------------------------------+-----------------------------+

|     2|25/18                                |Maksimum Dizayn Hızı,                     |                                       |                             |

|      |                                     |Maksimum Tork ve                          |                                       |                             |

|      |                                     |Maksimum Net Güç                          |95/1/AT                                |-                            |

+------+-------------------------------------+------------------------------------------+---------------------------------------+-----------------------------+

|     3|19                                   |Kurcalama Önlemleri                       |97/24/AT KISIM 7                       |-                            |

+------+-------------------------------------+------------------------------------------+---------------------------------------+-----------------------------+

|     4|20                                   |Yakıt Tankı                               |97/24/AT KISIM 6                       |-                            |

+------+-------------------------------------+------------------------------------------+---------------------------------------+-----------------------------+

|     5|26                                   |Kütleler ve Boyutlar                      |93/93/AT                               |-                            |

+------+-------------------------------------+------------------------------------------+---------------------------------------+-----------------------------+

|     6|27                                   |Römork Bağlama Cihazları                  |97/24/AT KISIM 10                      |-                            |

+------+-------------------------------------+------------------------------------------+---------------------------------------+-----------------------------+

|      |                                     |                                          |-                                      |-                            |

+------+-------------------------------------+------------------------------------------+---------------------------------------+-----------------------------+

|      |                                     |                                          |-                                      |-                            |

+------+-------------------------------------+------------------------------------------+---------------------------------------+-----------------------------+

|     7|28                                   |Hava Kirliliğini Önleme                   |97/24/EAT KISIM 5                      |                             |

|      |                                     |                                          |Aşama1                                 |-                            |

+------+-------------------------------------+------------------------------------------+---------------------------------------+-----------------------------+

|      |                                     |                                          |97/24/AT KISIM 5                       |                             |

|      |                                     |                                          |Aşama2                                 |-                            |

+------+-------------------------------------+------------------------------------------+---------------------------------------+-----------------------------+

|     8|29                                   |Tekerlekler                               |97/24/AT KISIM 1                       |-                            |

+------+-------------------------------------+------------------------------------------+---------------------------------------+-----------------------------+

|     9|31                                   |Frenleme                                  |93/14/AT                               |-                            |

+------+-------------------------------------+------------------------------------------+---------------------------------------+-----------------------------+

|    10|32                                   |Aydınlatma ve Sinyal                      |                                       |                             |

|      |                                     |Cihazlarının Tesisisatı                   |93/92/AT                               |2000/73/AT                   |

+------+-------------------------------------+------------------------------------------+---------------------------------------+-----------------------------+

|    11|33                                   |Aydınlatma ve Sinyal                      |                                       |                             |

|      |                                     |Cihazları                                 |97/24/AT KISIM 2                       |-                            |

|      |                                     |                                          |                                       |                             |

|      |                                     |                                          |                                       |                             |

+------+-------------------------------------+------------------------------------------+---------------------------------------+-----------------------------+

|    12|34                                   |Sesli İkaz Cihazları                      |93/30/AT                               |-                            |

+------+-------------------------------------+------------------------------------------+---------------------------------------+-----------------------------+

|    13|35                                   |Arka Plakalar                             |93/94/AT                               |1999/26/AT                   |

+------+-------------------------------------+------------------------------------------+---------------------------------------+-----------------------------+

|    14|36                                   |Elektromanyetik                           |97/24/AT KISIM 8                       |-                            |

|      |                                     |Uyumluluk                                 |                                       |                             |

+------+-------------------------------------+------------------------------------------+---------------------------------------+-----------------------------+

+------+-------------------------------------+------------------------------------------+---------------------------------------------------------------------+

|Sıra  |Ayrı                                 |KONU                                      |Eşdeğer                                                              |

|No    |yönetmelik                           |                                          |Regülasyon                                                           |

|      |başlık                               |                                          |                                                                     |

|      |No                                   |                                          |                                                                     |

+------+-------------------------------------+------------------------------------------+---------------------------------------------------------------------+

|     1|00                                   |Araç Tip Onayı                            |-                                                                    |

+------+-------------------------------------+------------------------------------------+---------------------------------------------------------------------+

|     2|25/18                                |Maksimum Dizayn Hızı,                     |                                                                     |

|      |                                     |Maksimum Tork ve                          |                                                                     |

|      |                                     |Maksimum Net Güç                          |-                                                                    |

+------+-------------------------------------+------------------------------------------+---------------------------------------------------------------------+

|     3|19                                   |Kurcalama Önlemleri                       |-                                                                    |

+------+-------------------------------------+------------------------------------------+---------------------------------------------------------------------+

|     4|20                                   |Yakıt Tankı                               |-                                                                    |

+------+-------------------------------------+------------------------------------------+---------------------------------------------------------------------+

|     5|26                                   |Kütleler ve Boyutlar                      |-                                                                    |

+------+-------------------------------------+------------------------------------------+---------------------------------------------------------------------+

|     6|27                                   |Römork Bağlama Cihazları                  |-                                                                    |

+------+-------------------------------------+------------------------------------------+---------------------------------------------------------------------+

|      |                                     |                                          |ECE-R 40                                                             |

+------+-------------------------------------+------------------------------------------+---------------------------------------------------------------------+

|      |                                     |                                          |ECE-R 47                                                             |

+------+-------------------------------------+------------------------------------------+---------------------------------------------------------------------+

|     7|28                                   |Hava Kirliliğini Önleme                   |                                                                     |

|      |                                     |                                          |-                                                                    |

+------+-------------------------------------+------------------------------------------+---------------------------------------------------------------------+

|      |                                     |                                          |                                                                     |

|      |                                     |                                          |-                                                                    |

+------+-------------------------------------+------------------------------------------+---------------------------------------------------------------------+

|     8|29                                   |Tekerlekler                               |ECE-R 30, 54, 64, 75                                                 |

+------+-------------------------------------+------------------------------------------+---------------------------------------------------------------------+

|     9|31                                   |Frenleme                                  |ECE-R 78                                                             |

+------+-------------------------------------+------------------------------------------+---------------------------------------------------------------------+

|    10|32                                   |Aydınlatma ve Sinyal                      |                                                                     |

|      |                                     |Cihazlarının Tesisisatı                   |ECE - R 53                                                           |

+------+-------------------------------------+------------------------------------------+---------------------------------------------------------------------+

|    11|33                                   |Aydınlatma ve Sinyal                      |                                                                     |

|      |                                     |Cihazları                                 |ECE -R                                                               |

|      |                                     |                                          |3,19,20,37,38,50,56,57                                               |

|      |                                     |                                          |,72,82                                                               |

+------+-------------------------------------+------------------------------------------+---------------------------------------------------------------------+

|    12|34                                   |Sesli İkaz Cihazları                      |ECE -R 28                                                            |

+------+-------------------------------------+------------------------------------------+---------------------------------------------------------------------+

|    13|35                                   |Arka Plakalar                             |-                                                                    |

+------+-------------------------------------+------------------------------------------+---------------------------------------------------------------------+

|    14|36                                   |Elektromanyetik                           |-                                                                    |

|      |                                     |Uyumluluk                                 |                                                                     |

+------+-------------------------------------+------------------------------------------+---------------------------------------------------------------------+

+------+-------------------------------------+------------------------------------------+----------------------------------------------------+----------------+

|Sıra  |Ayrı                                 |KONU                                      |Uygulanabileceği                                    |Zorunlu Uygulama|

|No    |yönetmelik                           |                                          |Sınıflar                                            |Tarihi          |

|      |başlık                               |                                          |                                                    |                |

|      |No                                   |                                          |                                                    |                |

+------+-------------------------------------+------------------------------------------+------------+---------+----------+----------+-------+----------------+

|     1|00                                   |Araç Tip Onayı                            |L1          |L2       |L3        |L4        |L5     |01.08.2000      |

+------+-------------------------------------+------------------------------------------+------------+---------+----------+----------+-------+----------------+

|     2|25/18                                |Maksimum Dizayn Hızı,                     |            |         |          |          |       |                |

|      |                                     |Maksimum Tork ve                          |            |         |          |          |       |                |

|      |                                     |Maksimum Net Güç                          |L1          |L2       |L3        |L4        |L5     |31.12.2004      |

+------+-------------------------------------+------------------------------------------+------------+---------+----------+----------+-------+----------------+

|     3|19                                   |Kurcalama Önlemleri                       |L1          |L2       |L3        |L4        |L5     |31.12.2004      |

+------+-------------------------------------+------------------------------------------+------------+---------+----------+----------+-------+----------------+

|     4|20                                   |Yakıt Tankı                               |L1          |L2       |L3        |L4        |L5     |31.12.2003      |

+------+-------------------------------------+------------------------------------------+------------+---------+----------+----------+-------+----------------+

|     5|26                                   |Kütleler ve Boyutlar                      |L1          |L2       |L3        |L4        |L5     |31.12.2003      |

+------+-------------------------------------+------------------------------------------+------------+---------+----------+----------+-------+----------------+

|     6|27                                   |Römork Bağlama Cihazları                  |L1          |L2       |L3        |L4        |L5     |31.12.2004      |

+------+-------------------------------------+------------------------------------------+------------+---------+----------+----------+-------+----------------+

|      |                                     |                                          |-           |-        |L3        |L4        |L5     |31.12.2004      |

+------+-------------------------------------+------------------------------------------+------------+---------+----------+----------+-------+----------------+

|      |                                     |                                          |L1          |L2       |-         |-         |-      |31.12.2004      |

+------+-------------------------------------+------------------------------------------+------------+---------+----------+----------+-------+----------------+

|     7|28                                   |Hava Kirliliğini Önleme                   |            |         |          |          |       |                |

|      |                                     |                                          |L1          |L2       |L3        |L4        |L5     |1.1..2007       |

+------+-------------------------------------+------------------------------------------+------------+---------+----------+----------+-------+----------------+

|      |                                     |                                          |            |         |          |          |       |                |

|      |                                     |                                          |L1          |L2       |L3        |L4        |L5     |1.1.2010        |

+------+-------------------------------------+------------------------------------------+------------+---------+----------+----------+-------+----------------+

|     8|29                                   |Tekerlekler                               |L1          |L2       |L3        |L4        |L5     |31.12.2003      |

+------+-------------------------------------+------------------------------------------+------------+---------+----------+----------+-------+----------------+

|     9|31                                   |Frenleme                                  |L1          |L2       |L3        |L4        |L5     |31.12.2004      |

+------+-------------------------------------+------------------------------------------+------------+---------+----------+----------+-------+----------------+

|    10|32                                   |Aydınlatma ve Sinyal                      |            |         |          |          |       |                |

|      |                                     |Cihazlarının Tesisisatı                   |L1          |L2       |L3        |L4        |L5     |31.12.2003      |

+------+-------------------------------------+------------------------------------------+------------+---------+----------+----------+-------+----------------+

|    11|33                                   |Aydınlatma ve Sinyal                      |            |         |          |          |       |                |

|      |                                     |Cihazları                                 |L1          |L2       |L3        |L4        |L5     |31.12.2004      |

|      |                                     |                                          |            |         |          |          |       |                |

|      |                                     |                                          |            |         |          |          |       |                |

+------+-------------------------------------+------------------------------------------+------------+---------+----------+----------+-------+----------------+

|    12|34                                   |Sesli İkaz Cihazları                      |L1          |L2       |L3        |L4        |L5     |31.12.2003      |

+------+-------------------------------------+------------------------------------------+------------+---------+----------+----------+-------+----------------+

|    13|35                                   |Arka Plakalar                             |L1          |L2       |L3        |L4        |L5     |31.12.2003      |

+------+-------------------------------------+------------------------------------------+------------+---------+----------+----------+-------+----------------+

|    14|36                                   |Elektromanyetik                           |L1          |L2       |L3        |L4        |L5     |31.12.2004      |

|      |                                     |Uyumluluk                                 |            |         |          |          |       |                |

+------+-------------------------------------+------------------------------------------+------------+---------+----------+----------+-------+----------------+

* REGA Not: Yukarıdaki Tablo Tarafımızdan Üçe Bölünmüştür *

Sayfa: 295 © Copyright; TAM Bilgi İletişim A.Ş., -REGA Bilgi Bankasi-

+------+-------------------------------------+------------------------------------------+---------------------------------------+-----------------------------+

|Sıra  |Ayrı                                 |KONU                                      |Yönetmelik No'su                       |İlave Yönetmelik             |

|No    |yönetmelik                           |                                          |                                       |                             |

|      |başlık                               |                                          |                                       |                             |

|      |No                                   |                                          |                                       |                             |

+------+-------------------------------------+------------------------------------------+---------------------------------------+-----------------------------+

|15    |                                     |                                          |-                                      |-                            |

+------+-------------------------------------+------------------------------------------+---------------------------------------+-----------------------------+

|      |                                     |                                          |-                                      |-                            |

+------+-------------------------------------+------------------------------------------+---------------------------------------+-----------------------------+

|      |                                     |                                          |97/24/AT KISIM  9                      |-                            |

+------+-------------------------------------+------------------------------------------+---------------------------------------+-----------------------------+

|16    |38                                   |Dikiz Aynaları                            |97/24/ AT KISIM 4                      |-                            |

+------+-------------------------------------+------------------------------------------+---------------------------------------+-----------------------------+

|17    |39                                   |Harici Çıkıntılar                         |97/24/ AT KISIM 3                      |-                            |

+------+-------------------------------------+------------------------------------------+---------------------------------------+-----------------------------+

|18    |40                                   |Park Ayakları                             |93/31/AT                               |2000/72/AT                   |

+------+-------------------------------------+------------------------------------------+---------------------------------------+-----------------------------+

|19    |41                                   |Yetkisiz Kullanıma Karşı                  |                                       |                             |

|      |                                     |Önlemler                                  |93/33/AT                               |1999/23/AT                   |

+------+-------------------------------------+------------------------------------------+---------------------------------------+-----------------------------+

|20    |42                                   |Cam Ekipmanları                           |97/24/ AT KISIM 12                     |-                            |

+------+-------------------------------------+------------------------------------------+---------------------------------------+-----------------------------+

|21    |43                                   |Yolcu El Tutamağı                         |93/32/AT                               |1999/24/AT                   |

+------+-------------------------------------+------------------------------------------+---------------------------------------+-----------------------------+

|22    |44                                   |Emniyet Kemerleri                         |97/24/ AT KISIM 11                     |-                            |

+------+-------------------------------------+------------------------------------------+---------------------------------------+-----------------------------+

|23    |45                                   |Hız Göstergeleri                          |2000/7/AT                              |-                            |

+------+-------------------------------------+------------------------------------------+---------------------------------------+-----------------------------+

|24    |46                                   |Kontrol ve İkaz İşaretlerinin             |                                       |                             |

|      |                                     |Tanımı                                    |93/29/AT                               |2000/74/AT                   |

+------+-------------------------------------+------------------------------------------+---------------------------------------+-----------------------------+

|25    |47                                   |Şasi Etiketleri                           |93/34/AT                               |1999/25/AT                   |

+------+-------------------------------------+------------------------------------------+---------------------------------------+-----------------------------+

+------+-------------------------------------+------------------------------------------+---------------------------------------------------------------------+

|Sıra  |Ayrı                                 |KONU                                      |Eşdeğer                                                              |

|No    |yönetmelik                           |                                          |Regülasyon                                                           |

|      |başlık                               |                                          |                                                                     |

|      |No                                   |                                          |                                                                     |

+------+-------------------------------------+------------------------------------------+---------------------------------------------------------------------+

|15    |                                     |                                          |ECE-R 41                                                             |

+------+-------------------------------------+------------------------------------------+---------------------------------------------------------------------+

|      |                                     |                                          |ECE-R 9                                                              |

+------+-------------------------------------+------------------------------------------+---------------------------------------------------------------------+

|      |                                     |                                          |-                                                                    |

+------+-------------------------------------+------------------------------------------+---------------------------------------------------------------------+

|16    |38                                   |Dikiz Aynaları                            |ECE-R 81                                                             |

+------+-------------------------------------+------------------------------------------+---------------------------------------------------------------------+

|17    |39                                   |Harici Çıkıntılar                         |-                                                                    |

+------+-------------------------------------+------------------------------------------+---------------------------------------------------------------------+

|18    |40                                   |Park Ayakları                             |-                                                                    |

+------+-------------------------------------+------------------------------------------+---------------------------------------------------------------------+

|19    |41                                   |Yetkisiz Kullanıma Karşı                  |                                                                     |

|      |                                     |Önlemler                                  |ECE-R 62                                                             |

+------+-------------------------------------+------------------------------------------+---------------------------------------------------------------------+

|20    |42                                   |Cam Ekipmanları                           |-                                                                    |

+------+-------------------------------------+------------------------------------------+---------------------------------------------------------------------+

|21    |43                                   |Yolcu El Tutamağı                         |-                                                                    |

+------+-------------------------------------+------------------------------------------+---------------------------------------------------------------------+

|22    |44                                   |Emniyet Kemerleri                         |ECE-R 16                                                             |

+------+-------------------------------------+------------------------------------------+---------------------------------------------------------------------+

|23    |45                                   |Hız Göstergeleri                          |-                                                                    |

+------+-------------------------------------+------------------------------------------+---------------------------------------------------------------------+

|24    |46                                   |Kontrol ve İkaz İşaretlerinin             |                                                                     |

|      |                                     |Tanımı                                    |ECE-R 60                                                             |

+------+-------------------------------------+------------------------------------------+---------------------------------------------------------------------+

|25    |47                                   |Şasi Etiketleri                           |-                                                                    |

+------+-------------------------------------+------------------------------------------+---------------------------------------------------------------------+

+------+-------------------------------------+------------------------------------------+----------------------------------------------------+----------------+

|Sıra  |Ayrı                                 |KONU                                      |Uygulanabileceği                                    |Zorunlu Uygulama|

|No    |yönetmelik                           |                                          |Sınıflar                                            |Tarihi          |

|      |başlık                               |                                          |                                                    |                |

|      |No                                   |                                          |                                                    |                |

+------+-------------------------------------+------------------------------------------+------------+---------+----------+----------+-------+----------------+

|15    |                                     |                                          |-           |-        |L3        |-         |-      |31.12.2004      |

+------+-------------------------------------+------------------------------------------+------------+---------+----------+----------+-------+----------------+

|      |                                     |                                          |-           |-        |-         |L4        |L5     |31.12.2004      |

+------+-------------------------------------+------------------------------------------+------------+---------+----------+----------+-------+----------------+

|      |                                     |                                          |L1          |L2       |L3        |L4        |L5     |01.01.2007      |

+------+-------------------------------------+------------------------------------------+------------+---------+----------+----------+-------+----------------+

|16    |38                                   |Dikiz Aynaları                            |L1          |L2       |L3        |L4        |L5     |31.12.2003      |

+------+-------------------------------------+------------------------------------------+------------+---------+----------+----------+-------+----------------+

|17    |39                                   |Harici Çıkıntılar                         |L1          |L2       |L3        |L4        |L5     |31.12.2004      |

+------+-------------------------------------+------------------------------------------+------------+---------+----------+----------+-------+----------------+

|18    |40                                   |Park Ayakları                             |L1          |L2       |L3        |-         |-      |31.12.2003      |

+------+-------------------------------------+------------------------------------------+------------+---------+----------+----------+-------+----------------+

|19    |41                                   |Yetkisiz Kullanıma Karşı                  |            |         |          |          |       |                |

|      |                                     |Önlemler                                  |L1          |L2       |L3        |L4        |L5     |31.12.2003      |

+------+-------------------------------------+------------------------------------------+------------+---------+----------+----------+-------+----------------+

|20    |42                                   |Cam Ekipmanları                           |-           |-        |-         |-         |L5     |31.12.2004      |

+------+-------------------------------------+------------------------------------------+------------+---------+----------+----------+-------+----------------+

|21    |43                                   |Yolcu El Tutamağı                         |L1          |L2       |L3        |-         |-      |31.12.2003      |

+------+-------------------------------------+------------------------------------------+------------+---------+----------+----------+-------+----------------+

|22    |44                                   |Emniyet Kemerleri                         |-           |-        |-         |-         |L5     |31.12.2004      |

+------+-------------------------------------+------------------------------------------+------------+---------+----------+----------+-------+----------------+

|23    |45                                   |Hız Göstergeleri                          |L1          |L2       |L3        |L4        |L5     |31.12.2004      |

+------+-------------------------------------+------------------------------------------+------------+---------+----------+----------+-------+----------------+

|24    |46                                   |Kontrol ve İkaz İşaretlerinin             |            |         |          |          |       |                |

|      |                                     |Tanımı                                    |L1          |L2       |L3        |L4        |L5     |31.12.2003      |

+------+-------------------------------------+------------------------------------------+------------+---------+----------+----------+-------+----------------+

|25    |47                                   |Şasi Etiketleri                           |L1          |L2       |L3        |L4        |L5     |31.12.2003      |

+------+-------------------------------------+------------------------------------------+------------+---------+----------+----------+-------+----------------+

* REGA Not: Yukarıdaki Tablo Tarafımızdan Üçe Bölünmüştür *

Sayfa: 296 © Copyright; TAM Bilgi İletişim A.Ş., -REGA Bilgi Bankasi-

2.1- Motor azami güç ve momenti  95/1/AT

2.2- Kurcalama önlemleri 97/24/AT (KISIM 7)

2.3- Yakıt tanksu 97/24/AT (KISIM 6)

2.4- Azami tasarım hızı 95/1/AT

2.5- Kütleler ve boyutlar 93/93/AT

2.6- Römork bağlama cihazları 97/24/AT (KISIM 10)

2.7- Hava kirliliğini önleme 97/24/AT (KISIM 5)

Motosikletler, 97/24/AT (KISIM 5)  Yönetmeliğinde  belirtilen  şartları

karşılamalıdır. 95/1/AT Yönetmeliği veya buna eşdeğer ECE - R 40 Teknik

Düzenlemesinin güncel seviyesinden  onayına  sahip araçlarda bu madde

uygulanmaz

2.8- Lastikler 97/24/AT (KISIM 1)

L kategorisi araçlarda 97/24/AT KISIM 1 veya buna eşdeğer ECE - R 75

Teknik Düzenlemesinin güncel seviyesinden  parça onayına sahip olmalıdır.

2.9- Fren sistemi 93/14/AT

L kategorisi araçlarda 93/14/AT veya buna eşdeğer ECE - R 78 Teknik

Düzenlemesinin güncel seviyesinden onaya sahip olmalıdır.

2.10- Aydınlatma cihazlarının yerleşimi 93/92/AT 93/92/AT  veya buna

eşdeğer ECE - R 53 Teknik Düzenlemesinin güncel seviyesinden onayına sahip

olmalıdır.

2.11- Aydınlatma ve sinyal cihazları  97/24/AT (KISIM 2)

L kategorisi araçlar 97/24/AT KISIM 2 veya buna eşdeğer ECE - R 3 Teknik

Düzenlemesinin güncel seviyesinden parça onayına sahip olmalıdır

L kategorisi araçlar 97/24/AT KISIM.2  veya buna eşdeğer ECE - R 19 Teknik

Düzenlemesinin güncel seviyesinden  parça onayına sahip olmalıdır.

L kategorisi araçlarda 97/24/AT  KISIM.2 veya buna eşdeğer ECE - R 37

Teknik Düzenlemesinin güncel seviyesinden parça onayına sahip olmalıdır.

L kategorisi araçlarda 97/24/AT KISIM 2 veya buna eşdeğer ECE - R 38

Teknik düzenlemesinin güncel seviyesinden parça onayına sahip olmalıdır.

2.11.1- R 113 Farlar

L kategorisi araçlar 97/24/AT KISIM 2  veya buna eşdeğer ECE - R 113

Teknik Düzenlemesinin güncel seviyesinde parça onayına sahip olmalıdır

L kategorisi araclarda 97/24/AT KISIM  2 veya buna eşdeğer ECE -R 50

Teknik Düzenlemesinin güncel seviyesinden parça onayına sahip olmalıdır.

2.11.2- R  56 Moped farları

L kategorisi araçlarda 97/24/AT  KISIM.2  veya buna eşdeğer ECE - R  56

Teknik Düzenlemesinin güncel seviyesinden parça onayına sahip olmalıdır.

MOP, MOS ve MOT'larda aydınlatma manyetolu ve akümülatörlüdür. Bu araçlar

devamlı olarak aracın gece önünü etkili bir ışık vererek aydınlatan bir ön far

ile donatılırlar. Ön far içinde kullanılan ampul 6 voltluk bir sistemde 6 watt

gücünden küçük olamaz. 12 voltluk sistemlerde ampul gücü daha fazla olabilir.

2.12- 93/30/AT  Sesli ikaz cihazları

L kategorisi araçlarda 93/30/AT veya buna eşdeğer ECE - R  28 Teknik

Düzenlemesi onaylı kornalara sahip olmalıdır.

2.13- Arka plaka yeri  93/94/AT

2.14- Parazit giderici  97/24/AT (KISIM 8)

2.15- Ses seviyesi ve egzoz sistemi  97/24/AT (KISIM 9)

2.16- Geri görüş aynaları  97/24/AT (KISIM 4)

2.17- Motosiklet kontrol düzenleri  93/29/AT

L kategorisi araçlarda 93/29/AT veya buna eşdeğer ECE - R  60 Teknik

Düzenlemesinin güncel seviyesinden onaya sahip olmalıdır.

Sayfa: 297 © Copyright; TAM Bilgi İletişim A.Ş., -REGA Bilgi Bankasi-

2.18- Hırsıza karşı koruma  93/33/AT

L kategorisi araçlarda 93/33/AT veya buna eşdeğer ECE 62 Teknik

Düzenlemesinin güncel seviyesinden onaya sahip olmalıdır.

2.19- İki tekerlekli araçlarda aynalar  97/24/AT  (KISIM 4)

L kategorisi araçlarda 97/24/AT KISIM 4 veya buna eşdeğer ECE - R 81

Teknik Düzenlemesinin güncel seviyesinden  parça onayına sahip olmalıdır.

2.20- Geri görüş aynaları

MOP, MOS ve MOT'lar ve kapalı sürücü yeri bulunan LTT'lerde, en az bir

geriyi görme aynası bulunmalıdır.Bunun dışındaki LTT'lerde görme aynası isteğe

bağlıdır. Bu aynalar aşağıdaki koşulları sağlamalıdır;

2.20.1- Hava tesirlerine ve normal çalışma koşullarına yeteri kadar

dayanıklı olmalıdır.

2.20.2- Aynanın camı, görüntünün şeklini bozmamalı, yüzeyi yeteri kadar

düzgün olmalıdır. Aynanın düz veya dışbükey olması aracın özelliklerine

bağlıdır.

2.20.3- Araçta titreşim ne kadar çoksa, ayna eğrilik yarı çapı o kadar

küçük olmalıdır. Ancak bu değer 80 cm'den  az olmamalıdır. Ayna yüzeyi hiçbir

zaman 50 cmı'den az olmamalıdır.

2.20.4- Dış geriyi görme aynalarının araca bağlantısı ayarlama olanağı

vermeli, ayarlandıktan sonra kendiliğinden bu ayarı değişmemelidir.

2.20.5- Sürücü normal konumunu önemli şekilde değiştirmeden, geriyi görme

aynalarından yeterli biçimde yararlanabilmelidir.

2.20.6- Dış geriyi görme aynaları, aynadan itibaren 60 m geriyi görmeyi

sağlayabilmeli ve aynadan 20 m gerideki yolun 4 m genişlikteki bölümü de içine

almalıdır. Azami toplam ağırlığı 3.500 Kg'ı geçmeyen araçlarda bu değer 2,5

m'dir

2.21- Dış çıkıntılar  97/24/AT (KISIM 3)

2.22- Park ayakları  93/31/AT

2.23- İzinsiz kullanıma karşı önlem  93/33/AT

2.24- Camlar, silecekler vb. 97/24/AT (KISIM 12)

2.25- Yolcu el tutamağı 93/32/AT

2.26- Emniyet kemeri ve emniyet kemeri bağlantıları  97/24/AT (KISIM 11)

L5 kategorisi araçlar 97/24/AT KISIM 11 veya buna eşdeğer ECE16 Teknik

Düzenlemesine uygun emniyet kemerlerine sahip olmalı ve ilgili yönetmelik

şartlarını karşılamalıdır.

2.27- Hız göstergesi  2000/7/AT

2.28- Gösterge ve ikazlar  93/29/AT

2.29- Tanıtma plakası  93/34/AT, L kategorisi araçlarda fabrika etiketleri

MOP, MOS VE MOT'larda:

2.29.1- İmalatçı,

2.29.2- Marka,

2.29.3- Tip,

2.29.4- Araç tanıtım numarası,

2.29.5- Gürültü seviyesi.

Araç Tanıtım numarasının üretici kodu bölümü TSE vasıtası ile temin

edilmesi zorunludur. başka bir ülkeden Araç Tanıtım numarası almış firmaların

Türkiye'dekiler dahil montaj fabrikalarında üretilen araçlar bu kapsam

dışındadır.

Sayfa: 298 © Copyright; TAM Bilgi İletişim A.Ş., -REGA Bilgi Bankasi-

3- TARIM VE ORMAN TRAKTÖRLERİ VE BUNLARIN RÖMORKLARI İÇİN

3.1- Azami Yüklü kütle 74/151/AT Ek I

3.2- Tescil plakası k 74/151/AT II

3.3-Fabrika etiketleri

3.3.1- İmalatçı,

3..3.2- Marka,

3..3.3- Tip,

3..3.4- Araç tanıtım numarası,

3.4-  Yakıt tankı 74/151/AT Ek III

3..5- Safra ağırlıkları  74/151/AT Ek IV

3..6- Sesli ikaz cihazı 74/151/AT  Ek V

3..7-  Ses seviyesi (dış) 74/151/AT Ek VI

3.8- Azami hız 74/152/AT

3.9- Yük platformları 74/152/AT

3.10- Geri görüş aynaları 74/346/AT

3.11- Ön görüş alanı ve silecekler 74/347/AT

3.12- Direksiyon donanımı 75/321/AT

3.13- Parazit giderici 75/322/AT

3.14- Fren 76/432/AT

71/320/AT

3.15- Yolcu koltuğu 76/763/AT

3.16- .Ses seviyesi (iç) 77/311/AT

3.17- Koruma çerçevesi 77/536/AT

3.18- Sürücü koltuğu 78/764/AT

3.19- Aydınlatma cihazlarının yerleşimi 78/933/AT

3.20- Aydınlatma ve sinyal cihazları 79/532/AT

3.21- Bağlantı tertibatı 79/533/AT

3.22- Koruma çerçevesi (statik test) 79/622/AT

3.23- İşletim bölümü 80/720/AT

3.24- Güç alma (PTO) 86/297/AT

Sayfa: 299 © Copyright; TAM Bilgi İletişim A.Ş., -REGA Bilgi Bankasi-

3.25- Arkadan bağlı koruma çerçevesi (dar izli traktörler) 86/298/AT

3.26- Kumandaların yerleşimi 86/415/AT

3.27- Önden  bağlı koruma çerçevesi (dar izli traktörler) 87/402/AT

3.28- Boyutlar ve römork kütleleri 89/173/AT Ek I

3.29- Camlar 89/173/AT Ek III -  92/22/AT

LTT'lerin ön siper camları olduğunda, dakikada en az 20 silme yapabilen

motorla tahrikli cam silecekler olmalı ve silecekler tarafından silinen alan,

görüş alanı içinde ve görüş yarım dairesinde 8 m kiriş uzunluğuna karşılık

gelen ve engellenmeyen bir görüş sağlayacak kadar olmalıdır.

3.30- Hız sınırlayıcı 89/173/AT Ek II, 1

3.31- Sürüş aksamının korunması 89/173/AT  Ek II

3.32- Mekanik bağlantı 89/173/AT Ek IV

3.33- Traktör gövdesine resmi plaka ve etiketlerin takılma yeri ve yöntemi

89/173/AT  Ek V

3.34- Römork fren bağlantısı 89/173/AT  Ek VI

3.35- Egzoz emisyonu 2000/25/AT

2000/25/AT Yönetmeliği veya ECE - R 96 Teknik Düzenlemesinin güncel

seviyesinden  onayına  sahip araçlarda bu R uygulanmaz.

3.36- Lastikler

3.37- Emniyet kemeri bağlantı noktaları 76/115/AT

3.38- Emniyet kemerleri 77/541/AT

3.39- Geri vites ve kilometre saati 75/443/AT

3.40- Antisprey sistemi 91/226/AT

3.41- Arka koruma yapıları SD -- -- -- -- -- SD-

3.42- Yan koruma 89/297/AT

Ek VIII

ÜST YAPI İLE İLGİLİ HUSUSLAR

1- Üst  yapıların 1 inci  aşaması, üreticinin beyan ettiği azami ve asgari

ölçü, ağırlık merkezi yüksekliği ve kütleler içinde kaldığı tespit edilmelidir

2-  N kategorisi araçların kasa yapımında, yük dağılımının uygunluğu

kontrol edilmelidir. Üst yapı şasi bağlantılarının uygun yöntemler ile

yapıldığı kontrol edilecektir. U cıvatalı bağlantılarda şasi profilinin

ezilmemesi için önlem alındığı tespit edilmelidir. Kasa ve çamurluklar, araç

için öngörülen en büyük çaplı lastik ve kar zinciri ile birlikte en kötü

koşullarda dahi en az 50 mm boşluk kalacak biçimde olduğu tespit edilmelidir.

Kasaların arkada en dış konumunun  arka koruma çerçevesine göre 70/221/AT

Yönetmeliğinde yer alan sınırlamalar içinde kaldığı tespit edilmelidir.

Konteyner taşıyacak araçlarda uygun konteyner kilitleri bulunacaktır. Yalnız

konteyner taşınacak ise ön duvar, kapak ve taban döşemesi aranmaz. Damper, çöp

kamyonu vb. araçların hidrolik mekanizmalarının 98/37/AT Makine Emniyeti

Yönetmeliğine uygunluğunu gösteren  CE işareti aranır.

Sayfa: 300 © Copyright; TAM Bilgi İletişim A.Ş., -REGA Bilgi Bankasi-

Üst yapımcı tarafından ilave edilen aydınlatma cihazları "E" veya "e"

işaretli olacaktır ve daha önceki aşamada ki tip onay belgesine aykırı

olmayacaktır. Aydınlatma cihazlarında değişiklik yapıldığı takdirde ilgili

yönetmeliğe uygunluğu yetkili bir Teknik Servis tarafından düzenlenen rapor

ile teyit edilmelidir.

Üst yapı nedeni ile daha önceki aşamalarda alınmış tip onay belgelerinin

geçersiz olduğu tespit edildiği takdirde, yeni belge veya ilgili teknik servis

tarafından düzenlenmiş rapor aranır. Üst yapım sonrası sınıfı değişen araçlar,

yeni kategorinin gerektirdiği bütün şartlara uymak zorundadır, ancak  N1

kategorisinden M1 kategorisi dönüşen cankurtaran, cenaze arabası ve motorlu

karavanlarda MARTOY Ek XI'de yer alan istisnalara izin verilir.

Birinci aşama imalatçısının yazılı izni olmadan aracın kütlelerinde teknik

kapasiteleri aşılamaz. Ayrıca, yapılan değişiklikler nedeni ile geçersiz olan,

fren, kütleler ve boyutlar vb. diğer tip onay belgeleri yerine yeni tip onay

belgeleri veya teknik servis raporlarının alınması zorunludur.

3- Sökülebilen üst yapılar (Swap Bodies) ve konteynırları taşıyacak olan

araçların üst yapılarında, bu amaca uygun her biri sökülebilen üst yapı ve

konteynır için dört köşesinden bağlantı olanağı sağlayan dört adet konteynır

kilidi olmalıdır.

3.1- Kilit yerleşimi; kamyon ve tam römork  için  Ek I,  yarı römork için

Ek II' de belirtilmiştir.

3.2- Konteynır ile, taşıyıcı araç veya alt yürüyüş grubu arasındaki

bağlantı form geçmeli olmalı, konteynır kilitleri takımsız kullanılabilmeli ve

emniyete alınıp bağlantısının yapılmış olduğu ilk bakışta görülebilmelidir.

3.3- Taşıma esnasında konteynırı taşıdıkları uygun araca bağlayan kilit

sistemi form ve mukavemet açısından çektirme yöntemi ile konteynır sağa, sola,

öne, arkaya ve yukarı doğru olası hareketlerini de engellemelidir.

3.4- Kilitler form geçmeli olmalı, normal yol şartlarında kendiliğinden

çözülmemelidir.

3.5- Kilit ekipmanları TS EN 1360 veya Uluslar arası ISO 668 ve ISO 3874

standartlarına uygunluğu  belgelendirilmiş olmalıdır.

Ek IX

DİĞER HÜKÜMLER

1- Motorlarında  yakıt olarak LPG kullanan tek veya çift yakıtlı araçlar

ve bunların aksamları ECE R 67 sayılı Teknik Düzenlemeye göre tip onayı

alacaktır.

2- Motorlarında yakıt olarak doğalgaz kullanan tek veya çift yakıtlı

araçlar ve bunların aksamları ECE R 110 sayılı Teknik Düzenlemeye göre tip

onayı alacaktır.

3- Takograf

Şehir içi ve belediye mücavir alanları dışında çalışacak olan N2, N3, M2

ve M3 kategorisi (en fazla 14 yolcu taşıyan minibüsler hariç) araçlarda

elektronik, mekanik veya elektro mekanik takograf bulundurulacaktır.

Takograflar 06.02.1986 tarih ve 19011 sayılı Resmi Gazete, Teblig No: S.G.M

86/1-1'e uygun veya 3821/85/EC veya 1463/70/EC regülasyonuna uygun olmalıdır.

Takograf sonradan takılabileceği  gibi, aynı zamanda hız göstergesi ise Ek VII

madde 1.17'ye uymalıdır.

4- Yedek lastik

L kategorisi araçlarla, TOT'larda ve sınıf I otobüslerde hariç olmak

üzere, Tüm araçlarda ve tarım römorkları da dahil olmak üzere tüm römorklarda

en az bir adet yedek tekerlek (stepne) bulundurulması ve bu yedek

tekerleklerin (stepne), araçların yük ve yolcu taşımalarına engel teşkil

etmeyecek bir yerine, özel olarak üretilmiş tertibatla bağlanması ve burada

taşınması zorunludur. Tamamlanmamış araçlarda yedek lastik geçici tertibatla

da bağlanabilir

--- Dağarcık Sonu ---