# Text boxes

tmmob

makina mühendisleri odası

gaziantep şubesi

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI Anayasanın 135. maddesinde tanımlanan 66 ve 85 sayılı KHK ve 7303 sayılı yasa ile değişik 6235 sayılı yasaya göre kurulmuş kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşudur.

Değirmiçem Mahallesi Gazi Muhtar Paşa Bulvarı 14 Nolu Sokak Efes İş Merkezi Kat : 2 No : 5       Şehitkamil / GAZİANTEP

### Tel : 0(342) 444 8 666 - 230 44 77 ( pbx)	 Fax : 0(342) 230 52 92      e-posta : gaziantep@mmo.org.tr        web : gaziantep.mmo.org.tr

BASIN BÜLTENİ

27 Ocak 2010

04 Ağustos 2007

HAVA SOĞUK ve LODOS ŞİDDETLİ,

SOBALARA DİKKAT !...

Vatandaşlarımızın soba zehirlenmelerine maruz kalmaması için, Makina Mühendisleri Odası olarak, kamuoyunu ve halkımızı bilgilendirme ihtiyacı duymaktayız. Bu nedenle aşağıdaki bilgilerin topluma yayılması önem taşımaktadır.

SOBA YAKARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR !...

- Soba tutuşturulurken yakıtın üstten yanması sağlanmalıdır.

- Kömürü tutuşturmak için üzerine az miktarda kâğıt ve bunların üzerine de kolay yanan çıra konulmalıdır.

- Soba aşırı doldurulmamalıdır, aşırı doldurulan sobanın duman yolu daralır ve baca çekişi zayıflar.

- Sönmekte olan sobaya asla tutuşması güç yakıtlar konulmamalı, konulacak yakıt iyi olsa bile yavaş yavaş ilave edilmelidir.

- Soba yakıtla beslenirken, yeni atılan yakıtın üzerine kor halindeki yakıttan bir miktar konulması gerekmektedir.

- Sobanın söndüğünden emin olunmadan veya odanın sürekli havalandırması sağlanmadan sobalı odada yatılmamalıdır.

- Lodoslu havalarda soba yakılmamalıdır. Yakılacaksa da mutlaka gerekli önlemler alınmalı, oda sürekli havalandırılmalıdır.

- Sobalar düzenli olarak temizlenmeli, ızgara üzerinde ve soba iç duvarına biriken cüruflar maşa ile alınmalıdır.

- Soba her yakmadan önce külü, kül silkme kolu kullanılarak, kül kutusuna toplanmalı ve dışarı alınmalıdır.

- Bacalar en az 2 ayda bir temizlenmelidir.

- Temiz sobada yakıtın daha verimli yanması ve çevreye zarar veren baca gazlarının azalması sağlanır.

SOBANIN MONTAJINDA ve KULLANIMINDA NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR?

- Soba, kapasitesine uyan yeterli hacimde bir yere konmalıdır. Soba mutlaka TSE belgeli olmalıdır.

- Bina bacası ile yakınındaki yüksek yapı veya ağaç gibi engeller arasındaki mesafe en az 6 m. olmalıdır.

- Dumanın geri tepmemesi için, bacanın en üst noktası, çatının en üst noktasından 1 m. daha yüksek olmalıdır.

- Sobadan en verimli bir şekilde faydalanmak için soba pencereye  (dış duvara) yakın bir yere kurulmalıdır.

- Sobanın ısı yüzeyinin arttırılması için soba baca çıkışında çoklu baca elemanı kullanılabilir.

- Bacanın en üst noktasına baca şapkası takılmalıdır.

- Soba borusu bacaya, baca kesitini daraltmayacak şekilde montaj edilmelidir.

- Bacalar (zemin dairelerde) muhakkak döşemeden başlanılarak yapılmalı ve alt kısımda temizleme kapağı olmalıdır.

- Soba sıcaktan etkilenmeyen, yanmaz bir levha ya da tercihen mermer üzerine yerleştirilmelidir.

- Soba ile en yakın duvar arasındaki mesafe en az 50 cm. olmalıdır.

- Soba boruları mümkün olduğunca kısa ve düşey doğrultuda olmalı, yatay borular bacaya hafif bir eğimle döşenmelidir.

- Uzun yatay borular kullanılmamalıdır. Yatay borular en fazla 2 m. olmalı ve en fazla 2 adet dirsek kullanılmalıdır.

- Soba borularının birbiriyle birleştirilmesinde hava ve baca gazı sızdırmazlığı sağlanmalıdır.

Saygılarımızla

Ali PERİ

Başkan

1